Dodatek nr 3 do SWZ (po modyfikacji z dnia 14.09.2022r.)

dotyczy:

Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. (nr sprawy: ZP/N/12/22)

# SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga by oferowany aparat tomograficzny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji – min. 2022 rok z minimalną 24 – miesięczną pełną gwarancją.

- Typ, model, nazwa handlowa aparatu tomograficznego:

……………………………………………………………………………………………………………..

- Producent aparatu/Firma/Kraj pochodzenia producenta:

…………………………………………………………………………………………............................

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji:

- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące;

- termin gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania aparatu do eksploatacji Zamawiającemu, potwierdzonego stosownym protokołem przekazania;

- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu,

- w okresie gwarancyjnym nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji               z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań,

- wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku                 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,

- termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maksymalnie 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie,

- termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie,

- w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi aparatu dla personelu medycznego w zakresie jego działania i obsługi oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji i napraw w terminie wyznaczonym                    w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność  z warunkami technicznym i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

| LP | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE APARATU TOMOGRAFICZNEGO |
| 1. | Producent / Firma | TAK, podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 3. | Urządzenie typ / model | TAK, podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji aparatu tomograficznego: nie wcześniej niż 2022 | TAK, podać |  |  |
| 5. | Wyrób medyczny (podać klasę wyrobu) | TAK, podać |  |  |
| 6. | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu, oznakowanie znakiem CE) Deklaracja CE dostarczona będzie wraz z dostawą towaru. | TAK, podać |  |  |
| 7. | Wszystkie elementy składowe urządzenia (jako urządzenie rozumiany jest: aparat tomograficzny wraz z lekarską stacją opisową, poglądową stacją roboczą technika radiologii i automatycznym wstrzykiwaczem do podawania kontrastu i wszystkimi częściami dostarczonymi przez producenta) oraz wyposażenie dodatkowe fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | TAK, podać |  |  |
| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  |  |
| 9. | Możliwość uzyskania min. 64 Ilość warstw akwizycyjnych dla badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania. | ≥ 64 |  |  |
| GANTRY i STÓŁ |
| 10. | Średnica otworu gantry min 70 [cm] | TAK |  |  |
| 11. | Kąt pochylania gantry ≥ +/- 30 [°]. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie - cyfrowe pochylanie gantry. | TAK, podać |  |  |
| 12. | Możliwość sterowania ruchami stołu i/lub gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa), - za pomocą przycisku nożnego, - z konsoli w sterowni. | TAK |  |  |
| 13. | Gantry wyposażone we wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu. | TAK |  |  |
| 14. | Funkcja „treningu oddechowego” umożliwiająca przećwiczenie z pacjentem wstrzymywania oddechu przed wykonaniem badania. Opcjonalnie Wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | TAK, podać |  |  |
| 15. | Przynajmniej jeden monitor wbudowany w gantry wyświetlający niezbędne informacje m.in. rodzaj badania, ułożenie pacjenta, opóźnienie startu badania, czas skanowania, EKG. | TAK |  |  |
| 16. | Tryb badań nagłych umożliwiający start badania bez wcześniejszego wpisywania do systemu danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 17. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥200 [kg] |  | 200 – 0 pkt 201-220 – 5 pkt > 220 – 10 pkt |
| 18. | Wyposażenie stołu min. w: materac, podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, pasy unieruchamiające, podpórka pod głowę i ręce, podgłówek do pozycji na wznak, podpórka pod kolana i nogi. | TAK, podać |  |  |
| 19. | Najniższa wysokość od podłogi | ≤48 [cm] |  |  |
| 20. | Zakres skanowania | ≥160 [cm] |  | 160 cm – 0 pkt. >160-170 cm – 5 pkt. >170 – 10 pkt. |
| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160 mm/s – 0 pkt >160 mm/s – 10 pkt. |
| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥25 [mm/s] |  |  |
| 23. | Szerokość stołu | ≥60 [cm] |  |  |
| 24. | Długość stołu | ≥220 [cm] |  | 220 cm – 0 pkt >220 cm – 10 pkt. |
| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥168 [cm] |  | 168 cm – 0 pkt >168 cm – 10 pkt. |
| 26. | Kamera do obserwacji pacjenta | TAK |  |  |
| GENERATOR I LAMPA RTG |
| 27. | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych. | ≥ 32 [kW] |  | 32 kW - 0 pkt >32-50 kW – 5 pkt >50 kW – 10 pkt. |
| 28. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy | ≥ 3,5 [MHU] |  | 3,5 MHU – 0 pkt ˃3,5 – 5,0 MHU – 5 pkt >5 MHU – 10 pkt |
| 29. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≤ 80 [kV] |  |  |
| 30. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≥ 130 [kV] |  |  |
| 31. | Liczba możliwych nastaw kV | ≥3 |  | 3 nastawy – 0 pkt >3 nastawy – 10 pkt |
| 32. | Liczba ognisk lampy RTG | ≥ 2 |  |  |
| 33. | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  |  |
| 34. | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 [mA] |  | 400 mA – 0 pkt > 400 mA – 10 pkt |
| 35. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy | ≥ 800 [kHU/min] |  | 800 [kHU/min] – 0 pkt >800–1000 [kHU/min] – 5 pkt >1000 [kHU/min] – 10 pkt |
| SYSTEM SKANOWANIA |
| 36. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,7 [mm] |  |  |
| 37. | Szerokość zespołu detektorów z osi z. | ≥ 20 [mm] |  | 20 mm – 0 pkt >20-30 mm – 5 pkt >30 mm – 10 pkt. |
| 38. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor | ≤ 0,8 [s] |  | 0,8 s – 0 pkt <0,8 s – 10 pkt |
| 39. | Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie lub opcjonalnie – możliwość wykonywania skanu spiralnego z cyfrowym pochylaniem gantry | TAK |  |  |
| 40. | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego | ≥ 100 [s] |  |  |
| 41. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  |  |
| 42. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 [cm] |  |  |
| 43. | Maksymalna dostępna matryca rekonstrukcji obrazów | ≥ 512x512 |  | 512x512 – 0 pkt 768x768 – 5 pkt ≥ 1024x1024 – 10 pkt |
| 44. | Matryca prezentacyjna | ≥ 1024x1024 |  |  |
| POGLĄDOWA STACJA ROBOCZA TECHNIKA RADIOLOGII |
| 45. | Monitor obrazowy - przekątna monitora | ≥ 21 " lub 2 monitory min. 19” |  | monitor 21” – 0 pkt > monitor 21 " lub stacja dwumonitorowa min. 19” – 10 pkt |
| 46. | Pojemność dysku twardego w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 | ≥ 200 000 obrazów |  |  |
| 47. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| 48. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | TAK |  |  |
| 49. | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (zarówno badań osób dorosłych jak i dzieci), z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | TAK |  |  |
| 50. | Rekonstrukcje 2D, 3D. | TAK |  |  |
| 51. | MIP | TAK |  |  |
| 52. | VRT | TAK |  |  |
| 53. | SSD | TAK |  |  |
| 54. | MPR | TAK |  |  |
| 55. | Prezentacje cine. | TAK |  |  |
| 56. | MinIP | TAK |  |  |
| 57. | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości). | TAK |  |  |
| 58. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości). | TAK |  |  |
| 59. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | TAK |  |  |
| 60. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  |  |
| 61. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | 60% - 0 pkt >60% - 10 pkt |
| 62. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  |  |
| 63. | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii (endoprotezy, protezy zębowe). | TAK |  |  |
| LEKARSKA KONSOLA OPISOWA |
| 64. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |  |
| 65. | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  |  |
| 66. | Prezentacje Cine. | TAK |  |  |
| 67. | MIP | TAK |  |  |
| 68. | MinIP | TAK |  |  |
| 69. | VRT | TAK |  |  |
| 70. | MPR | TAK |  |  |
| 71. | CPR | TAK |  |  |
| 72. | SSD | TAK |  |  |
| 73. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych | TAK |  |  |
| 74. | Oprogramowanie do analizy guzów płucnych, min.: Automatyczne wykrywanie i zaznaczanie podejrzanych guzków Narzędzia do edycji konturu guzków. Automatyczny pomiar średnicy guzka, objętości, wartości CT itp.; Ocena porównań guzków między badaniami wyjściowymi i dalszymi u tego samego pacjenta Opcjonalnie Oprogramowanie do analizy guzów płucnych, min.: Synchronizowana analiza obrazów oraz segmentacji guzka Automatyczna wizualizacja guzka Automatyczna analiza guzka (objętość, czas podwojenia, % wzrostu) Automatyczne śledzenie zmian Interaktywny raport | TAK, podać |  |  |
| 75. | Oprogramowanie do analizy rozedmy płuc, min.: a) ekstrakcja płata płucnego b) pomiar gęstości i objętości płuc c) ocena ilościowa współczynnika rozedmy płuc d) pomiar powierzchni / średnicy ściany oskrzeli Opcjonalnie Oprogramowanie do analizy POChP, obejmujące zapalenie oskrzeli oraz rozedmę płuc, min.: a) wyświetlanie wewnętrznych i zewnętrznych konturów, b) automatyczna segmentacja płuc i dróg oddechowych c) pomiary grubości ścian d) segmentacja i wizualizacja płatów | TAK, podać |  |  |
| 75. | Oprogramowanie do obrazowania, wykrywania, oceny ilościowej i oceny stopnia zajęcia naczyń procesem miażdżycowym. | TAK |  |  |
| 76. | Oprogramowanie do do wykrywania zmian chorobowych w okrężnicy: automatyczna segmentacja okrężnicy, elektroniczne oczyszczenie obrazu, automatyczne wykrywanie polipów, wirtualna endoskopia. | TAK |  |  |
| AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU |
| 77. | Producent | Podać |  |  |
| 78. | Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  |
| 79. | Rok produkcji: 2022, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 80. | Automatyczny wstrzykiwacz bezwkładowy środka cieniującego i soli fizjologicznej, współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietylohekylu). | TAK |  |  |
| 81. | Kolorowy wyświetlacz/ terminal dotykowy na konsoli zdalnego sterowania | TAK |  |  |
| 82. | Wyświetlacz/ panel graficzny na strzykawce | TAK |  |  |
| 83. | Możliwość włączania strzykawki zarówno z pozycji wyświetlacza na głowicy, jak i na konsoli lub posiadający dwa niezależne włączniki | TAK |  |  |
| 84. | Funkcja automatycznego napełniania | TAK |  |  |
| 85. | Funkcja automatycznego usuwania powietrza | TAK |  |  |
| 86. | Funkcja testowania drożności naczyń | TAK |  |  |
| 87. | Limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie min. 30-190 psi możliwy w odstępach co min. 1 psi. | TAK, podać |  |  |
| 88. | Prędkość przepływu 0,1-10ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s. | TAK, podać |  |  |
| 89. | Możliwość zapisania i odtworzenia min. 40 protokołów (pamięć) | TAK, podać |  |  |
| 90. | Funkcja symultaniczna - jednoczesne wstrzyknięcie kontrastu i soli | TAK |  |  |
| 91. | Funkcja opóźnienia wlewu min. 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę. | TAK, podać |  |  |
| 92. | Bezpieczeństwo iniekcji – czujniki bezpieczeństwa (podać jakie) | TAK, podać |  |  |
| 93. | Podgrzewacz kontrastu | TAK |  |  |
| 94. | W zestawie niezbędne akcesoria do prawidłowego działania sprzętu (wymienić jakie) | TAK, podać |  |  |
| 95. | Materiały eksploatacyjne – pakiet startowy na min. 10 badań | TAK, podać |  |  |
| 96. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 97. | Wstrzykiwacz sprzężony z oferowanym tomografem | TAK/ NIE, podać |  |  |
| 98. | Gwarancja – minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 99. | Autoryzowany serwis gwarancyjny najbliższy lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać | TAK, podać |  |  |
| INNE |
| 100. | Integracja urządzeń będących przedmiotem umowy z systemem RIS Eskulap/PACS Medidok/HIS Eskulap Zamawiającego: a) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS, b) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego modułu Zlecenia Medyczne – Pracownia Diagnostyczna w systemie HIS, c) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS. | TAK |  |  |
| 101. | Zestaw ochrony radiologicznej pacjenta w skład, którego wchodzi między innymi: a) fartuch RTG, b) ochrona RTG na tarczycę, c) ochrona RTG na gonady, d) koc ochrony RTG, e) wieszak na fartuchy, Fartuchy oraz ochrona na tarczycę i gonady mają być wykonane z materiałów lekkich/ minimalny ekwiwalent ołowiu: - fartuchy 0,50 mmPb z przodu/ 0,25 mmPb z tyłu - ochrony na tarczyce 0,50 mmPb - osłony na gonady 1 mmPb | TAK, podać |  |  |
| 102. | Zestaw fantomów kontrolnych – min. wszechstronny fantom do oceny jakości obrazowania tomografów komputerowych, oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów, instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania każdego testu, opakowanie do przechowywania zestawu (zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MZ) | TAK |  |  |
| 103. | Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym/ integracja duplikatora z systemem RIS. Duplikator spełniający niżej wymienione minimalne wymagania: Typ urządzenie: duplikator płyt CD/DVD, Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: minimum 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD: minimum 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) Prędkość druku: minimum 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), minimum 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) Głowica drukująca: Micro Piezo Kierunek drukowania:dwukierunkowo, jednokierunkowo Rozdzielczość drukowania: nie mniej niż 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), nie mniej niż 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) Konfiguracja dysz: co najmniej 180 dysz czarnych, co najmniej 180 dysz na kolor Liczba napędów: 2 Szybkość zapisywania: CD-R 40x, DVD-R 8x Typy nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL Złącze komunikacyjne: USB 2.0/ USB 3.0 | TAK, podać |  |  |
| 104. | Prace adaptacyjne / instalacyjne (dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do prac adaptacyjnych / instalacyjnych i montaż po stronie Wykonawcy): Pomieszczenie główne pracowni tomografii komputerowej (wg szkicu nr 2) wydzielenie pomieszczeń: sala badań, pomieszczenie technika radiologicznego (sterownię) pomieszczenie przygotowania pacjenta pomieszczenie higieniczno-sanitarne szatnię-przebieralnię dla pacjenta pomieszczenia dostosować do wymagań dla pracowni tomografii komputerowej Pokój opisów: dostosować do wymagań dla pomieszczenia, zamontować drzwi pomiędzy pokojem opisów a pozostałymi pomieszczeniami pracowni RTG We wszystkich pomieszczeniach naprawa tynków oraz malowanie pomieszczeń, demontaż, utylizacja starej wykładziny na całej powierzchni pracowni, wykonanie nowej wykładziny w pomieszczeniach pracowni, czyszczenie istniejącej wentylacji mechanicznej, zapewnić wymaganą ilość wymian powietrza, wykonanie sufitów podwieszanych w całym obszarze remontu, dostosowanie kanałów kablowych, wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń Sali badań, pomieszczenia sterowni oraz pokoju opisów, wykonanie niezbędnych prac elektrycznych, montaż sufitów podwieszanych, montaż oświetlenia LED we wszystkich pomieszczeniach, montaż drzwi radiologicznych w miejscach tego wymagających, montaż okna radiologicznego pomiędzy sterownią a salą badań, wymiana drzwi płycinowych – ilość zależna od podziału pomieszczenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zapewnienie odbioru odpadów po remontowych oraz opakowań po dostawach sprzętu wykonania kontroli dostępu dla nowych drzwi automatycznych prowadzących do pracowni. | TAK |  |  |
| 105. | Gwarancja na prace adaptacyjne wykonane w pomieszczeniach pracownik TK – min. 24 miesiące. Okres rękojmi na przedmiot dostawy równy jest okresowi gwarancji. | TAK, podać |  |  |
| 106. | Wykonanie projektu osłon stałych ochrony radiologicznej w Sali badań dla zaoferowanego aparatu tomograficznego. | TAK |  |  |
| 107. | Szkolenia personelu w miejscu instalacji urządzeń: personelu medycznego z obsługi urządzeń (minimum 5 jednodniowych, ośmiogodzinnych szkoleń), personelu technicznego – szkolenie serwisowe w zakresie czynności na jakie zezwala instrukcja obsługi i warunki gwarancyjne (minimum jednodniowe ośmiogodzinne szkolenie); | TAK podać |  |  |
| 108. | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP dla zaoferowanego aparatu tomograficznego, lekarskiej stacji opisowej, poglądowej stacji roboczej technika radiologii, automatycznego wstrzykiwacza do podawania kontrastu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK |  |  |
| 109. | Testy akceptacyjne i specjalistyczne w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 110. | Gwarancja minimum 24 miesiące – pełna gwarancja na aparat tomograficzny wraz z lampą RTG. | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt. >36-60 miesięcy – 10 pkt. |
| 111. | Przeglądy techniczne wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z konserwacją w okresie gwarancji – w zakresie i terminach zgodnych z dokumentacją DTR. | TAK |  |  |
| 112. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy (łącznie z dojazdem) – nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji. | TAK, podać |  |  |
| 113. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia – maks. 24h w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia awarii. | TAK, podać |  |  |
| 114. | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maks. 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie. | TAK, podać |  |  |
| 115. | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie. | TAK, podać |  |  |
| 116. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej – przy dostawie. | TAK |  |  |
| 117. | W okresie gwarancyjnym dotyczącym systemu nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań. | TAK |  |  |
| 118. | W okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 119. | Instalacja aparatu tomograficznego przez autoryzowany serwis producenta, który zapewni także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać dane serwisu: nazwa, dane teleadresowe). | TAK, podać |  |  |
| 120. | Gwarancja dostępności do części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat liczonych od daty instalacji urządzeń | TAK |  |  |

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 160 pkt.

…………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny