Załącznik nr  6 do SWZ

Nr postępowania nr   DZ.260.28.2023

OPIS TECHNICZNY

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości i zieleni, przeznaczonego dla użytkowników profesjonalnych przy pielęgnacji dużych terenów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.

z o. o. ul. Zjednoczenia 110C; 65-120 Zielona Góra, oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

- Ogólne warunki zamówienia, parametry techniczne i wyposażenie zamawianego sprzętu:

# Wykaz sprzętu

| lp. | Rodzaj sprzętu | Dane techniczne | MIN. | MAX. | Dodatkowe wyposażenie/opis | ilość szt. | Rok produkcji, Marka, typ, producent | Dane techniczne oferowane | Dodatkowe wyposażenie oferowane | Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosa spalinowa przeznaczona dla użytkowników profesjonalnych przy pielęgnacji wielkopowierzchniowych trawników na terenach komunalnych | Narzędzie tnące |  |  | Głowica żyłkowa/trójząb | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW/km) | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 6,5 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica cięcia (mm) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość sprzętu (cm) | 170 | 190 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj paliwa |  |  | benzyna |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt |  |  | oburęczny |  |  |  |  |  |
|  |  | Szelki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosiarka spalinowa przeznaczona dla użytkowników profesjonalnych przy pielęgnacji wielkopowierzchniowych trawników na terenach komunalnych | Narzędzie tnące |  |  | noże | 31 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność silnika (cm3) | 170 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 40 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość koszenia (mm) | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc silnika (kW) | 2,6 |  | czterosuwowy |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt |  |  | miękki |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość koszenia (mm) | 80 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność kosza (l) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa |  |  | aluminiowa, stalowa, metalowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia koszenia (m2) | 2000 |  | min.2000 m2 nieprzerwanej pracy |  |  |  |  |  |
|  |  | Napęd (km/h) | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pilarka spalinowa przeznaczona do profesjonalnych prac leśnych (ścinka, okrzesywanie, przycinanie) | Narzędzie tnące |  |  | Prowadnica 37 cm | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność silnika (cm3) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 4,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość między kolejnymi ogniwami prowadzącymi łańcuch |  |  | 325” |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pilarka spalinowa do profesjonalnej pielęgnacji drzew (przycinanie, formowanie korony) przeznaczona dla arborystów, profesjonalnych ogrodników oraz firm usługowych | Pojemność (cm3) | 31,2 | 35,7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Moc (KW) | 1,8 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 3,7 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzędzie tnące |  |  | Prowadnica 33-35cm, |  |  |  |  |  |
| 5 | Pilarka spalinowa do profesjonalnego pozyskiwania drewna mało- i średniowymiarowego w przedsiębiorstwach komunalnych (ścinania, okrzesywania) | Pojemność (cm3) | 70 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW) | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 4,9 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzędzie tnące |  |  | Prowadnica 50cm |  |  |  |  |  |
| 6 | Piła na wysięgniku, spalinowa do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych przy okrzesywaniu drzew na wysokości, usuwanie martwych bądź uszkodzonych części żywych drzew | Narzędzie tnące |  |  | prowadnica | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność silnika (cm3) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość między kolejnymi ogniwami prowadzącymi łańcuch |  |  | 1/4 ‘’ |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 270 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW) | 1,4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyce na wysięgniku do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych | Narzędzie tnące |  |  | Listwa | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność silnika (cm3) | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość listwy tnącej (cm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc kw/km | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pilarka lekka do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych | Narzędzie tnące |  |  | prowadnica | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność silnika (cm3) | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc kw/km | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość między kolejnymi ogniwami prowadzącymi łańcucha |  |  | 1/4 ‘’ |  |  |  |  |  |
| 9 | Dmuchawa akumulatorowa do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych | Siła nadmuchu (N) | 15 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar bez akumulatora (kg) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowana rura wydechowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie znamionowe akumulatora (V) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kosa akumulatorowa do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych | Ciężar bez akumulatora (kg) |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzędzie tnące |  |  | Głowica żyłkowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica cięcia (mm) | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie znamionowe akumulatora (V) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przystawka do chwastów pasująca do kosy w komplecie |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Pilarka akumulatorowa do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych | Ciężar bez akumulatora (kg) |  | 2,5 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość prowadnicy (cm) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odległość między kolejnymi ogniwami prowadzącymi łańcucha |  |  | 1/4 ‘’ |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie znamionowe akumulatora (V) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zamiatarka do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych, do terenów wielkopowierzchniowych | Ciężar bez akumulatora (kg) |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Akustyka (dB) |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość robocza (cm) | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydajność zamiatania (m2/h) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność zbiornika na zmiotki (L) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie znamionowe akumulatora (V) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Akumulator do profesjonalnego użytku | Technologia akumulatora |  |  | litowo-jonowy | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar akumulatora (kg) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność akumulatora (ah) | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie znamionowe akumulatora (V) | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Multi ładowarka do profesjonalnego użytku | Napięcie znamionowe (V) | 220 | 240 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Prąd znamionowy A | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prąd (A) | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Urządzenie do wypalania chwastów do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych | Szerokość robocza (cm) | 75 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Regulator przepływu gazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalne zużycie (kg/h) |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Palnik ręczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opryskiwacz ciśnieniowy do profesjonalnego użytku | Pojemność zbiornika (L) | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Lanca |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wąż |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciśnienie (bar) | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Agregat prądotwórczy do zasilania w energię urządzeń elektrycznych do profesjonalnego użytku | Materiał |  |  | Aluminium, stal, miedź | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Moc silnika (kW) | 4,4 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna moc wyjściowa (kW) | 2,8 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie (V) | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zapłon ręczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stabilizacja napięcia |  |  | AVR |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas pracy (h) | 6 |  | min. 6 h nieprzerwanej pracy |  |  |  |  |  |
| 18 | Zamiatarka spalinowa do profesjonalnych prac w przedsiębiorstwach komunalnych do terenów wielkopowierzchniowych | Szerokość robocza (cm) | 80 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Moc znamionowa silnika (kW) | 4,1 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozruch ręczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wertykulator spalinowy do użytku profesjonalnego w przedsiębiorstwach komunalnych | Szerokość robocza (cm) | 36 | 40 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość robocza (cm) | 1,5 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW) | 3,5 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność kosza (L) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nożyce do żywopłotu do profesjonalnych prac w zakresie usług komunalnych | Narzędzie tnące |  |  | Listwa 60cm | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW) | 0,7 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność skokowa (cm3) | 21,7 | 22,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar | 4,9 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wycinarka do darni do profesjonalnego użytku | Pojemność silnika (cm3) | 270 | 270 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Moc (kW) | 6,3 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość robocza (cm) | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość robocza (cm) | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciężar (kg) | 179 | 180 |  |  |  |  |  |  |

2.  Informacje o serwisie w czasie GWARANCJI:

Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis w obrębie 15 km od siedziby Zamawiającego.

Naprawa zgłoszonego sprzętu, nie może być dłuższa niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów wykonania obowiązkowych serwisowych przeglądów technicznych w ciągu 24 miesięcy od dnia zakupu sprzętu

Adres serwisu:

Serwis: …………………………………………………………………….

Oświadczenie - plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny z dowodu osobistego, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy