Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 1 -  Parametry techniczne -    Kompleksowa wielopoziomowa przednia stabilizacja międzytrzonowa szyjna

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Kompleksowa wielopoziomowa przednia stabilizacja międzytrzonowa szyjna |
| 1.. | Implanty do wielosegmentowych kompleksowych stabilizacji kręgosłupa szyjnego składające się z płytki (poz 2), śrub mocujących płytkę (poz 3) oraz kejdży (poz 4) z możliwością kupowania wybranych elementów zestawu | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | Płytki standardowo dostępne w rozmiarach do 109 mm stopniowane co 4mm Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. w instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). | TAK |  | Bez oceny |
| 3.. | Śruby mocujące płytkę dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami) Opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące dwukorowe stopniowane co 1mm w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych) samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowane pierścienie w otwory płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania (pierścienie sferyczne) śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). w instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | TAK | (*) | Tak- 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 4.. | Klatki międzytrzonowe Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych. Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700µm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. Opcjonalnie dostępne klatki z otworem centralnym | TAK | (*) | Tak- 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | TAK |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY (KEJDŻ) DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOJŚCIA BOCZNEGO MINIMALNIE INWAZYJNEGO

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY (KEJDŻ) DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOJŚCIA BOCZNEGO MINIMALNIE INWAZYJNEGO |
| 1.. | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego implantowane z dojścia bocznego minimalnie inwazyjnego | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia | TAK/NIE | (*) | TAK – 15 pkt Nie -0 pkt |
| 3.. | Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting). | TAK |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. | TAK |  | Bez oceny |
| 5. | Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. | TAK |  | Bez oceny |
| 6.. | Szorstka powierzchnia blaszek granicznych implantu pozwala na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu. | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Wymiary dostępnych implantów: - szerokość 18mm,22mm,26mm; - długość 40-60mm stopniowane co 5mm | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | - wysokość 8-16mm stopniowane co 2mm w zależności od szerokości implantu i jego lordotycznego kąta | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Klatki dostępne w trzech kątach lordozy: 0° oraz lordotycznym 8° i 16°. | TAK/NIE |  | Kąt lordozy 20 stopni i więcej 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 10.. | Instumentarium pozwalające na implantację przymiaru jak i już docelowego implantu pod trzema różnymi kątami ( 0°,12°,24°) w zależności od stosowanego dostępu operacyjnego. | TAK |  | Bez oceny |
| 11.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | TAK |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 3 -  Parametry techniczne -    Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia przedniego lub przednio-bocznego

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia przedniego lub przednio-bocznego |
| 1.. | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego. | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia | TAK/NIE | (*) | TAK – 15 pkt Nie -0 pkt |
| 3.. | Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury | TAK |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. | TAK |  | Bez oceny |
| 5. | Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module Younga zgodnym z kością gabczastą | TAK |  | Bez oceny |
| 6.. | Szorstka powierzchnia blaszek granicznych implantu pozwalająca na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Implanty wprowadzane z dojścia przedniego lub jeżeli zaistnieje taka konieczność z dojścia przednio-bocznego. | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Wymiary dostępnych implantów: Klatki dostępne w 6 wysokościach ze wzrostem o 2 mm , 8-18 mm w zależności od lordotycznego kąta implantu. Płaszczyzny podstawy : - 34x25mm ( S ) - 37 x 27mm ( M) - 40 X 29 mm ( L ) | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Dostępne kąty lordozy implantów 5, 10 ,15 i 20 stopni w zależnosci od wysokości i płaszczyzny podstawy implantu. | TAK/NIE |  | Kąt lordozy więcej niż 20 stopni 15 pkt |
| 10 | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy | TAK |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznk  nr. 1B

Zakres nr 4 -  Parametry techniczne - Syntetyczna, biaoktywna, osteokondukcyjna, osteostymulacyjna pasta przeznaczona do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Syntetyczna, biaoktywna, osteokondukcyjna, osteostymulacyjna pasta przeznaczona do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych |
| 1.. | pasta wykonana ze szkła bioaktywnego | TAK |  | Bez oceny |
| 2.. | w składzie występują m.in. nadtlenek sodu, tlenek wapnia, glicerol i glikol polietylenowy. | TAK |  | Bez oceny |
| 3.. | zastosowanie w chirurgii urazowej, łagodnych guzach kości, chirurgii kręgosłupa | TAK |  | Bez oceny |
| 4.. | umieszczona fabrycznie w aplikatorze i dozowana za jego pomocą | TAK | (*) | Aplikatory w kilku rozmiarach pomiędzy 1cc a 10cc aby ekonomicznie zużywać pastę 30 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................