ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż kotła typu UK-GSM oraz demontaż obecnego kotła w Szkole podstawowej w Uniechowie.

NR POSTĘPOWANIA: RRL.271.1.9.2017

Zamawiający: Miasto i Gmina Debrzno

Szkoła Podstawowa w Uniechowie

Uniechów 16

77-310 Debrzno

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotła typu UK –GSM do Szkoły podstawowej w Uniechowie, demontaż zużytego kotła wraz z transportem 
i sprzedażą go w skupie złomu w Debrznie (lub innym skupie jeżeli warunki sprzedaży będą równe lub lepsze) oraz pełen montaż nowego kotła.

Wymagane parametry techniczne:

- Pow. grzewcza kotła: 14m2;

- Moc maksymalna (przy spalaniu paliwa podstawowego – miał węglowy sort MI klasy 25/9 wg PN-82/G-97001): 150kW;

- Średnia moc w systemie całodobowym: 75kW;

- Wielkość powierzchni ogrzewanej 750m2;

- Sprawność cieplna: 86%;

- Maksymalna temperatura zasilania: 90ºC;

- Minimalna temperatura powrotu: 50 ºC;

- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5bar;

- Jednorazowy zasyp paliwa: 250kg;

- Wymagany ciąg spalin: 20-35Pa;

- Wymiary czopucha 300x300mm;

- Pojemność wodna kotła: 520dm3;

- Masa kotła bez wody: 1350kg;

- Średnica króćca zasilania i powrotu: 80mm;

- Wymiary gabarytowe: wysokość-1500mm, szerokość-925mm, długość bez czopucha-1580mm, wysokość do czopucha-1050mm, długość czopucha 350mm;

- Napięcie zasilania: 230V;

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017r. do godz. 15:00.

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Warunek udziału w postępowaniu: udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres min 5 lat; Certyfikat potwierdzający, że kocioł spełnia wymagania dyrektyw i powiązanych z nimi norm europejskich oraz deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie przez kocioł wymagań obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa obsługi;

Wyjaśnienia treści zapytania oraz wszelkie informacje można uzyskać: 
Karolina Okrój: 59 8335351 (wew. 30)

Wynagrodzenie będzie pomniejszone o kwotę uzyskaną ze sprzedaży zużytego pieca. Należy przedłożyć dokument potwierdzający sprzedaż i uzyskaną kwotę.