Załącznik nr 2f Pakiet I

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW 						IMMUNOCHEMICZNYCH

PARAMETRY BEZWGLĘDNIE WYMAGANE

I.   ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY GŁÓWNY

II.  ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY POMOCNICZY ( BACK UP)

Formularz ofertowy

Producent/Firma.........................................			Kraj......................................................

Urządzenie/typ...........................................			Rok produkcji.................................

| L.p. | Wymagane graniczne cechy dzierżawionego analizatora | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny fabrycznie nowy, analizator pomocniczy po pełnym przeglądzie, nie starszy niż 2019 rok |  |
| 2 | Wydajność analizatorów - minimum 80 badań/godz. |  |
| 3 | Typ pomiaru: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja |  |
| 4 | Analizatory wolnostojące lub nastołowe, w przypadku zaoferowania analizatorów nastołowych, Wykonawca dostarcza również stoły |  |
| 5 | Detekcja skrzepów w badanym materiale |  |
| 6 | Minimum 15 odczynników jednocześnie na rotorze odczynnikowym |  |
| 7 | System chłodzenia odczynników w analizatorze umożliwiający ich przechowywanie zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 8 | Identyfikacja próbek i odczynników na podstawie kodu kreskowego |  |
| 9 | Możliwość wykonywania w tym samym czasie różnych parametrów z jednej próbki |  |
| 10 | Analizator główny jak i pomocniczy – po minimum 60 pozycji dla próbek badanych |  |
| 11 | Automatyczna kontrola stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 12 | Rozcieńczanie próbki poza zakresem liniowości |  |
| 13 | Możliwość zastosowania probówek z próbką pierwotną o pojemności 4,6,10 ml |  |
| 14 | Możliwość wykonania badań na różnych seriach odczynnika jednocześnie |  |
| 15 | Automatyczne wczytywanie krzywych kalibracyjnych z kodu kreskowego. Rekalibracja 2-punktowa |  |
| 16 | Możliwość wykonania badań citowych bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |
| 17 | Wszystkie testy muszą być oznaczane na dzierżawionych analizatorach w siedzibie zamawiającego |  |
| 18 | Kontrola jakości wg zasad Westgarda z wykresami Levey - Jeningsa |  |
| 19 | Wymagane jest załączenie świadectwa CE oraz metodyk w języku polskim dla oferowanego analizatora, odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych |  |
| 20 | Wraz z pierwszą dostawą wykaz substancji niebezpiecznych |  |
| 21 | Karty charakterystyki odczynników dostarczyć wraz z dostawą analizatora |  |
| 22 | Zabezpieczenie nieprzerwanej pracy analizatora przez UPS co najmniej do zakończenia rozpoczętych wcześniej analiz |  |
| 23 | Podłączenie aparatu do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego – program SOLAB firmy Kamsoft na koszt Dostawcy Parametry sprzętu: stacja robocza: komputer biurowy All in One procesor minimum 6 rdzeni 1,7 GHz, min. 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 60Hz, monitor ekran LED o minimalnej przekątnej 21calii rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1920 x 1080, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, minimalna ilość portów RJ-45 - 1szt., minimalna ilość portów USB 3,0 lub 2,0 – 3 szt., minimalna ilość złączy HDMI – 2 szt., Komputer ma umożliwić współpracę z dostarczanym aparatem i powinien być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi przejściówkami, które takie połączenie umożliwia. Klawiatura – układ polski programisty, mysz optyczna – minimum dwa klawisze Oprogramowanie systemowe: wymagane Windows 10 Pro 64 bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft Zabezpieczenie pracy komputera przez UPS. drukarka: laserowa, druk na papierze A4/A5, o wydajności minimum 15-20 stron/min, obciążenie normatywne min. 20 000 stron/m-c, sieciowa |  |
| 24 | Serwis: - w czasie trwania dzierżawy – naprawy i przeglądy bezpłatne - czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 godziny w dni robocze |  |
| 25 | Wyposażenie pracowni immunochemicznej w stołową wirówkę laboratoryjną (maksymalne przyśpieszenie min.- 21381xg,prędkość wirowania 300 – 15000 obr/min. plus wirnik kątowy na 24 probówki o pojemności 5-10 ml |  |
| 26 | Wyposażenie pracowni immunochemicznej w klimatyzator ścienny w celu zapewnienia właściwych warunków pracy analizatora |  |

- Wpisać Tak lub Nie

Oferty nie spełniające warunków granicznych zostaną odrzucone

.........................................................

podpis oferenta