# Załącznik nr 6 do SWZ

# Załącznik nr 6 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Ergometr pionowy

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Ergometr pionowy | Tak |  |
|  |  | Zasilanie 220V/50 Hz. |  |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 7 |  | Urządzenie ze stabilną konstrukcją | Tak |  |
| 8 |  | Pozioma i pionowa regulacja siodełka | Tak |  |
| 9 |  | Parametry wyświetlacza: WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/MIN, KCAL, KM/H | Tak |  |
| 10 |  | Programy treningowe: MANUAL, CARDIO, COUNTDOWN, WHO PROFILE, | Tak |  |
| 11 |  | Sterowanie: Niezależne od prędkości | Tak |  |
| 12 |  | Wymiary urządzenia: max. (dł./szer./wys. cm) 120/62/140 cm | Tak |  |
| 13 |  | Zakres prędkości: ok. 20-120 obrotów/min | Tak |  |
| 14 |  | Zakres mocy: 15-400 W | Tak |  |
| 15 |  | Obciążenie maksymalne max. 180 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy