# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 
w msc. Gruszka”

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania Wykonanie projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka”

- Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- wytyczne Zamawiającego do projektowania oraz przedmiot zamówienia,

- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

- sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka, obejmujące:

- zakres drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 750 do skrętu do msc. Jaworza (od 0+800 km do 2+060 km),

- położenie nowej nawierzchni asfaltowej,

- wymiana chodnika,

- przebudowa/zabezpieczenie istniejących sieci wod-kan zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi Wodociągów Kieleckich stanowiących załącznik nr 12 do SWZ,

- zaprojektowanie ścieżki rowerowej (alternatywnie ciągu pieszo-rowerowego)

- zaprojektowanie oraz utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego,

- odwodnienie drogi i umocnienie rowów,

- remont przepustów pod drogą,

- zaprojektowanie kanału technologicznego.

  - Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji

geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500.

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

  - Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

  - Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

  - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów

koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami

i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.

  - Wykonanie projektu tymczasowej organizacji robót na czas wykonywania prac budowlanych oraz projektu stałej organizacji ruchu (uzgodnionego i zaakceptowanego przez odpowiednie organy).

  - Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego).

  - Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

  - Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji w tym środowiskowej (jeżeli jest taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

  - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

  - W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

  - Wykonawca zapewni warunki niezbędne do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. (Dz. U. z 2023 r, poz.162 ze zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518  ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

- Ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. , poz.699),

- Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

- Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej 
w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;

- Uzgodnienia projektu z zamawiającym:

  - Przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

  - Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

  - W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”).

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie:

a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego (2 oryginały i 2 kserokopie),

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do raportowania kwartalnego - do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, z realizacji wykonywanych prac przedmiotu zamówienia wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowej.

- Wymagania osób:

- projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

- projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń;

- projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

13. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:

13.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie faktury częściowej w wysokości 15 000,00 zł brutto, płatnej w 2023 r. obejmującej opracowanie koncepcji projektowej budowy drogi i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Kolejne faktury po wykonaniu dokumentacji projektowej będą płatne w 2023 r., przy czym faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

  - Podstawą do wystawienia  faktury  końcowej  będzie  decyzja o pozwoleniu na budowę oraz

podpisanie przez obie strony protokołu  odbioru  końcowego  dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Zapłata faktur  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty

doręczenia  faktury  w siedzibie  Zamawiającego.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

- W umowie przewidzieć możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania oraz naliczenia kar umownych za nieterminowe jego wykonanie.