PROJEKT  BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych służących codziennej rekreacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością”

KATEGORIA OBIEKTU:		obiekty małej architektury

LOKALIZACJA INWESTYCJI:	dz. nr 409, obręb 0016

Bełchatów, os. Przytorze

INWESTOR:  			MIASTO BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

WYKONAWCA:  		ECO TOP Nawierzchnie sportowe Sp. z o. o.

ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice

PROJEKTANT :			mgr inż. arch. EWA TUSTANOWSKA

UPR. BUD. nr 348/01

DATA :	   			VI 2023

SPIS TREŚCI

I) Część opisowa

1.	Strona tytułowa

2.	Spis treści

3.	Opis techniczny

II) Część rysunkowa

1.	Projekt zagospodarowania terenu					1 : 500

2.	Projekt zagospodarowania terenu - wymiarowanie			1 : 200

3.	Projekt zagospodarowania terenu – wymiarowanie nawierzchni	1 : 100

4.	Przekroje nawierzchni						1 : 10

III) Uprawnienia Projektanta

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 0202/23 z dn. 17.05.2023 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

- Obowiązujące normy i przepisy

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową, na terenie zielonym pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Żeromskiego - w Bełchatowie. Projekt zakłada wyposażenie terenu urządzeniami przeznaczonymi dla użytkowników wszystkich grup wiekowych, od dzieci, przez młodzież aż po seniorów, z uwzględnieniem potrzeb oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W projekcie uwzględniono sugestie Inwestora.

- Stan istniejący

3.1. Opis stanu istniejącego

Teren objęty zagospodarowaniem znajduję się terenie działki nr 409, obręb 0016 pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Żeromskiego - w Bełchatowie. Jest to teren trawiasty, płaski, oddalony od budynków przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, pełniący funkcje rekreacyjno-wypoczynkową. Teren jest wolny od zabudowy.

Na terenie objętym zagospodarowaniem nie istnieją pod- i nadziemne sieci inżynieryjne oraz zieleń wysoka kolidująca z zakresem projektowanych robót.

3.2. Uwarunkowania wynikające z MPZP

Przedmiotowy obszar opracowania zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 23.08.2012, w sprawie zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miast Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Al. Jana Pawła II, Zamoście oraz linia kolejową znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C3ZP,US(kx,kt). Poniżej zestawiono zapisy MPZP z rozwiązaniami zawartymi w Projekcie:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – sport i rekreacja, zieleń urządzona, stanowiące tereny publicznie dostępne > projekt zakłada budowę placu zabaw oraz siłowni terenowej; wymóg spełniony

b) dopuszczalne – ciągi piesze, korytarze technologiczne infrastruktury technicznej >

2) zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowania terenu:

a) możliwość realizacji:

- urządzeń służących sportowi i rekreacji, boisk sportowych > montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej; wymóg spełniony

- nowych nasadzeń zieleni > nie dotyczy

- obiektów małej architektury > wszystkie projektowane obiekty są elementami malej architektury; wymóg spełniony

- ciągów pieszych, - oświetlenia > projekt zakłada wykonanie nawierzchni utwardzonej na potrzeby komunikacji; wymóg spełniony

- urządzeń infrastruktury technicznej > nie dotyczy

- sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako sieci podziemne > nie dotyczy

b) zakaz:

- lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych > nie dotyczy

- umieszczania nośników reklamowych > nie dotyczy

c) nakaz porządkowania terenu;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% > wymóg spełniony

b) zachowanie wartościowej istniejącej zieleni wysokiej > projekt nie zakłada ingerencje w istniejąca zieleń wysoką; wymóg spełniony

4) warunki i zasady, dotyczące infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę: sieci istniejącej > nie dotyczy

b) odprowadzenie wód deszczowych: do sieci istniejącej > nie dotyczy

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istnieją-cych i projektowanych stacji transformatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV > nie dotyczy

d) obsługa komunikacyjna: z ulicy 4KDL > projekt nie zakłada zmian organizacji ruchu; wymóg spełniony

3.3. Dane informujące, czy teren na którym jest projektowana planowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków

Teren nie podlega ochronie Konserwatorskiej.

3.4. Obszar Natura 2000

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000.

3.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy teren położony jest poza rejonem eksploatacji górniczej.

- Stan projektowany

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw wraz z siłownią terenową. Dobór elementów małej architektury podyktowany został poprzez walory użytkowe oraz szeroki zakres wiekowy odbiorców docelowych. Uwzględniono również dostępność dla użytkowników oraz opiekunów poruszających się na wózkach. Biorąc pod uwaga powyższe, na terenie objętym projektem wprowadzono nawierzchnie syntetyczna bezspoinową, odpowiadającą wymogom norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz
PN-EN 1177:2019-04. Pod urządzeniami siłowni terenowej, oraz w fragmencie placu zabaw, zastosowano nawierzchnie utwardzoną. Urządzenia pod którymi zaprojektowano nawierzchnie utwardzoną mają wysokość swobodnego upadku pozwalającą na powyższe rozwiązanie, zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 16630:2015-06. Dokładne wyszczególnienie zastosowanych nawierzchni oraz technologii wykonania opisano
w rozdziale 5. niniejszego projektu, oraz w części rysunkowej.

Projekt zakłada budowę dwóch stref użytkowych -placu zabaw oraz siłowni terenowej, przedzielonych istniejącym chodnikiem betonowym przebiegającym przez działkę w kierunku północny zachód – południowy wschód. Powyższe rozwiązanie zastosowano ze względów wytycznych normy PN-EN 16630:2015-06, nakazującej fizyczne oddzielenie wyposażenia siłowni plenerowych od urządzeń placu zabaw. Dodatkowo, w aranżacje placu zabaw wkomponowano istniejące krzewy, jako element optycznie dzielący przestrzeń oraz dodający prywatności bawiącym się dzieciom.

Założenia projektowe nie przewidują wykonania ogrodzenia, a sam teren po zrealizowaniu zadania powinien być publicznie dostępny dla wszystkich użytkowników.

Podstawowym elementami ukształtowania terenu objętego opracowaniem są obiekty małej architektury, wchodzące w zakres następujących regulacji prawnych:

- Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

- Wyposażenie siłowni plenerowych montowane na stałe, zgodnie z PN-EN 16630:2015-06

Dostawca wyposażenia przeznaczonego do montażu na projektowanym terenie, jako poświadczenie właściwego zaprojektowania oraz wykonania urządzeń, powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- karty techniczne, instrukcje użytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalające określić iż oferowane urządzenia spełniają wymogi Projektu, w szczególności dotyczące zastosowanych materiałów, funkcji, elementów składowych i wymiarów

- Certyfikat na zgodność z normą powołana, wydany przez jednostkę akredytowaną przez odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.)

- zagospodarowanie terenu z naniesionymi urządzeniami oferowanymi wraz
z przestrzeniami upadku, potwierdzający iż w/w spełniają wymogi bezpieczeństwa wynikające z powołanych Norm i nie zagrażają bezpiecznemu użytkowaniu

Projekt przewiduje zastosowanie obiektów małej architektury o jednorodnej estetyce,
o tematyce industrialnej. Projektowano urządzenia w odcieniach kolorów szarego, grafitowego i pomarańczowego. Zastosowane kolory powinny być powielone również przy wykonaniu nawierzchni projektowanej, w schemacie pokazanym w części graficznej.

Inwestor wymaga aby urządzenia przeznaczone do montażu na przedmiotowym terenie były nowe, bez wad ukrytych oraz wykonane z bezpiecznych materiałów posiadających właściwe Atesty i/ lub Krajową Ocenę Techniczną.

Wyposażenie placu zabaw:

1) Zestaw zabawowy 1

Skład urządzenia:

przejście tunelowe o długości 0,70, linarium przestrzenne od wymiarach 1,3x1,7x2,4m,  drabinki linowe (2szt.), podest na wysokości 0,25m, podest na wysokości 0,57m, przekładnia zębata (6szt.), przekładnia zębata o zmiennym ułożeniu kół (2szt.), obrotowe pokrętło (6szt.), przestawna wajcha, obrotowa kierownica, ześlizg rurowy, aplikacje imitujące samochód ciężarowy, aplikacje imitujące elementy instalacji technicznych (rur
i przekładni zębatych)

- wysokość swobodnego upadku 1,70m

- wymiary 5,55 x 2,48 x 1,68m

- powierzchnia zderzenia 9,00 x 5,50m

- pole powierzchni zderzenia 37,10m²

- słupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane

- płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

- liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

- słupy konstrukcyjne łączone za pomocą obejm; łby śrub, nakrętki osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego; nakrętki kołpakowe

2) Zestaw zabawowy 2

Skład urządzenia:

2x wieża czworokątna, 1x zjeżdżalnia, 1x wejście wspinaczkowe, 1x rura strażacka,
1x balkonik, 1x kółko i krzyżyk, 1x sklepik

- wysokość swobodnego upadku 0,90m

- wymiary 3,72 x 3,41 x 2,50m

- powierzchnia zderzenia 7,10 x 6,20m

- pole powierzchni zderzenia 30,00m²

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

- podesty sklejka antypoślizgowa

- płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami

- zjeżdżalnia: ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE

- słupy konstrukcyjne łączone za pomocą obejm; łby śrub, nakrętki osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego; nakrętki kołpakowe.

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologia Producenta

3) Zestaw sprawnościowy

Skład urządzenia:

2x drabinka pozioma, 1x drabinka pionowa, 2x drążki gimnastyczne,
1x komin linowy, 1x poręcze gimnastyczne, 1x obręcze gimnastyczne,
1x ścianka linowa pajęczyna, 1x łukowa ścianka wspinaczkowa,
1x łukowa ścianka wspinaczkowa, 1x drabinka linowa, 1x lina wspinaczkowa

- wysokość swobodnego upadku 2,20m

- wymiary 8,83 x 5,28 x 2,20 m

- powierzchnia zderzenia 11,80 x 8,30m

- pole powierzchni zderzenia 71,10m²

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

- podesty sklejka antypoślizgowa

- płyty z tworzywa HDPE

- słupy konstrukcyjne łączone za pomocą obejm; łby śrub, nakrętki osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego; nakrętki kołpakowe.

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologia Producenta

4) Huśtawka wahadłowa

Skład urządzenia:

1x konstrukcja nośna, 1x siedzisko „gniazdo”, 1x siedzisko „koszyk”, 1x siedzisko „deseczka”

- wysokość swobodnego upadku 1,40m

- wymiary 2,35 x 5,74 x 2,51m

- powierzchnia zderzenia 5,30 x 7,70m

- pole powierzchni zderzenia 39,60m²

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

- łańcuch ze stali nierdzewnej

- belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologia Producenta

5) Huśtawka wagowa

Skład urządzenia:

1x konstrukcja nośna, 2x siedzisko „gniazdo”

- wysokość swobodnego upadku 1,00m

- wymiary 3,06 x 0,36 x 1,10m

- powierzchnia zderzenia 6,00 x 2,40m

- pole powierzchni zderzenia 13,70m²

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

- płyty z tworzywa HDPE

- łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologia Producenta

6) Tablica informacyjna

- wymiary 0,40 x 0,08 x 1,90m,

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- płyty z tworzywa HDPE / HPL

- belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów

- łby śrub i nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologia Producenta

- wzór zgodny z załączona grafiką

Wyposażenie siłowni terenowej

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń, technologii wykonania oraz wykończenia:

- urządzenia montowane w parach do pylonów, wyposażonych w tablice informacyjne, zgodnie z wymogami PN-EN 16630:2015-06

- urządzenia wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójną warstwą farby proszkowej, rama nośna o przekroju 90mm, grubość ścianki 3,6mm

- wysokość pylonu od podłoża wynosi 2000mm; pylon składa się z dwóch rur
o średnicy 90mm, zakończonych górą nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń

- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( żółty); tablice z instrukcją są malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające

- tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, montowanych po obu stronach pylonu; tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja techniką sitodruku
w fazie produkcji

- pozostałe elementy urządzeń wykonane są z rur o średnicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości ścianki 3mm

- uchwyty i rączki są wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym

- wszystkie złączki, podkładki, śruby i zaślepki są wykonane ze stali nierdzewnej

- siedziska, oparcia, stopnice stalowe

- spawy są dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku

- w urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska NSK

- urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej
w fundamencie betonowym o wymiarach 500x500x600mm; stosuje się beton klas C16/20, C21/25, C26/30 w zależności od sezonu i warunków pogodowych

- konstrukcja stalowa składa się z czterech wystających z fundamentu śrub do których przykręcony jest pylon; góra fundamentu jest równa z poziomem gruntu > urządzenie jest stawiane na fundamencie, który stanowi jego widoczną podstawę

- kolorystyka szaro-żółta (RAL 7040 i RAL 1004)

- urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06, posiadające Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA

A) Wyciskanie siedząc / Wyciąg górny z drążkiem dla osób niepełnosprawnych

- wymiary			2,33 x 0,74 x 2,00m

- strefa bezpieczeństwa	5,33 x 3,74m

- urządzenia integracyjne > dzięki zastosowaniu rączek osoba niepełnosprawna może przesiąść się z wózka na urządzenie

Funkcje urządzenia:

Wyciskanie siedząc: Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.

Wyciąg górny: Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności – średni.

B) Prasa nożna / Wioślarz

- wymiary			2,45 x 1,23 x 2,00m

- strefa bezpieczeństwa	5,45 x 4,23m

Funkcje urządzenia:

Prasa nożna: poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha. Stopień trudności – łatwe.

Wioślarz: budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Stopień trudności – łatwe.

C) Pajacyk / Stepper

- wymiary			1,81 x 0,59 x 2,00m

- strefa bezpieczeństwa	4,84 x 3,59m

Funkcje urządzenia:

Pajacyk: rozciąganie mięśni przywodzących i odwodzących uda. Poprawienie wydolności układu krążenia i oddechowego. Ogólna poprawa kondycji, utrata wagi.

Stepper: wzmocnienie mięśni nóg, poprawa ruchomości stawów biodrowych. Ogólna poprawa kondycji i funkcjonowania układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego.

D) Koła Tai Chi małe / Koło Tai Chi duże

- wymiary			1,55 x 1,19 x 2,00m

- strefa bezpieczeństwa	4,55 x 4,19m

- urządzenia integracyjne > z urządzenia mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach

Funkcje urządzenia:

Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, zwiększa zakres ruchu ramion, uelastycznia ścięgna i korzystnie wpływa na stawy barkowe i łokciowe oraz nadgarstki. Wskazany dla osób ze zwyrodnieniami stawów obręczy barkowej i z ograniczonym zakresem ruchu ramion. Szczególnie wskazany dla osób starszych. Stopień trudności – łatwe.

E) Trenażer ramion dla osób niepełnosprawnych / Biceps dla osób niepełnosprawnych

- wymiary			1,36 x 0,79 x 2,00m

- strefa bezpieczeństwa	4,36 x 3,79m

- urządzenia integracyjne > dzięki zastosowaniu rączek osoba niepełnosprawna może przesiąść się z wózka na urządzenie

Funkcje:

Trenażer ramion dla osób niepełnosprawnych: Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i ramion, rozciągnięcie ścięgien, poprawa elastyczności stawów. Wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Poprawa ogólnej kondycji organizmu.

Biceps dla osób niepełnosprawnych: Wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej oraz grzbietu. Zwiększa giętkość i sprawność stawów ramion. Wskazane dla osób z bolącymi stawami kończyn górnych oraz z bólami pleców.

F) Stepper dla osób niepełnosprawnych / Kołowrotek ręczny i nożny dla osób niepełnosprawnych

- wymiary			2,00 x 0,66 x 2,00m

- strefa bezpieczeństwa	5,00 x 3,66m

- urządzenia integracyjne > z urządzenia mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach

Funkcje:

Stepper dla osób niepełnosprawnych: Wzmocnienie mięśni nóg, poprawa ruchomości stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, ogólna poprawa kondycji

Kołowrotek dla osób niepełnosprawnych: Wzmocnienie i aktywacja nadgarstków, łokci i ramion, wzmocnienie mięśni nóg i bioder, poprawa koordynacji ruchowej, ogólna poprawa kondycji organizmu.

Uzupełniające urządzenia komunalne:

- Ławka z oparciem

- wymiary 1,70 x 0,45 x 0,79m

- konstrukcja z profilu stalowego 50x50mm, piaskowana i malowana proszkowo

- siedzisko z desek z drewna iglastego, malowane lakierobejcą

•	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologią Producenta

- Stojak na rowery

- wymiary 2,00 x 0,50 x 0,30m

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zgodnie z technologią Producenta

Kosz na śmieci

Projekt przewiduje kosze na śmieci w ilości 4szt. Dostawa i montaż zostanie przeprowadzona przez Inwestora.

5. Nawierzchnie

5. 1. Nawierzchnia bezpieczna EPDM oraz z kostki betonowej

Pod urządzeniami placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczną w postaci kolorowego tworzywa EPDM na amortyzującym podkładzie z tworzywa SBR, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy amortyzującej nawierzchni syntetycznej powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzeń pod którymi się znajduje. Może się ona różnić w zależności od technologii Producenta, ale powinna być potwierdzona przez aktualny Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2019-04.

Jako nawierzchnie komunikacyjną, umożliwiającą dojście do wyposażenia siłowni plenerowej oraz częściowo pod urządzeniami placu zabaw, tzn. zaprojektowano kostkę betonową o gr. 6cm, osadzona na podbudowie piaskowo cementowej. Kolorystykę nawierzchni, zarówno utwardzonej jak i syntetycznej, opisano i zwymiarowano w części rysunkowej– rys. 2 i 3.

Nawierzchnie utwardzoną i syntetyczną oddzielono od terenu otaczającego za pomocą betonowych krawężników 6x20x100cm, osadzonych na ławie betonowej. Dokładny przekrój podbudowy oraz ułożenie poszczególnych warstw obu projektowanych rodzajów nawierzchni pokazano w części rysunkowej – rys. nr 4.

Projekt zakłada nawiązanie do istniejącego ukształtowania terenu bez zmian rzędnych wysokościowych. Projektowana nawierzchnia powinna się licować z nawierzchnią istniejącego chodnika, bez powstawania uskoków na ich łączeniu, krawężniki betonowe na placu zabaw należy zalać nawierzchnią poliuretanową EPDM lub korkową w celu uniknięcia ostrych powierzchni.

5. 2. Nawierzchnia bezpieczna korkowa

Nawierzchnia bezpieczna ekologiczna, dwuwarstwowa, przeznaczona na obiekty takie jak place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefy fitness, street workout oraz rekreacyjne. Nawierzchnia w 90% składa się z naturalnego granulatu korkowego, wyprodukowanego z kory portugalskiego dębu korkowego. Nie zawiera formaldehydów, WWA, związków endokrynnie czynnych oraz metali ciężkich.

Nawierzchnia w kolorze naturalnego koloru korka. Dopuszczalne jest malowanie wzorów farbami poliuretanowymi na powierzchni nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa nośna składająca się z granulatu korkowego frakcji 2-4mm i lepiszcza poliuretanowego, rozkładana ręcznie bezpośrednio na placu budowy

- warstwa użytkowa składająca się z granulatu korkowego frakcji 2- 3 mm i lepiszcza poliuretanowego, rozkładana ręcznie bezpośrednio na placu budowy;

Nawierzchnię można instalować na podbudowie mineralnej pod warunkiem odpowiedniego zagęszczenia oraz zachowania parametrów doskonałej przepuszczalności wody. Dopuszcza się instalację nawierzchni na podbudowie z betonu jamistego. Podbudowa powinna być ograniczona obrzeżem.

Nawierzchnia winna posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177.

5. 3. Bilans powierzchni

Stan istniejący:

- powierzchnia działki			5092,41m²	(100,00%)

- powierzchnia zabudowy		0,00m²		(0,00%)

- nawierzchnia utwardzona		264,88m²	(5,21%)

- nawierzchnia biologicznie czynna	4827,53m²	(94,79%)

Stan projektowany:

- powierzchnia działki			5092,41m²	(100,00%)

- powierzchnia zabudowy		0,00m²		(0,00%)

- nawierzchnia utwardzona		621,88m²	(12,21%)

- nawierzchnia biologicznie czynna	4470,53m²	(87,79%)

6. Zestawienie gotowych elementów

PLAC ZABAW

- Zestaw zabawowy 1		1 szt.

- Zestaw zabawowy 2		1 szt.

- Zestaw sprawnościowy	1 szt.

- Huśtawka wahadłowa	1 szt.

- Huśtawka wagowa		1 szt.

- Tablica informacyjna		1 szt.

SIŁOWNIA TERENOWA

- Wyciskanie siedząc /

Wyciąg górny z drążkiem dla osób niepełnosprawnych	1 szt.

- Prasa nożna / Wioślarz					1 szt.

- Pajacyk / Stepper						1 szt.

- Koła Tai Chi małe / Koło Tai Chi duże				1 szt.

- Trenażer ramion dla osób niepełnosprawnych /

Biceps dla osób niepełnosprawnych				1 szt.

- Stepper dla osób niepełnosprawnych /

Kołowrotek ręczny i nożny dla osób niepełnosprawnych	1 szt.

URZĄDZENIA KOMUNALNE

- Ławka z oparciem		5 szt.

- Stojak na rowery		1 szt.

- Kosz na śmieci			4 szt. (dostawa po stronie Inwestora)

NAWIERZCHNIE

- Nawierzchnia syntetyczna	258,0m²

- Nawierzchnia utwardzona	99,0m²

- Obrzeża betonowe		125,0mb

7. Plan Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia

Informacja niezbędna do sporządzenia planu BIOZ – dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. DZ.U.03.120.1126 § 2.1 )

1.Zamierzenie budowlane obejmuje realizację placu zabaw i siłowni terenowej, w skład którego wchodzi montaż następujących urządzeń małej architektury:

•	Zestaw zabawowy 1		1 szt.

•	Zestaw zabawowy 2		1 szt.

•	Zestaw sprawnościowy	1 szt.

•	Huśtawka wahadłowa	1 szt.

•	Huśtawka wagowa		1 szt.

•	Wyciskanie siedząc / Wyciąg górny z drążkiem dla osób niepełnosprawnych	1 szt.

•	Prasa nożna / Wioślarz								1 szt.

•	Pajacyk / Stepper									1 szt.

•	Koła Tai Chi małe / Koło Tai Chi duże							1 szt.

•	Trenażer ramion /Biceps dla osób niepełnosprawnych				1 szt.

•	Stepper /Kołowrotek ręczny i nożny dla osób niepełnosprawnych			1 szt.

•	Ławka z oparciem		5 szt.

•	Kosz na śmieci			4 szt.

•	Stojak na rowery		1 szt.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Teren wolny od zabudowy

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy – brak robót wysokościowych, urządzeń i narzędzi niebezpiecznych oraz środków wywierających niebezpieczny wpływ na otoczenie

4.Szczegółowy zakres robót budowlanych uznanych za zagrażające życiu i zdrowiu:

Nie dotyczy – zobaczyć punkt 3.

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Teren powinien być ogrodzony taśmą ostrzegawczą w celu uniemożliwienia wejścia osób niepowołanych na Teren budowy

6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Nie dotyczy – zobaczyć punkty 3. i 4.

7.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy – zobaczyć punkty 3. i 4.

8.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego niebezpieczeństwa

Nie dotyczy – zobaczyć punkty 3. i 4.

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych

Urząd Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów