GPiK-ZP.271.47.2023	                                                                                   Złotów, 31 lipca 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 28 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Dzien dobry, uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 5700 K dla opraw na przejścia pieszych. Informujemy, że temperatura barwowa 5700K jest powszechna i szeroko dostępna dla LED’ów wśród renomowanych producentów.

Pytanie 2 Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiający wymaga by zakres temperatury pracy opraw parkowych był w :-35 °C do +50 °C. Wnosimy o wyjaśnienie w/w wymagania poprzez wskazanie uzasadnienia faktycznego (tj. wskazanie potrzeb funkcjonalnych) i prawnego (wskazanie norm i przepisów prawa) powodujących że oprawy muszą spełniać parametr temperatur pracy minimum -40 do +50°C. Wskazania wymaga, że oprawy mają być instalowane w Polsce gdzie nie występują takie warunki temperaturowe pracy opraw. Oprawy pracują w nocy gdzie temperatura pracy według nawet danych historycznych w najcieplejszych rejonach Polski nigdy nie przekroczyły 30°C a w ciągu dnia nie przekroczyły 40°C. jedyne co mogłoby uzasadniać takie wymagania to warunki w których oprawa miała by pracować. Jak wskazuje doświadczenie i faktyczne dane temperatur występujące w Polsce takie warunki nie występują a tym samym wymaganie jest nadmiarowe. Alternatywnie wnosimy o Przyjęcie parametru temperatur pracy minimum -40 °C do +40°C co jest w zupełności wystarczające i pozwalające na otrzymanie produktu dedykowanego do temperatur występujących na terenie w którym oprawy będą użytkowane. Powyższe też nie wyklucza zaoferowania opraw o wyższej temperaturze co stanowi o respektowaniu ustawowych uwarunkowań prawnych dla przedmiotu spełniającego normy EU jak i wewnątrz krajowe w tym również regulacje prawne dotyczące poszanowania i zachowania konkurencyjności i przyjęcia wymagań

wynikających z faktycznych i obiektywnych uwarunkowań.

Pytanie 3 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga do złożenia wraz z ofertą karta katalogowych proponowanych opraw oświetleniowych oraz deklaracji UE i certyfikatu ENEC – na potwierdzenie parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie wymagając żadnych środków na potwierdzenie zgodności proponowanych opraw z opisem – nie jest w stanie sprawdzić czy Wykonawca proponuje sprzęt oświetleniowy zgodny ze specyfikacjami do zamówienia.

Pytanie 4 Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje na dwie rodziny opraw parkowych, tj. parkowe standardowe i parkowe stylizowane (ozdobne). Wykazując ilości sztuk wspomnianych typów opraw w przedmiarze zamówienia – Zamawiający wskazuje 289szt opraw parkowych standardowych. Wsród 289szt opraw w tabeli inwentaryzacyjnej wskazane są oprawy „kula” oraz „kula w dół” – czyli oprawy nasadzane na słup i oprawy zwieszane na wysięgniku. Jednocześnie dla

opraw standardowych parkowych Zamawiający jako oprawę wzorcową wskazał LOTO prod. Disano, która jest wyłącznie nasadzana, a nie zwieszana. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach opraw standardowych parkowych Wykonawcy mogą zaproponować oprawy różniące się kształtem, czyli dwa typy opraw tj. oprawę zwieszaną dla opraw „kula w dół” oraz oprawę nasadzaną na słup do opraw „kula”.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

Ad. 1. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego.

Ad. 2. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego.

Ad. 3. W celu potwierdzenia parametrów technicznych wymagane jest: przedłożenie kart katalogowych. Certyfikatu ENAC, deklaracji UE WY

Ad. 4. Zamawiający dokonuje zmiany oprawy wzorcowej na oprawę LUG AVENIDA HERITAGE LENS LED S/P.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22