Oznaczenie sprawy: ZZP.263.05.2021  								Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa urządzeń technicznych na potrzeby działu technicznego wg. zadań 1-4:

Zadanie nr 1: Dostawa miernika grubości powłok lakierniczych i galwanicznych na wszystkich rodzajach podłoży metalowych;

Zadanie nr 2: Dostawa kółka pomiarowego drogowego (drogomierz);

Zadanie nr 3: Dostawa świstawki – gwizdka hydrogeologicznego;

Zadanie nr 4: Dostawa taśmy mierniczej z włókna szklanego 50m”

Zadanie nr 1: Dostawa miernika grubości powłok lakierniczych i galwanicznych na wszystkich rodzajach podłoży metalowych;

Parametry i funkcje:

- Miernik grubości powłok lakierniczych i galwanicznych

- Sonda pomiarowa na przewodzie

- Pomiar na podłożach metalowych magnetycznych (np. stalowych)

- Pomiar na podłożach metalowych niemagnetycznych (np. aluminiowych)

- Automatyczne rozpoznawanie typu podłoża przed wykonaniem pomiaru

- Wyświetlanie wartości minimalnej, maksymalnej i średniej z ostatnich pomiarów

- Duża powtarzalność pomiarów

- Pomiar pojedynczy

- Pamięć chwilowa do min. 80 pomiarów.

- Pamięć do min. 300 pomiarów, z możliwością tworzenia do min. 4 grup.

- Zapis zapamiętanych pomiarów do pliku tekstowego "txt"

- Jedno i czteropunktowa kalibracja

- Zakres pomiarowy: 0...2000 μm (lub szerszy zakres)

- Rozdzielczość odczytu: 0,1 μm (0...99,9 μm) lub 1 μm (>100 μm)

- Dokładność nie mniejsza niż: ±(2% +1μm)

- Minimalny promień krzywizny nie większy niż: 1,5 mm

- Minimalna powierzchnia pomiaru nie większa niż: ø6 mm

- Minimalna grubość podłoża nie większa niż: 0,5 mm (F) lub 0,3 mm (N)

- Temperatura pracy: 0...+60°C (lub szerzy zakres)

Elementy składowe zestawu:

- miernik z bateriami,

- płytki zerujące i folie wzorcowe kalibracyjne,

- oprogramowanie,

- przewód USB do komputera,

- walizka transportowa,

- instrukcja obsługi (PL),

- świadectwo sprawdzenia,

np. Testan DT-25 FN lub równoważny

Zadanie nr 2: Dostawa kółka pomiarowego drogowego (drogomierz);

Parametry i funkcje:

- typ analogowy,

- średnica koła (obwód): 31,83 cm (1 m),

- rozdzielczość: 0,1 m,

- dokładność ± 0,1% (lub lepsza),

- licznik: min. 5-cyfrowy, dobrze czytelne cyfry ,

- funkcje: dodawanie w przód, odejmowanie w tył,

- wbudowane w rączkę zerowanie licznika oraz hamulec,

- zintegrowana podpórka,

- waga maksymalnie 1,9 kg,

- w zestawie torba transportowa/pokrowiec,

np. GWM32 lub Roll Pilot S12 lub inny równoważny

Zadanie nr 3: Dostawa świstawki – gwizdka hydrogeologicznego

Parametry i funkcje:

- przyrząd do pomiaru zalegania zwierciadła wód w studniach, piezometrach itp.,

- wykonana ze stali nierdzewnej,

- średnica 12 mm,

- dokładność pomiaru: +/- 10 cm (nie gorsza niż),

Zadanie nr 4: Dostawa taśmy mierniczej z włókna szklanego 50m

Parametry i funkcje:

- profesjonalna taśma miernicza o dł. 50 m z przesuniętym punktem „0”,

- szerokość części roboczej maks. 12.5 mm,

- taśma wzmocniona wysokiej jakości włóknem szklanym,

- obudowa z mocnego tworzywa sztucznego,

- ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgowym materiałem,

- zaczep końcowy służący do pozwala mocowanie przyrządów na końcu taśmy,

- zwijacz i korba, przekładnia napędu 3:1.

np. neo 68-050 lub równoważna