ZAŁĄCZNIK nr 1B (PAKIET 2) WADIUM: 200,00 zł

Wykaz przedmiotu zamówienia

Formularz asortymentowo – cenowy

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Kwota jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Cena brutto (za 25 szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koflator (przenośny) | 1 |  |  |  |  |

kwota netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł..............................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...........................................................................................

cena brutto (z VAT)............................................................................................................

Słownie................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) – Koflator przenośny

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca nie wypełnia, tylko potwierdzi pod tabelą spełnienie wymagań podanych w niniejszej tabeli. (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Rok produkcji (urządzenie musi być fabrycznie nowe) | Podać | ………..……podać |
|  | stosowanie z maską twarzową, albo z ustnikiem, bądź z przejściówką do rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej pacjenta. | Tak | XXX |
|  | Kolorowy ekran | Tak | XXX |
|  | źródło zasilania: sieć elektryczna bądź akumulator | Tak | XXX |
|  | Monitorowanie objętości oddechowej | Tak | XXX |
|  | Monitorowanie szczytowego przepływu podczas kaszlu | Tak | XXX |
|  | Monitorowanie SpO2i pulsu spoczynkowego | Tak | XXX |
|  | Oprogramowanie do przechowywania , analizy danych, raportowania | Tak | XXX |
| INNE |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie (w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) ) | Tak | XXX |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesoriów (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie (w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) ) | Tak | XXX wraz z dostawą urządzenia |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Tak Podać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 2

|  | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | Podać (min 24 miesiące) | ………..……podać ilość miesięcy Wartość punktowa zostanie obliczona wg zasad wskazanych w SWZ W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje wartość minimalną 24 miesiące Maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy tj. podanie dłuższego okresu gwarancji nie spowoduję uzyskania dodatkowych punktów |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę (zakup) oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email