|  | Załącznik nr 1 do Umowy nr…./2020 z dnia …………2020 r. |
| --- | --- |

WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla zabudowy samochodu typu furgon w wersji nieoznakowanej – Ambulans Kryminalistyczny na samochodzie marki MECEDES SPRINTER KL3A4 - rok prod. 2019.

- Przeznaczenie pojazdu.

Zabudowany pojazd, będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań patrolowych, interwencyjnych oraz kontroli pojazdów. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe  czynności służbowe, w szczególności obejmujące:

- kontrole dokumentów dotyczących osób i pojazdów,

- sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych,

- sporządzanie dokumentacji służbowej,

- przewóz osób. W zakresie osób niepełnosprawnych o których mowa w  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), realizacja przewozu tych osób realizowana będzie innymi pojazdami przystosowanymi 
do takich przewozów w ramach posiadanego w dolnośląskiej Policji sprzętu 
lub poprzez uprawnioną do transportu osób niepełnosprawnych  pomoc medyczną,

- inne.

- Wymagania formalne.

- Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2022,  ze zm.).

- Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej 
do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie
z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: 
Dz. U. 2020 r., poz. 110,  ze zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

- Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu
(bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych
w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny prototypu samochodu.

- Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny prototypu samochodu.

- W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest 
do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych 
do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczących zabudowy pojazdu.

- Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejności zakładać wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak : schowki, wnęki itp. W przypadku braku możliwości zabudowy wolnych przestrzeniach Wykonawca musi osłonić dodatkowe zamontowane elementy wyposażenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantującymi odpowiedni poziom wentylacji, możliwość serwisu oraz brak dostępu przez osoby nieuprawnione.

- Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty:

  - Książkę/ki gwarancyjną/e na zabudowę i wyposażenie

  - wykaz ilościowo – wartościowy wyposażenia znajdującego się na pojeździe,

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  propozycję zawartości wykazu

  - instrukcję obsługi elementów zabudowy pojazdu i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

    - konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy
i wyposażenia,

    - wymaganych terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych

    - miejscami instalacji radiotelefonu i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także 
z miejscem i sposobem podłączenia zasilania,

    - bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,

  - zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych  pojazdów  w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej lub liczby miejsc, oraz 
o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1990, ze. zm.),

  - inne dokumenty określone w załącznikach nr 1, 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ.

- Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi być oznaczony nr VIN dostarczonego pojazdu. Na pierwszej stronie musi być wykaz zawartości segregatora (dokumentacja ułożona w kolejności zgodnie z wykazem).

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt w miejscu wymienionym 
w ust. 2 wzoru Umowy i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego (termin szkolenia zostanie ustalony po dokonanym odbiorze pojazdów przez Zamawiającego) szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdu wraz z zabudową. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją pojazdu. Czas szkolenia musi wynieść min. 6 godzin zegarowych, w grupach max. 5 osobowych. Jednostki organizacyjne Policji pokryją koszty transportu przedstawicieli użytkowników natomiast wszystkie inne koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego informację o jego zakresie (kopia ww. zaświadczenia lub świadectwa wraz z listą obecności, zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego). Szkolenie zostanie przeprowadzone dla max. 5 przedstawicieli użytkowników.

- Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów    i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

- Zabudowa pojazd musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.