# Text boxes

| Stan-dard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |
| --- | --- | --- |
|  |  | Śnieg | Śliskość zimowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy luźny - 2 godz. błoto pośniegowe -4 godz. zajeżdżony - nigdy zaspy - nigdy | gołoledź - 2 godz. szron - 2 godz. szadź - 2 godz. pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | luźny - 6 godz. błoto pośniegowe – występuje zajeżdżony - występuje | gołoledź - 6 godz. szron - 6 godz. szadź - 6 godz. pośniegowa - występuje lodowica - 8 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego | luźny - 10 godz. zajeżdżony - występuje zaspy, języki śnieżne lokalnie - 10 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych | Na skrzyżowaniach oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego: gołoledź - 12 godz. szron - 12 godz. szadź - 12 godz. pośniegowa - 12 godz. lodowica -12 godz. |
| IV | Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego | luźny - 12 godz. zajeżdżony - występuje języki śnieżne - występują zaspy - 12 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wskazanych przez Zamawiającego: Gołoledź – 16 godz. Pośniegowa – 16 godz. lodowica – 16 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego | luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wskazanych przez Zamawiającego: Gołoledź – 16 godz. Pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego | luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wskazanych przez Zamawiającego: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 8 godz. |