## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa polegająca na poprawieniu zgrzewów papy i sprawdzeniu szczelności dachu nad halą sportową Szkoły Policji w Pile

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:

- Sprawdzenie połaci dachowej z papy termozgrzewalnej pod kątem prawidłowego ułożenia,
a w przypadku nieprawidłowości poprawienie zgrzewu papy poprzez prawidłowe dogrzanie

- Uszczelnienie obróbek blacharskich

- Poprawienie przymocowania instalacji odgromowej do połaci płaskiej dachu pokrytego papą termozgrzewalną

- Wycięcie miejsc w których znajdują się pęcherze, osuszenie podłoża i papy przy pomocy palnika i ponowne zgrzanie papy w naprawianych miejscach

- Papa termozgrzewalna po stronie Zamawiającego

- Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych

- Materiał (papa termozgrzewalna) po stronie Zamawiającego

Dodatkowe/uszczegóławiające informacje Zamawiającego wymagane względem Wykonawcy:

Zamawiający załącza przedmiar robót, jest to dokument pomocniczy do wykonania wyceny oferty.

Wykonawca obowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia, która obejmować musi wykonanie całości robót wynikających z zamówienia, przedmiaru robót, jak również uwzględniać wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca winien w wynagrodzeniu uwzględnić w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej również te roboty, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią profesjonalną wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowo - technicznej, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych 
i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Zamawiający informuje iż:

    - całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu;

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy;

    - działka o numerze 700 jest terenem zamkniętym w myśl Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

    - uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania istniejących obiektu Szkoły Policji w Pile, zapewniając ciągłość funkcjonowania;

    - Wykonawca odwiedzi i sprawdzi miejsce prowadzenia robót oraz jego otoczenie w celu oceny na własną odpowiedzialność: kosztów, ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty, podpisania umowy  oraz wykonania w wymaganym terminie planowanych robót;

    - prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 – 22:00;

W pozostałych godzinach prace mogą być wykonywane jedynie za zgodę Zamawiającego.

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych czynności zawiadomi o tym przypadku Zamawiającego.

    - zaopatrzenie obiektu (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp);

    - umożliwienie wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego na podstawie wydanych przepustek;

Obowiązkiem Wykonawcy jest przed przystąpieniem do wykonywania prac, złożenie wniosku o wydanie przepustek dla pracowników wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostępu niezbędnej przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

Obowiązkiem pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy będzie  stosowanie się do zasad użytkowania systemu kontroli dostępu Zamawiającego;

    - zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały;

    - utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót a po zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego;

    - prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska 
i poniesienia kosztów z tym związanych. Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać stosownych pokwitowań;

    - stosowanie się do warunków ochrony ppoż. budynku głównego.

- Termin realizacji:

Termin realizacji wynosi 7 dni od daty podpisania umowy.