Kraków, dnia 28.06.2023r.

ZZP-271-25-22/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP- 22/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 20.06.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Rodzaj  montażu natynkowy czy podtynkowy?

Odpowiedź: Należy przyjąć montaż gniazd i wyłączników jako podtynkowy, natomiast opraw oświetleniowych jako natynkowy.

Pytanie nr 2

Co oznacza w przedmiarze punkt zamek - centrala? Nie ma w specyfikacji żadnego zamka czy też elektrozaczepu.

Odpowiedź: W przedmiarze robót w poz. 2.1.1 omyłkowo zamieszczono: „zamek-centrala”. Zamawiający  nie wymaga wyceny „zamka- centrali”.

Jednocześnie koryguje poz. 2.1.1 przedmiaru robót – opis robót oraz poz. 32 przedmiaru robót- zestawienie materiałów. Zamawiający do niniejszych wyjaśnień zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 3

Pojęcie centrala alarmowa, czemu występuje w ilości 5-6 sztuk? Proszę o specyfikacje.

Odpowiedź:

Przewidziana jest jedna centrala alarmowa o poniższej specyfikacji:

- obsługa od 8 do 32 wejść

- możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje

- obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i   zdalnego sterowania

- obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatorów dotykowych, LCD, klawiatur      strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 28 niezależnych timerów do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć 439 zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 64+4+1 użytkowników

- port RS-232 - gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

Pytanie nr 4

Proszę o specyfikacje klawiatury dotykowej.

Odpowiedź:

Najważniejsze cechy klawiatury dotykowej:

- duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem

- konfigurowalny wygaszacz z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów

systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur

- klawiatura dotykowa z podświetleniem:

- 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych

- 3 klawisze do wywołania alarmu (pożar / pomoc / napad)

- 4 klawisze do uruchamiania makropoleceń

- obsługa gestu przesuwania (poruszanie się po menu)

- diody LED informujące o bieżącym stanie systemu

- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej

- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

Pytanie nr 5

Proszę o specyfikacje kontrolera sieci bezprzewodowej.

Odpowiedź:

Antena/kontroler:

- zgodność z wymaganiami EN 50131 Grade 2 lub równoważnej

- dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie 868 MHz – 4 kanały

- zasięg do 2000 m w terenie otwartym

- obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych

- obsługa do 256 pilotów bezprzewodowych

- 4 wyjścia sygnalizujące stan kontrolera i podłączonych urządzeń bezprzewodowych

- dywersyfikacja anten – automatyczny wybór anteny, która zostanie użyta do odbioru

transmisji, w zależności od poziomu sygnału odbieranego

- aktualizacja oprogramowania kontrolera bez konieczności jego demontażu

- zdalna konfiguracja i aktualizacja urządzeń zarejestrowanych do kontrolera

- ochrona sabotażowa

- zasilanie: 12 V DC

Pytanie nr 6

Przycisk napadowy na rękę - prośba o specyfikacje. Czy kolor ma znaczenie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przycisku napadowego w formie pilota. Kolor urządzenia nie ma znaczenia.

Wymagane funkcje przycisku napadowego:

- konfigurowanie funkcji przycisków (do 6 funkcji)

- optyczne i akustyczne potwierdzanie odebrania poleceń przez kontroler

- podświetlane przyciski

- zdalna aktualizacja oprogramowania

- zasilanie: bateria CR2032 3 V

- możliwość zamiany standardowej klawiatury na GKX-1 (z kolorowymi piktogramami)

Pytanie nr 7

Moduł powiadamiana - proszę o specyfikacje i informacje na jakim paśmie ma działać?

Odpowiedź:

Moduł powiadomień i sterowania GSM:

- obsługa dwóch kart SIM

- możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid

- synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci komórkowej

- powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH,

- zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna

- monitoring: dane komórkowe (TCP/UDP), wiadomości SMS

- możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.07 lub wyższej):

  - Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136 lub równoważną

  - zapasowy tor łączności

Pytanie nr 8

Czy zamawiający zapewni kartę SIM do modułu powiadamiania?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni kartę SIM do modułu powiadamiania.

Pytanie nr 9

Sygnalizator akustyczny - wewnętrzny? Proszę o specyfikacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sygnalizatora akustycznego – wewnętrznego o parametrach:

  - sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

  - sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

  - ochrona sabotażowa przed:

• oderwaniem od podłoża

• otwarciem

Pytanie nr 10

W jaki sposób reszta personelu ma być powiadamiana o użyciu przycisku napadowego?
W jaki sposób dowiemy się w którym miejscu znajduje się osoba, która wcisnęła przycisk napadowy?

Odpowiedź: Personel ma być powiadamiany sygnałem dźwiękowym, z jednoczesną informacją na klawiaturze, który pilot został uruchomiony.

Pytanie nr 11

Czas gwarancji na sprzęt antynapadowy.

Odpowiedź: Czas gwarancji jest tożsamy z całością gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie nr 12

W materiałach raz jest mowa o pilotach raz o przycisku bezprzewodowym - czy chodzi o to samo?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje - chodzi o piloty bezprzewodowe.

Pytanie nr 13

Czy liczba kontrolerów sieci bezprzewodowej i centralek alarmowych jest prawidłowa?
Odpowiedź: Zamawiający przewidział jedną centralę posiadającą 5 anten aby zapewnić 100% pokrycia budynku.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)