Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Multipleksowa platforma do analizy transkryptomicznej

Model/typ:	………………………………………………………………………………

Producent:	………………………………………………………………………………

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat do multipleksowego oznaczania transkryptomu |  |  |
| 1 | System wykorzystujący wielkokanałową płytkę mikrofluidyczną | TAK |  |
| 2 | Na płytce mikrofluidycznej przeprowadzane są poszczególne etapy począwszy od wymycia niezwiązanych sond do zliczania poszczególnych targetów za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego jak i kamery CCD wchodzących w skład aparatu | TAK |  |
| 3 | Urządzenie umożliwia wykrywanie pojedynczych cząsteczek bez amplifikacji, konwersji cDNA lub przygotowania biblioteki | TAK |  |
| 4 | Płytka mikrofluidyczna umożliwia równoczesne oznaczenie do 800 targetów w 12 próbach lub 90 genów w 96 próbkach | TAK |  |
| 5 | Urządzenie składa się z 2 urządzeń: stacji przygotowującej próbki do analizy i analizatora danych wraz z oprogramowaniem | TAK |  |
| 6 | Stacja przygotowująca próbki do analizy to wielokanałowy robot, który rozpipetowuje odczynniki, separuje kulki magnetyczne i immobilizuje badane próbki ze znacznikami | TAK |  |
| 7 | Analizator danych wraz z oprogramowaniem jest wielokanałowym skanerem epifluorescencyjnym skonfigurowanym specjalnie do użytku z wkładami do analizy, do analizatora cyfrowego można załadować do 6 kaset w celu przetwarzania sekwencyjnego | TAK |  |
| 8 | Dodatkowa instalacja oprogramowania do analizy danych na komputerze użytkownika | TAK |  |
| 9 | Szkolenie wraz z odczynnikami do kalibracji | TAK |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Cena oferty zawiera koszt wszystkich urządzeń i odczynników do kalibracji urządzenia, opisanych w powyższych punktach.