ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.7

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 7: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE2 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE2 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ARDUINO UNO R3 Atmel ATMega328 | 10 szt | - mikrokontroler ATmega328 - napięcie pracy 5V - napięcie wejściowe przez złącze DC 7-12V - piny IN-OUT 14 w tym 6 PWM - wejścia analogowe 6 - wydajność prądowa pojedynczego pinu 40mA - FLASH 32kB - SRAM 2KB - EEPROM 1kB - kwarc 16MHz |
| 2. | RASPBERRY Pi 4 model B WiFi DualBand Bluetooth 4GB RAM 1,5GHz | 10 szt | - Mikrokontroler BCM2711 - Rdzeń Cortex A72 - Pamięć RAM 4 GB - Ilość rdzeni 4 - Quad Core - Piny cyfrowe 40 - Pamięć zewnętrzna: Karta microSD - Taktowanie: 1.5 GHz - Ethernet: - Moduł WiFi - Interfejs USB: 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 - Bluetooth - Port HDMI - Interfejs I2C - Interfejs UART - Interfejs SPI - Interfejs LCD - Interfejs kamery - System Linux |
| 3. | SERWOMECHANIZM TowerPro MG996 | 20 szt | - zasilanie 4,8 - 7,2V - prędkość bez obciążenia 0,12s / 60 stopni - waga 75gram - metalowe tryby, łożyskowane - max obciążenie 13kg - temperatura pracy 0*C - +60*C - wymiary 40x20x38mm - czas reakcji 7us |
| 4. | CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY HC-SR04 | 10 szt | - złącze raster 2.54mm - napięcie pracy 5V - częstotliwość pracy około 40KHz - kąt pomiaru 15* - zakres pomiaru 2cm-400cm - wymiary 45x20x15mm |
| 5. | SILNIK DC 6V | 10 szt | - zasilanie 6V - koło 65mm - przełożenie 1:48 - pobór prądu <240mA - podwójna oś - wymiary 25mmx13mm |
| 6. | SILNIK KROKOWY 5V 28BYJ 48 4fazowy | 10 szt | '- zasilanie 5V - fazy 4 - 64 kroki - krok 5,625* - moment obrotowy 34,3mNm - wymiary 25mmx13mm |
| 7. | ŻYROSKOP GY-88 | 10 szt | - zasilanie 3 - 5V - chip MPU-6500 - chip HMC5883L - chip BMP085 - wymiary 22mmx17mm |
| 8. | KAMERA RASPBERRY PI ArduCam OV5647 5Mpx z obiektywem LS-2718 CS mount | 10 szt | - interfejs CSI - Raspberry Pi - rozdzielczość 5 MPx - matryca OV5647 - filtr IR - obiektyw CS-mount - format 1/2,5 '' |
| 9. | CZUJNIK PODCZERWIENI TSOP31236 36kHz L-50 | 10 szt | - zasilanie 4,5-5,5V - częstotliwość 36kHz - pobór prądu >5mA |
| 10 | CMOS: 4011 - 4x2 wejściowe NAND 4001 - 4x2 wejściowe NOR 4049 - 6x NOT 4030 - 4x2 wejściwe EX-OR 4013 - 2xprzerzutnik D TTL: 7432 - 4x2 wejściowe OR 74030 - 4x2 wejściowe EX-NOR 7476 - 2xprzerzutnik JK 74390 - 2xlicznik dziesiętny NE555 - układ czasowy | Każdy układ po 10 szt. W sumie 100 szt | TTL: - zasilanie: 5V - stan logiczny 0: 0,4 - 0,8V - stan logiczny 1: 2 - 5V - czas propagacji: 1,5 - 3 ns - obciążalność wyjść: 10 CMOS: - zasilanie: 3 - 15V - stan logiczny 0: 0V - stan logiczny 1: VDD - czas propagacji: 30 ns - obciążalność wyjść: duża Montaż układów: Montaż THT |
| 11 | OPTYCZNY CZUJNIK ODBICIOWY TCRT5000 | 10 szt | - napięcie diody 1,5V - maksymalny prąd diody 100mA - maksymalne napięcie kolektor-emiter 32V - maksymalny prąd kolektora 10mA - odelgłość pomiaru do 12mm |
| 12 | STEROWNIK SILNIKÓW DC L293D | 10 szt | - liczba kanałów: 2 - maksymalne napięcie zasilania silników: 36 V - średni prąd na kanał: 0,6 A - szczytowy prąd na kanał: 1,2 A - obudowa: DIP 16 (przewlekana) - wbudowane diody zabezpieczające |
| 13 | BUZZER Z GENERATOREM 5V | 10 szt | '- napięcie 5V - średnica 12mm |
| 14 | LED czerwona | 10 szt | - prąd 20mA - Up = 2V - kąt świecenia 80* - jasność 80-100mcd - długość fali 641-650nm |
| 15 | LED żółta | 10 szt | -prąd 20mA - Up = 2.3V - kąt świecenia 80* - jasność 60-80mcd - długość fali 592-595nm |
| 16 | LED zielona | 10 szt | - prąd 20mA - Up = 2.3V - kąt świecenia 80* - jasność - 15-20mcd - długość fali 565-575nm |
| 17 | PRZEŁĄCZNIK (microswitch) | 50 szt | - przełącznik monostabilny - kształt okrągły - długość 12 mm - szerokość 12 mm - wysokość 7 mm |
| 18 | POTENCJOMETR B 10k | 20 szt | - obrotowy długość-15mm średnica-6,7mm - tolerancja rezystancji +/- 10% - zakres temperatury pracy -55*C do 125*C - charakterystyka liniowa |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

31712100-1 Maszyny i aparatura mikroelektroniczna

31600000-0  Sprzęt i aparatura elektryczna

35125100-7 Czujniki

31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38651600-9 Kamery cyfrowe

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31221000-1 Przełączniki elektryczne

31711500-8 Części podzespołów elektronicznych