Pakiet nr 3

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Analizator do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z testami

Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2021 | Tak ( podać) |  |
| 2. | Inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu | Tak ( opisać) |  |
| 3. | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie 30 badań | Tak ( podać) |  |
| 4. | Możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja i liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie) | Tak ( opisać) |  |
| 5. | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie | Tak (opisać) |  |
| 6. | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej | Tak (opisać) |  |
| 7. | Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut w trakcie badania | Tak ( podać) |  |
| 8. | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych | Tak (podać) |  |
| 9. | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | Tak ( podać) |  |
| 10. | Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus | Tak (podać) |  |
| 11. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | Tak ( podać) |  |
| 12. | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych wraz z Corynebacterium | Tak ( podać) |  |
| 13. | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych. | Tak (podać) |  |
| 14. | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-dodatnich. | Tak ( podać) |  |
| 15. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych. | Tak (podać) |  |
| 16. | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie minimum 40 cech biochemicznych | Tak ( podać) |  |
| 17. | Prezentacja wyniku lekowrażliwości w kategoriach MIC i S,I,R | Tak (podać) |  |
| 18. | Interpretacja wyniku lekowrażliwości w oparciu o rekomendacje EUCAST i zasady eksperckie EUCAST | Tak (podać) |  |
| 19. | Testy nie wymagają dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania | Tak ( podać) |  |
| 20. | Zawartość opakowania zbiorczego 20-25 testów | Tak (podać) |  |
| 21. | Opakowanie każdego pojedynczego testu zawiera informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności | Tak (podać) |  |
| 22. | Certyfikaty kontroli jakości producenta dla każdej serii testów i materiałów dodatkowych – dostępne nieodpłatnie on-line lub dostarczane wraz z realizacją dostaw. | Tak (podać) |  |
| 23. | Testy lekowrażliwości umożliwiają wykrywanie mechanizmów lekooporności: -MLSB u gronkowców, paciorkowców -oporności gronkowców na metycylinę -obniżonej wrażliwości gronkowców na vankomycynę i teikoplaninę -HLAR enterokoków -VRE enterokoków -ESBL i AmpC pałeczek gram-ujemnych - karbapeemaz pałeczek gram-ujemnych | Tak (podać) |  |  |  |
| 24. | Bezpłatna aktualizacja wyposażenia i oprogramowania wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | Tak (opisać) |  |  |  |
| 25. | Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | Tak ( podać) |  |  |  |
| 26. | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim | Tak ( podać) |  |  |  |
| 27. | Montaż stanowiskowy | Tak ( podać) |  |  |  |
| 28. | Szkolenie personelu z obsługi aparatu i oprogramowania przed rozpoczęciem użytkowania | Tak ( podać) |  |  |  |
| 29. | Transmisja wyników oznaczeń do laboratoryjnego systemu informatycznego; podłączenie aparatu do LIS na koszt Wykonawcy | Tak (podać) |  |  |  |
| 30. | Podjęcie naprawy awarii w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia (telefonicznie lub poprzez e-mail) | TAK (podać) |  |  |  |
| 31. | W przypadku braku możliwości naprawy aparatu przez 5 dni – Wykonawca dostarczy aparat zastępczy | TAK (podać) |  |  |  |
| 32. | W razie 3-krotnej naprawy tego samego zespołu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany analizatora o takich samych parametrach użytkowych. | TAK (podać) |  |  |  |

Wszystkie testy wymienione w pozycjach od 8 do 15 – wykonywane na jednym aparacie.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy