# Załącznik nr 1 do umowy nr ……….

# Opis przedmiotu zamówienia

# Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w ramach zadania „Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska”

- Zapoznanie się z dokumentacją terenu wytypowanego do dalszej analizy i badań na etapie aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania:

  - nieruchomość przy ul. abpa Walentego Dymka 199  – działka 4/2 (ark. 04, obręb: Chartowo), o łącznej powierzchni 3,8157 ha (dawny punkt zbierania i transportu odpadów).

- Wykonanie badań gruntu i wód gruntowych w zakresie występowania metali ciężkich (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg) oraz substancji ropopochodnych (suma węglowodorów C6 – C12 składników frakcji benzyn, C12 – C35  składników frakcji oleju, BTEX, WWA):

- pobór 10 zbiorczych próbek gruntu (z gł. 0,0 ÷ 0,25 m p.p.t.),

- wykonanie 10 otworów badawczych i pobór 4 pojedynczych próbek gruntu z każdego otworu (z gł. od 0,25 ÷ gł. 6,0 p.p.t.), przy czym jedna próbka powinna być pobrana 
z warstwy gruntu nad zwierciadłem wody,

- pobór 1 próbki wody gruntowej z każdego otworu, w którym nawiercono wody gruntowe,

- wykonanie badań laboratoryjnych.

- Opracowanie dokumentacji – raportu z badań środowiskowych w formie wydruku (3 egz.)  oraz na nośniku elektronicznym w wersji umożliwiającej edycję dokumentacji,

- raport z badań środowiskowych winien zawierać wyniki badań oraz ocenę stanu środowiska gruntowo-wodnego w odniesieniu do obowiązujących przepisów:

  - dla gruntów: § 3 ust. 4 pkt 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),

  - dla wód gruntowych: rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2148),

- raport winien zawierać mapę uwzględniającą lokalizację otworów badawczych 
i miejsc poboru próbek, wraz z zaznaczeniem miejsc, w których stwierdzono

przekroczenia dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko.

Warunkiem realizacji zadania jest wykonanie badań przez laboratorium, o którym mowa 
w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2556 ze zm.).

Badania gleby i ziemi należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).