# Opis Przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego oraz systemu blokady miejsc parkingowych w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” obejmującego swoim zakresem:

Zestaw 1

- Szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej, z ramieniem do 3m, z modułem pracy w TANDEMIE. Doświetlenie LED ramienia i kopuły. Szlaban z MCFB minimum 2.5mln cykli, ramię aluminiowe, malowane, zabezpieczone przed korozją (okrągłe, tubowe), gumy ochronne na ramię, nalepki ostrzegawcze, listwa świetlna na ramieniu szlabanu, zasilanie awaryjne na wypadek zaniku zasilania sieciowego (min. 4 Ah), możliwość otwarcia w wypadku awarii zasilania i wyczerpania się zasilania awaryjnego (zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych), możliwość ustawienia w pozycji „stale otwarte”, praca w polskich warunkach atmosferycznych (od min. -20 (C do min. +50 (C) – 2 szt.

- Pętle indukcyjne do zastosowań zewnętrznych, kabel zewnętrzny. Moduł pętli indukcyjnych 2-kanałowy – 3 szt.

- Terminal wjazd/wyjazd z aluminium lub stali nierdzewnej inox zapewniającej ochronę znajdujących się w nim podzespołów przed wpływem czynników atmosferycznych (praca na zewnątrz), z kanałem kablowym na doprowadzenie kabli, - praca w polskich warunkach atmosferycznych (od min. -20 (C do min. +60 (C), standardowa wysokość  – 2 szt.

- Stacja wywoławcza systemu domofonowego kompatybilna z urządzeniami zainstalowanymi na obiekcie (w jednym terminalu z czytnikiem kontroli Dostępu)

- Kontroler 4-drzwiowy kompatybilny z urządzeniami   zainstalowanymi  na  obiekcie (praca w systemie Kontroli Dostępu zainstalowanym na obiekcie)  w  obudowie  z  zasilaczem – 1 szt.

- Czytnik kart zbliżeniowych dystansowych/zbliżeniowych kompatybilne z kartami użytkowanymi na obiekcie, odporność IP64, do zastosowań zewnętrznych – 2 szt.

- Za wjazd/wyjazd z parkingu odpowiada system detekcji numerów rejestracyjnych LPR oparty na kamerach IP z modułem Wieganda. W przypadku braku możliwości odczytania nr rejestracyjnych (brudne rejestracje, deszcz, śnieg itp. itd.) użytkownicy wykorzystują karty zbliżeniowe - na terminalach wjazd/wyjazd są zainstalowane czytniki kart zbliżeniowych, podpięte do budynkowego systemu kontroli dostępu.

- Kamera IP do detekcji nr rejestracyjnych LPR z modułem Wieganda, IP65, w obudowie, zmienna ogniskowa wraz z oprogramowaniem zarządzającym- do podłączenia i zaprogramowania w systemie Kontroli Dostępu zainstalowanym na obiekcie – 2 szt.

Zestaw 2

- Szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej, z ramieniem do 3m, z modułem pracy w TANDEMIE. Doświetlenie LED ramienia i kopuły. Szlaban z MCFB minimum 2.5mln cykli, ramię aluminiowe, malowane, zabezpieczone przed korozją (okrągłe, tubowe), gumy ochronne na ramię, nalepki ostrzegawcze, listwa świetlna na ramieniu szlabanu, zasilanie awaryjne na wypadek zaniku zasilania sieciowego (min. 4 Ah), możliwość otwarcia w wypadku awarii zasilania i wyczerpania się zasilania awaryjnego (zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych), możliwość ustawienia w pozycji „stale otwarte”, praca w polskich warunkach atmosferycznych (od min. -20 (C do min. +50 (C) – 4 szt.

- Fotokomórka zewnętrzna zasięg do 10 m  – wskazana zintegrowana z obudową szlabanu – 2 szt.

- Demontaż kostki brukowej pod okablowanie.

- Ułożenie okablowania niezbędnego do zasilania i sterowania szlabanami.

- Odtworzenie nawierzchni.

- Wykonanie fundamentów pod szlabany.

- Montaż szlabanów.

- Opracowanie poglądowej dokumentacji przebiegu tras okablowania i rozmieszczenia szlabanów (lokalizację szlabanów wskaże Zamawiający). W/w dokumentacja wymaga akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji umowy.

Zestaw 3

- Blokada automatyczna z zaporą o szerokości min. 350 mm, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo z siłownikiem – 30 szt.

- Centrala sterująca do zarządzania min. 4 blokadami, z zasilaczem,  z odbiornikiem radiowym 4-kanałowym na kod zmienny. – 8 szt.

- Piloty współpracujące z dostarczonymi odbiornikami radiowymi (kartami częstotliwości), min. dwuzakresowe – 60 szt.

- Demontaż kostki brukowej pod okablowanie.

- Ułożenie okablowania niezbędnego do zasilania i sterowania blokadami automatycznymi.

- Odtworzenie nawierzchni.

- Wykonanie fundamentów pod blokady automatyczne.

- Montaż blokad automatycznych.

- Opracowanie poglądowej dokumentacji przebiegu tras okablowania i rozmieszczenia systemu blokad automatycznych (lokalizację blokad automatycznych wskaże Zamawiający). W/w dokumentacja wymaga akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji umowy.

Zestaw 4

- Kamera IP do detekcji nr rejestracyjnych LPR z modułem Wieganda, IP65, w obudowie, zmienna ogniskowa wraz z oprogramowaniem zarządzającym - do podłączenia i zaprogramowania w systemie Kontroli Dostępu zainstalowanym na obiekcie – 1 szt.

Montaż dostarczonych zestawów wraz z:

- Wykonaniem niezbędnych podłączeń i połączeń zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, w tym poprowadzenie sieci zasilającej i domofonowej w ziemi (oraz miejscowo pod powierzchnią kostki brukowej), w osłonie zapobiegającej zawilgoceniu i korozji oraz w sposób zapewniający bezawaryjne działanie, a także poprowadzenie niezbędnych instalacji i podłączeń w budynku (zasilanie i domofon).

- Regulacją i przetestowaniem poprawności działania.

- Zaprogramowaniem odbiorników radiowych i czytników kart dystansowych /zbliżeniowych oraz pilotów – zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- Szkolenie min. 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, w tym w zakresie: obsługi domofonów, programowania czytników kart, programowania kart i pilotów, korzystania z opcji awaryjnego otwarcia oraz z zakresu konserwacji urządzeń.

- Usługa serwisowa w okresie objętym gwarancją wynoszącą min. 24 miesiące tj. usuwanie usterek technicznych mechanicznych i w układach elektronicznych (maksymalny czas reakcji 24 h, przywrócenie pełnej sprawności  maksymalnie 72 h),