PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- STRONA TYTUŁOWA

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz montażu dźwigu windowego – dźwigu osobowego elektrycznego, 11 przystanków

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b,

budynek o nr ewidencyjnym 1130, działka nr 1710, 1714, 1715,1721 obręb ewidencyjny Redłowo, przy ul. Powstania Styczniowego 9b , 81-519 Gdynia,

- CPV

42416100-6 – Windy

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 – Instalowanie wind

50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

- Nazwa zamawiającego oraz jego adres

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b,

NIP:5862111467, REGON:192953946,

- Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

- Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

- strona tytułowa

- cześć opisowa

- część informacyjna

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

  - charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego wyprodukowanego przez Kombinat Dźwigów Osobowych w Warszawie rok produkcji 1985, nr fabryczny A-16533, udźwig 1000 kg, ilość przystanków 11 na dźwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym, demontaż istniejącego dźwigu, kompletację, dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, w tym wykonanie wymiany instalacji zasilającej oraz wykonaniem dokumentacji projektowej wymienionego dźwigu, łącznie z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego (opłacenie kosztów odbioru i rejestracji dźwigu).

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje w szczególności:

- przeprowadzenie inwentaryzacji dźwigu i maszynowni,

- opracowanie projektu technicznego wykonanego w szczegółowości takiej jak projekt wykonawczy dźwigu osobowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa;

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Pod względem prawnym, technicznym i technologicznym, dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sporządzona dokumentacja swoim zakresem obejmuje dokumentację techniczno-rozruchową DTR oraz dokumentację dla konserwatora.

- uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację tego dźwigu, zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym,

- opracowanie technologii wykonania prac budowlanych, które mają gwarantować zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala oraz przedstawienie jej, celem akceptacji, przedstawicielom zamawiającego,

- wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych,

- wykonanie demontażu i utylizacji istniejącego dźwigu,

- uzyskanie w urzędzie dozoru technicznego (UDT) zgody na koncepcję wymiany dźwigu szpitalnego łącznie z opłaceniem związanych z tym kosztów,

- wykonanie dostawy i montażu nowego dźwigu szpitalnego z napędem elektrycznym z płynną regulacją prędkości za pomocą falownika,

- uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń, a w szczególności Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni,

- eksploatację dźwigu szpitalnego wraz z opłaceniem kosztów dozoru technicznego,

- konserwację oraz Pogotowie Techniczne zamontowanego dźwigu przez okres trwania gwarancji zgodnie z przepisami urzędu Dozoru Technicznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego.

  - ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Adaptacja szybu do montażu nowego dźwigu polegać ma w szczególności na:

    - Wykonaniu projektu wymiany dźwigu osobowego i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego;

    - Wykonaniu dokumentacji dźwigu z jej zatwierdzeniem w Urzędzie Dozoru Technicznego;

    - Demontażu istniejącego dźwigu i utylizacja;

    - Wykonaniu prac budowlanych w szybie i maszynowni polegających na odnowieniu powłok malarskich i posadzki;

    - Wykonaniu modernizacji instalacji oświetlenia szybu i maszynowni z wymianą wszystkich aparatów elektrycznych;

    - Montażu nowego dźwigu, uruchomienie próby, pomiary elektryczne, regulacja;

    - Montażu dojazdu kabiny do poziomu piwnicy realizowanego z własnego źródła zasilania;

    - Wymianie zasilania  przyłącza elektrycznego z rozdzielni do maszynowni;

    - Uruchomieniu systemu łączności ze służbami ratowniczymi za pomocą sieci GSM;

    - Montażu portali nierdzewnych;

    - Udziale w badaniach i rejestracji dźwigu przez UDT oraz opłacenie związanych z tym kosztów;

    - Przekazaniu dźwigu do eksploatacji.

  - szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

    - powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

    - wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

    - inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,

    - określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

| Lp. | Element / parametr techniczny projektowanego dźwigu | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Typ | Osobowy |
| 2 | Rodzaj napędu | Elektryczny, bezreduktorowy, płynna regulacja prędkości VVVF |
| 3 | Lokalizacja maszynowni | górna nad szybem |
| 4 | Lokalizacja tablicy sterowej | w maszynowni |
| 5 | Sterowanie | mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół |
| 6 | Falownik zespołu napędowego | Falownik- bezstycznikowy z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN1201. |
| 7 | Udźwig | 1600 kg / 21 osób |
| 8 | Prędkość | 1,00 m/s |
| 9 | Wysokość podnoszenia | 30,00 m |
| 10 | Ilość przystanków / ilość drzwi szybowych | 11 / 11 |
| 11 | Ilość wejść do kabiny (drzwi kabinowych) | 2 / przelot 180 stopni Piwnica 1 |
| 12 | Oznaczenia przystanków | -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 13 | Rodzaj szybu: | wewnątrz budynku, betonowy (wykonany przez Zamawiającego) |
| 14 | Wymiary szybu (szer. x głęb.) mm: | 2300 x 3095 |
| 15 | Wymiary otworów drzwiowych (mm) | 1500 x 2250 |
| 16 | Wymiary kabiny (mm): szerokość x głębokość x wysokość | 1400 x 2400 x 2100 |
| 17 | Typ kabiny | przelot 180 stopni |
| 18 | Materiał lewej ściany | stal nierdzewna szczotkowana |
| 19 | Materiał prawej ściany | stal nierdzewna szczotkowana |
| 20 | Materiał tylnej ściany: | (przelot) |
| 21 | Poręcz | na bocznej ścianie, wykonanie: stal nierdzewna |
| 22 | Lustro | na bocznej ścianie, bezbarwne, na połowę wysokości kabiny |
| 23 | Oświetlenie | stal nierdzewna, energooszczędne, LED, punktowe |
| 24 | Podłoga | wykładzina antypoślizgowa |
| 25 | Panel sterowania | stal nierdzewna, sygnalizacja przeciążeniowa |
| 26 | Przyciski: | przystanki, alarm, otwieranie drzwi |
| 27 | Wykonanie przycisków | podświetlane, pismo Braille |
| 28 | Informacja głosowa w kabinie / Gong | zapowiedzi głosowe |
| 29 | Piętrowskazywacz | umieszczony w panelu dyspozycji, cyfrowy, strzałki kierunku jazdy |
| 30 | Łączność | dwukierunkowa łączność telefoniczna, moduł telefonii analogowej, (dedykowaną linie |
| 31 | Wymiary drzwi (mm) (szerokość x wysokość) | 1200 x 2000 |
| 31 | Typ drzwi kabinowych | automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe |
| 32 | Typ drzwi szybowych | automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe |
| 33 | Kierunek otwierania drzwi | prawy lub lewy |
| 34 | System zabezpieczenia: | kurtyna świetlna |
| 35 | Wykonanie drzwi kabinowych | stal nierdzewna szczotkowana |
| 36 | Wykonanie drzwi szybowych | stal nierdzewna szczotkowana |
| 37 | Odporność ogniowa drzwi szybowych | bez klasy odporności ogniowej |
| 39 | Sygnalizacja przystankowa: Lokalizacja kaset wezwań | w ramie drzwi szybowych |
| 40 | Sygnalizacja przystankowa: Piętrowskazywacz | na wszystkich przystankach wraz z strzałkami kierunku jazdy |
| 41 | Wentylacja | grawitacyjna, wentylator włączany przyciskiem umieszczonym w panelu sterowym |
| 42 | Zjazd awaryjny | automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz otwarciem drzwi, w przypadku zaniku |
| 43 | Zjazd pożarowy | automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku sygnału, z centrali pożarowej (na podstawowym zasilaniu) |

- Dźwig jest ogólnodostępny. W przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża do poziomu parteru, drzwi otwierają się automatycznie. System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca.

- W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na parter i stoi z otwartymi drzwiami.

- Wykonawca zapewnia:

- prawidłowe linie zasilania oraz oświetlenie szybu i maszynowni zgodne z obowiązującymi przepisami.

- ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych – należy stosować kable ekranowane zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń ( Spełnienie odpowiednich norm ) oraz wyposażenie w instalację umożliwiającą włączenie w system SAP.

- Części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski.

- Nie dopuszcza się oświetlenia halogenowego kabiny.

- Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu.

- Drzwi automatyczne z prowadnicami wzmocnionymi odporne na wandalizm (zgodnie z normą EN 81-71).

- Wszystkie elementy dźwigu oprócz nierdzewnych będą pomalowane metodą proszkową. Wyklucza się gruntowanie metodą „mokrą” i stosowanie farb akrylowych.

Wykonanie nierdzewne wymaga wykonania z blachy nierdzewnej o grubości min. 1,5mm (kabina)

- Elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprężyny i elastomery).

  - OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące:

cech obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:

2.1.1)	przygotowania terenu budowy:

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

Dźwig po wymianie musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, natomiast na terenie obiektu Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

2.1.2)	architektury i konstrukcji:

Wymiana dźwigu nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie może prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne szybu i maszynowni.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu po wymianie nie ulegną zmianie. Dźwig będzie obsługiwać – jak dotychczas – ruch pacjentów, pacjentów przewożonych na łóżkach, materiałów medycznych w budynku pomiędzy 11 kondygnacjami i będzie służyć do przewozu pacjentów i materiałów medycznych - wyposażenia obiektu.

Analiza wymiarów szybu dźwigowego, pozwala na zaproponowanie zmian poprawiających funkcjonalność dźwigu w zakresie:

1) Zwiększenia udźwigu, co pozwoli na przewożenie większej ilości osób,

2) Zastosowania wysokosprawnych napędów bezreduktorowych, co zwiększy dynamikę i ilość jazd na godzinę przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii; zespoły napędowe o podwyższonej trwałości.

2.1.3)	instalacji:

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2.1.5)	wykończenia:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i najwyższą jakość materiałów. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne pod względem jakościowym i użytkowym z wymaganiami norm, przepisów prawa i wytycznymi Zamawiającego. Ewentualne koszty takich kontroli będzie ponosić Wykonawca.

2.1.6)	zagospodarowania terenu:

Po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania;

2.2.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie. Wykonawca robót jest zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności żąda od Wykonawcy zgłaszania każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty archiwalne i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania  dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej.

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem umowy.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 272.);

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.);

- Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

- Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.);

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 696).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176);

Normy i normatywy:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, w szczególności zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 95/16/WE:

- PN-EN 81-1+A3:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne.

- PN-EN 81-70:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

- kopię mapy zasadniczej,

- wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

- inwentaryzację zieleni,

- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

- inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

    - Budynek w którym planowana jest wymiana dźwigu będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia;

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy Szpitala Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób możliwie jak najmniej zakłócający jej pracę i zapewniający bezpieczeństwo interesantów, pacjentów i osób pracujących w Szpitalu jak również zabezpiecza skutecznie elementy narażone na uszkodzenia, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót. Wiąże się to między innymi z koniecznością zapewnienia w pełni bezpiecznego dojścia do budynku i dostępu do pomieszczeń, w których będą przebywał personel medyczny oraz pacjenci hospitalizowani.

    - Gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować oraz do przekazania Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadu.

    - Dokument ze złomowania (przed rozpoczęciem należy szczegóły ustalić z Zamawiającym) i utylizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, należność wpłaci do kasy.

    - Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania Zamawiającemu dni, w których zamierza wykonywać roboty powodujące hałas z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Roboty te będą mogły być wykonywane w dni powszednie po godz. 16.00 lub w dni wolne od pracy.

    - Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, a w szczególności demontażu i montażu zespołów dźwigowych od wnętrza szybu, transportu zdemontowanych elementów w miarę możliwości wewnątrz szybów, a nie klatką schodową.

    - Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie wymaga się, na czas wymiany, osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną /do wysokości około 2 m/ i szczelną obudową.

    - Roboty remontowe (budowlano – instalacyjne) związane z montażem nowego dźwigu – prowadzone w maszynowni, szybie, na podestach przystankowych mają zapewnić, po ich wymianie, dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom.

    - Wymagane jest, aby po wymianie drzwi przystankowych otwory drzwiowe zostały wyposażone w portale nierdzewne (wnęki oraz „wyłogi” na płaszczyznach czołowych po 15 cm „skrajnie i nadproża”.

    - Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.

    - Wykonawca w sposób szczególny musi uwzględnić wszelkie instalacje istniejące w budynku.

    - Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na terenie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

    - Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac.

    - Wykonawca po wykonaniu wszystkich czynności uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty spowodowane swoim działaniem osobom trzecim.

    - Zamawiający nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza budowy.

    - Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja swoim zakresem obejmuje m.in. dokumentacje dla konserwatora do maszynowni, dokumentację techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp.

    - Wymagane jest, aby dokumentacja i wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim.

    - Zamawiający wymaga w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na dźwig i podzespoły do przeprowadzania serwisu i konserwacji zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, co 30 dni bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

    - Zamawiający wymaga włączenia sterowania dźwigu „czystego” w system szpitalnego zasilania awaryjnego dla zagwarantowania realizacji zjazdu awaryjnego na przystanki wyznaczone, jako ewakuacyjne (parter) z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia.

    - Dźwig w przypadku zaniku napięcia ma dojechać do poziomu parteru z jednoczesnym otwarciem drzwi. Zasilanie z UPS-a zapewnia Wykonawca.

    - Przed złożeniem oferty, zaleca się zapoznanie z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo – przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót.

    - Wykonawca zapewni dla realizacji robót związanych z przedmiotem zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, w tym uprawnienia: wynikające z przepisów UDT, budowlane w kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej, budowlanej – konstrukcja,  do kierowania robotami budowlanymi w branży elektroinstalacyjnej.

PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH oraz PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Wykaz prac | Kwota netto w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRACE PROJEKTOWE |  |
| 2 | PRACE BUDOWLANE |  |
| 2.1 | Demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu osobowego. |  |
| 2.2 | Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego. |  |
| 2.3 | Prace budowlane. |  |
| 2.4 | Prace elektryczne i teletechniczne. |  |
| 2.5 | Odbiory UDT i dokumentacja powykonawcza. |  |
| 2.6 | Gwarancja 60 miesięcy i serwisowanie w tym okresie. |  |
| 3 | OGÓŁEM | 240.000,00 |
| 4 | VAT 23% | 55.200,00 |
| 5 | OGÓŁEM BRUTTO | 295.200,00 |