Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                           Nr postępowania: 55 Z TP 23

Załącznik nr 1-1 do SWZ

(obowiązujący po Modyfikacji II)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

## PAKIET I: Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych (CPV: 331 50 000-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2022/2023

| L.p. | Parametry | Parametry punktowane | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE | - | - |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. Niedopuszczalne zaoferowanie wersji demonstracyjnej, powystawowej lub rekondycjonowanej. | - | - |
| 2. | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę nad pasem bieżni (minimum prędkość) oraz perturbacjami (minimum prędkość, wielkość przesuwu) | - | - |
| 3. | Gotowe protokoły rehabilitacji | - | - |
| 4. | Zapis środka nacisku (COP) | - | - |
| 5. | Moduł oceny stabilności i szybkości powrotu do pozycji ustabilizowanej po zadanej perturbacji przedniej, tylnej, bocznej lewej lub bocznej prawej | - | - |
| 6. | W różnych pozycjach pacjenta na pasie bieżni, możliwość informowania lub nie pacjenta o zbliżającej się perturbacji | - | - |
| 7. | Gry i aplikacje motywujące pacjenta do prawidłowego wykonywania ćwiczeń | - | - |
| 8. | Urządzenie wyposażone w uprząż bezpieczeństwa, zatrzymującą pas bieżni w przypadku upadku pacjenta | - | - |
| 9. | Waga pacjenta 150 kg. (+/- 5 kg) | - | - |
| 10. | Wzrost pacjenta od 120 do 190 cm (+/- 5 cm) | - | - |
| 11. | Zakres przesuwu pasa podczas perturbacji min. 5-80 cm w kierunku przednio-tylnym, min. 15 cm w kierunku bocznym | - | - |
| 12. | Wymiary ogólne urządzenia: długość: 235 cm, szerokość: 160 cm, wysokość: 245 cm (+/- 2 cm) | - | - |
| 13. | Powierzchnia użytkowa pasa bieżni: długość: minimum 140 cm szerokość: 56 cm (dokładność podanego pomiaru +/- 2 cm) | - | - |
| 14. | Powierzchnia pasa biegowego pokryta materiałem antypoślizgowym | - | - |
| 15. | Prędkość bieżni: 0… ± 7.0 km/h (0... ±2 m/s) | - | - |
| 16. | Kinematyka perturbacyjna pasa bieżni (minimum): Prędkość bieżni w zakresie minimum: 3- 194 cm/s (dokładność podanego pomiaru ±5%) Przyśpieszenie w zakresie minimum: 15- 475 cm/s² (dokładność podanego pomiaru ±5%) Zmniejszanie prędkości w zakresie minimum: 10- 389 cm/s² (dokładność podanego pomiaru±5%) Przesunięcie do przodu: 3- 87 cm (±5%) Przesunięcie do tyłu: 1- 146 cm (±5%) | - | - |
| 17. | Kinematyka perturbacyjna przesunięć bocznych (minimum): Prędkość: 5- 60 cm/s (±5%) Przyśpieszenie: 25- 200 cm/s²(±5%) Zmniejszanie prędkości 25- 200 cm/s² (±5%) Dystans: ±18 cm (±5%) | - | - |
| 18. | Ustawienie min. 25 poziomów perturbacji poziomów łączących przyspieszenie, zmniejszanie prędkości, dystansu oraz prędkości docelowej | Powyżej 25 poziomów – 10 pkt 25 poziomów – 0 pkt |  |
| 19. | Uprząż bezpieczeństwa o odpowiednich rozmiarach | - | - |
| 20. | Linka zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości z regulacją wysokości. | - | - |
| 21. | Wyświetlacz użytkownika o przekątnej minimum 21” 16x9 LED, wbudowane głośniki stereo, regulacja wysokości ekranu do 20 cm, służy w celu wyświetlania obrazu. | Powyżej 21” – 10 pkt 21” – 0 pkt |  |