- Warunki graniczne dla zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zintegrowany, rok produkcji nie wcześniej niż 2017. | Tak (podać) | Nazwa: ……………………. Rok produkcji: ………… |
| 2. | System posiada własną stację uzdatniania wody z możliwością korzystania z wody do innych celów laboratoryjnych. | Tak (podać) |  |
| 3. | UPS umożliwiający dokończenie oznaczeń w przypadku zaniku napięcia. | Tak (podać) |  |
| 4. | Możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem poprzez modem do serwisowania analizatorów. Internetowe połączenie umożliwiające natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego problemu. | Tak (podać) |  |
| 5. | Zarządzanie pracą z jednego stanowiska operatorskiego. | Tak (podać) |  |
| 6. | System umożliwia pracę w obu modułach z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia. | Tak (podać) |  |
| 7. | Możliwość pracy na jednym module w przypadku awarii drugiego. | Tak (podać) |  |
| 8. | Próbki pilne rozpoznawane przez analizator i możliwe do dostawiania w każdym momencie pracy analizatora, oznaczane w pierwszej kolejności. | Tak (podać) |  |
| 9. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki, powtarzania i zlecania kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza zdefiniowanym zakresem liniowości (reflex test). | Tak (podać) |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnej pracy z próbkami pierwotnymi o różnej objętości oraz z próbkami wtórnymi. | Tak (podać) |  |
| 11. | Obecne detektory: skrzepu, poziomu odczynników i próbki. | Tak (podać) |  |
| 12. | Zintegrowany program kontroli jakości z możliwością przedstawiania wyników kontroli w postaci wykresów Levey-Jenningsa. | Tak (podać) |  |
| 13. | Możliwość zapisu i eksportu bazy danych wyników pacjentów, kalibracji, wyników kontroli jakości na nośnikach elektronicznych w plikach pdf lub programie MS Office, do odtworzenia na dowolnym komputerze PC. | Tak (podać) |  |
| 14. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a LIS. | Tak (podać) |  |
| 15 | Wpięcie analizatora do systemu informatycznego CENTRUM MARCELA – na koszt wykonawcy. | Tak (podać) |  |
| Warunki graniczne dla modułu biochemicznego |
| 16. | Oznaczanie substratów, enzymów, jonów (sód, potas, chlorki), białek specyficznych, monitorowanie leków i substancji uzależniających. | Tak (podać) |  |
| 17. | Pomiary fotometryczne mono- i bichromatyczne, punktu końcowego, kinetyczne, ISE. | Tak (podać) |  |
| 18. | Minimalna wydajność - testy fotometryczne plus ISE – 800 oznaczeń./godzinę. | Tak (podać) |  |
| 19. | Ilość pozycji odczynnikowych – nie mniejsza niż 50. | Tak (podać) |  |
| 20. | Możliwość dokładania odczynników w trakcie pracy analizatora bez jego zatrzymywania. | Tak (podać) |  |
| 21. | Możliwość zmiany statusu próbki pacjenta z standardowego na cito w dowolnym czasie. | Tak (podać) |  |
| Warunki graniczne dla modułu immunochemicznego |
| 22. | Metoda pomiaru – chemiluminescencja. | Tak (podać) |  |
| 23. | Oznaczanie hormonów, markerów nowotworowych i kardiologicznych, diagnostyka anemii i zakażeń. | Tak (podać) |  |
| 24. | Możliwość jednoczesnego załadowania 25 różnych odczynników. | Tak (podać) |  |
| 25. | Czas uzyskania wyniku dla troponiny nie dłuższy niż 15 minut, dla pozostałych wyspecyfikowanych w formularzu cenowym oznaczeń nie dłuższy niż 30 min. | Tak (podać) |  |
| 26. | Wydajność minimum 90 oznaczeń /godzinę. | Tak (podać) |  |
| 27. | Kalibracje testów nie częściej niż przy zmianie serii odczynnika. | Tak (podać) |  |

- Warunki graniczne dla analizatora biochemicznego pomocniczego

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2018. | Tak (podać) | Nazwa: ……………………. Rok produkcji: ………… |
| 2. | Oznaczanie substratów, enzymów, jonów (sód, potas, chlorki), białek specyficznych, monitorowanie leków i substancji uzależniających. | Tak (podać) |  |
| 3. | Wydajność bez ISE minimum 300 na godzinę. | Tak (podać) |  |
| 4. | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, krwi pełnej- HbA1c. | Tak (podać) |  |
| 5. | Detektor skrzepu i mikroskrzepu – automatyczne udrożnianie igły pobierającej. | Tak (podać) |  |
| 6. | Praca z próbek pierwotnych, wtórnych, pediatrycznych. | Tak (podać) |  |
| 7. | UPS umożliwiający dokończenie oznaczeń w przypadku zaniku napięcia. | Tak (podać) |  |
| 8. | Zintegrowany program kontroli jakości z możliwością przedstawiania wyników kontroli w postaci wykresów Levey-Jenningsa. | Tak (podać) |  |
| 9. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a LIS. | Tak (podać) |  |
| 10. | Wpięcie analizatora do systemu informatycznego CENTRUM MARCELA – na koszt Wykonawcy. | Tak (podać) |  |
| 11. | Analizator pracuje na tych samych odczynnikach co analizator główny i zapewnia pełną zgodność wyników i zakresów referencyjnych. | Tak (podać) |  |

- Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego pomocniczego

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora nie wcześniejszy niż 2016 . | Tak (podać) | Nazwa: ……………………. Rok produkcji: ………… |
| 2. | Wydajność minimum 80 oznaczeń na godzinę. | Tak (podać) |  |
| 3. | Analizator pracujący na tych samych odczynnikach co analizator główny i zapewniający pełną zgodność wyników, zakresów wartości referencyjnych. | Tak (podać) |  |
| 4. | Minimum 16 różnych parametrów jednocześnie dostępne w aparacie. | Tak (podać) |  |
| 5. | Czas uzyskania wyniku dla troponiny nie dłuższy niż 15 minut, dla pozostałych oznaczeń nie dłuższy niż 30 min. | Tak (podać) |  |
| 6. | Minimum 65 pozycji dla próbek badanych, ciągłe dostawianie próbek bez konieczności zatrzymywania aparatu. | Tak (podać) |  |
| 7. | Automatyczna detekcja skrzepów i mikroskrzepów. | Tak (podać) |  |
| 8. | UPS umożliwiający dokończenie oznaczeń w przypadku zaniku napięcia. | Tak (podać) |  |
| 9. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a LIS. | Tak (podać) |  |
| 10. | Wpięcie analizatora do systemu informatycznego CENTRUM MARCELA –na koszt wykonawcy. | Tak (podać) |  |

- Wymagania ogólne

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie personelu laboratorium po zainstalowaniu analizatorów przez Wykonawcę. Materiały: instrukcje obsługi, procedury badawcze w języku polskim | Tak (podać) |  |
| 2. | Daty ważności odczynników, kontroli, kalibratorów – co najmniej 3 miesiące. Zapewnienie długich, co najmniej rocznych serii materiałów kontrolnych. | Tak (podać) |  |
| 3. | Reakcja serwisu – do 24 godzin | Tak (podać) |  |
| 4. | Wszystkie koszty obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw są po stronie Wykonawcy | Tak (podać) |  |
| 5. | Wykonawca zapewni nieodpłatną laboratoryjną kontrolą międzynarodową dla wszystkich oznaczeń w ramach umowy. | Tak (podać) |  |

- Wymagania dla odczynników

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość oferowanych opakowań zgodna z terminami ważności po otwarciu. | Tak (podać) |  |
| 2. | Porównywalne czasy oznaczeń troponiny i CK-MB mass (różnica nie większa niż 5 min). | Tak (podać) |  |

- Parametry oceniane

| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator zintegrowany biochemiczno-immunochemiczny |
| 1. | Możliwość dołączenia dodatkowego modułu biochemicznego lub immunochemicznego. | Tak-25pkt. Nie -0pkt. |  |
| Analizatory główny i pomocniczy biochemiczne |
| 2. | W module ISE bezobsługowe elektrody wymieniane pojedynczo w przypadku zużycia. | Tak-25pkt. Nie -0pkt. |  |
| Analizatory główny i pomocniczy immunochemiczne |
| 3. | Możliwość wymiany odczynników w trakcie pracy analizatorów bez konieczności ich zatrzymywania lub pauzowania. | Tak-25pkt. Nie -0pkt. |  |
| 4. | Liniowość beta-HCG minimum 15 000 mIU/ml. | Tak-25pkt. Nie -0pkt. |  |

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy