Pakiet nr 1

|  | ENDOPROTEZA POŁOWICZA STAWU BIODROWEGO AUSTIN MOORE. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | Jed. miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto] | producent , numer katalogowy REF |
| 1 | Endoproteza połowicza ,jednoczęściowa, tytanowa lub stalowa stawu biodrowego typu Austin Moore stosowana w przypadkach złamań szyjki kości udowej u osób starszych . Trzpień o długości od 127 mm do 152 mm połączony z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm ze skokiem co 1 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia Bank implantów. |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

|  | Endoproteza stawu biodrowego całkowita cementowa i połowicza bipolarna. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| I | Endoproteza biodra komplet bipolarny, w skład wchodzi trzpień stadardowy cementowany nie wymagający użycia centralizera, dostępny w wersji standardowej i high offset, w minimum 11 rozmiarach, głowa metalowa 28mm dostępna w minimum 5ciu długościach szyjki, głowa bipolarna w rozmiarze od 38mm do 57mm skok co 1 mm, z polietylenowym pierścieniem zamykającym z możliwością łatwego zdjęcia śródoperacyjnego | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | głowa metalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | głowa bipolarna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Endoproteza biodra cementowana w skład której wchodzi: panewka cementowana neutralna i okapowa 20 stopni, dostępna w rozmiarze od 44mm do 58mm pod głowy 32mm oraz panewka od 40mm do 58mm pod głowy 28mm neutralna i od 44mm do 58mm z okapem 20 stopni, panewka cementowana pod głowy 36mm oferowana w rozmiarze min od 48mm do 58mm, trzpień cementowany gładko polerowany w konus 12/14 nie wymagający użycia centralizera, dostępny w wersji standardowej 134 i high offset 131 stopni kąt szyjkowo trzonowy, głowy metalowe 28mm, 32mm, 36mm dostępne w minimum 5 ciu długościach szyjki dla każdego z rozmiarów | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | głowa metalowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | głowa bipolarna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
|  | Pozycja 1 ,2 kompatybilne. Zamawiający wymaga kompletnego , bezprzewodowego napędu ortopedycznego(wiertarka,piła) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem . |  |
|  | zamawiający wymaga użyczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia Bank implantów |  |  |  |
|  | DO STOSOWANIA dostępu przedniego MIS w postaci minimum |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Podważek Hohmana o całkowitej długości około 350 mm szerokości płetwy około 25 mm zakończonej zębem lub pazurem. Podważki zagięte z promieniem krzywizny około 60 mm i kątem opasania około 115 stopni 2 szt |  |
|  | 2. Podważek Hohmana o całkowitej długości około 350 mm szerokości około 25 mm tępo zakończonej. Podważki zagięte z promieniem krzywizny około 60 mm i kątem opasania około 115 sztuk szt 2 |  |  |
|  | 3. Podważek typu Schumacher ( Műeller) długości około 300 mm szt 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

|  | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Asortyment | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana)opcjonalnie do wyboru przez operatora dostępny trzpień bezcementowy pokryty w 1/3 porowatym tytanem i hydroksyapatytem, część dystalna polerowana wykonany z tytanu, szyjka 12/14 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - 3 długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm. - w razie potrzeby | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewki sferyczne, bezcementowe, pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Otwory zaślepione fabrycznie; w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66mm (skok co 2mm). Panewki zaślepione fabrycznie. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa 20 stopni, dostępna wersja wkładki cross-linked z witaminą E; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce oraz zaślepiający otwór centralny; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) pod głowy 28mm, 32mm i 36mm, dostępny metalowy wkład z możliwością offsetowania 5mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruby korowe 6,5mm tytanowe dostępne w długości od 20mm do 70mm skok co 5mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza do piły | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia. |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu Na czas umowy użyczenie piła i wiertarka |  |  |
|  | Bank implantów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

|  | CEMENT KOSTNY ORAZ PRÓŻNIOWE SYSTEMY MIESZALNIKÓW |
| --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2. Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1 x 40 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x 40 g | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalnik próżniowy do cementu-zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy)-zawierający mieszalniko-strzykawkę zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni . Mieszalnik o objętości 1x 80 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania, zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana, panewka, otwarta rana operacyjna | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

Bank asortymentu  Zamawiający wymaga banku   4 szt  (pozycja  1 szt 2, pozycja 2 szt 2 pozycja 3 i 4 po 4 sztuki )

Pakiet nr 5

|  | ZŁAMANIA OKOŁOPROTEZOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy /REF |
| 1. | Kable stalowe o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długosci min 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200,210 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . Bank asortymentu. |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |  |  |  |  |  |

Pakiet nr6

|  | endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem min. cztery offsety z możliwością rotacji po założenia trzpienia. Trzpienie długości 155,195,235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm lub32 mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3 D w rozmiarach 44 - 66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika - ceramika średnia zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowana głów 36,40 i 44 mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,40 i 44 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | panewka | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkładka polietylenowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | głowa metalowa 28, 32 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | element krętarzowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | śruba/plug | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |  |  |  |  |  |  |
|  | Bank implantów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |

Pakiet nr 7

endoproteza bezcementowa trzpień anatomiczny

| lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, min 8 rozmiarów dla każdej strony. Trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wydłużone rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach, trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V 40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegu metodą mało inwazyjną, metoda mis anterior. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm, 32 mm,36 mm,40 mm,44 mm w min 3 rozmiarach długości szyjki . Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm,36 mm,40 mm,44mm z możliwością zastosowania wkładki ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateryzacji oraz wkładu typu związanego (constraine ) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki 46 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | trzpień | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | panewka press fit | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkładka polietylenowa | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | głowa metalowa /ceramiczna | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | śruba/plug | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| II | Wkład antyluksacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artkulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Zastosowanie możliwe z wkładem i polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm do zastosowania z panewą pełną bądź z 3 - 5 dziurami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wkład ceramiczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkład polietylenowy | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa 22,28,32 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |  |  |  |  |  |
| Bank implantów |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |

Pakiet nr 8

|  | Endoproteza rewizyjna bezcementowa, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | jm | Ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Panewka typu press-fit typu , trójprzestrzenna struktura, panewka wykonana monolitycznie ( nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm, panewka typ "multihole" z minimum 7 otworami dla rozmiaru 44-48mm, możliwość założenia wkładki polietylenowej, wkładu CoCr pod głowę dual mobility, dodatkowego metalowego "spacera" z ofsetem 10 i 20 stopni | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trójwymiarowy moduł wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V kompatybilny z panewką rewizyjną dostępny w dwóch szerokościach 12mm i 18mm, i odpowiednio średnicach od 50mm do 62mm mocowany bezpośrednio do panewki za pomocą trzech śrub bezklejowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trójwymiarowa panewka wykonana ze stopu tytanu, posiadająca 3 fabrycznie zaślepione otwory pod śruby korowe, dostępne w zakresie minimum od 44mm do 76mm, pod wkładki polietylenowe, ceramiczne i dual mobility | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka rewizyjna typu press-fit ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Metalowy insert do panewki rewizyjnej umożliwiający pochylenie ceramiki o 10 i 20 stopni i dodatkowo umożliwiający przesunięcie centrum rotacji głowy o 5 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | głowa polietylenowa typu dual mobility | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | wkład metalowy gładko polerowany wykonany z CoCr pod głowe dual mobility lub panewka cementowana dwumobilna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | głowa cermiaczna bilox delta rewizyjna z metalowym kołnierzem, w rozmiarze 28mm, 32mm i 36mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w minimum 6 ciu długościach szyjki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | wkładka polietylenowa neutralna i z okapem 20 stopni, crosslinked, zaopatrzona w peg zaślepiający otwór centralny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | wkładka ceramiczna pod głowy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm ,wykonana z materiału biolox delta | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpień dysplastyczny modularny, wykonany z tytanu, cześć dystalna o przekroju okrągłym, typ wagnera, posiadająca na całym obwodzie skrzydełka antyrotacyjne o średnicy od minimum 13mm do 26mm, część proksymalna szyjkowa, stożek 12/14, oferowana w wersji standardowej i high offset, w wersji krótkiej i długiej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | trzpień rewizyjny modularny typ wagnerowski, tytanowy, część dystalna długość 14cm oraz 20cm, średnica od 14mm do 26mm, część proksymalna tytanowa standard i high offset długość 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | kosz tytanowy wielootworowy z hakiem i trzema płytami w wersji standard i long, | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | śruby korowe 6,5mm, długość od 20mm do 65mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |
| Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu |
| Bank implantów |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |

Pakiet nr 9

|  | REWIZJA UZUPEŁNIENIE PANEWKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| I | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | augment rewizyjny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | śruba | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium do zabiegu. Implanty będą dostarczane „na zabieg” w terminie podanym w ofercie |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |

Pakiet nr 10

|  | ENDOPROTEZOPLASTYKA BARKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | jm | Ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1 | Endoproteza barku bezcementowa anatomiczna, trzpień tytanowy o przekroju okrągłym, dystalnie polerowany, proksymalnie zaopatrzony w skrzydełka antyrotacyjne oferowany w wersji standard od 14mm do 26mm skok co 1 mm, oraz w w wersji mini 11mm, 12mm i 13mm, szyjka posiadająca otwory do przyszycia tkanek miękkich w minimum 3 wysokościach, głowa o średnicy od 38mm do 54mm skok co 2mm, adaptor neutralny oraz +2mm, +4mm +8mm, element panewkowy metalowy, posiadający centralny poeg i 2 otwory pod śruby korowe, wykonany z tytanu, wkład polietylenowy anatomiczny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza barku bezcementowa anatomiczna, trzpień tytanowy o przekroju okrągłym, dystalnie polerowany, proksymalnie zaopatrzony w skrzydełka antyrotacyjneoferowany w wersji standard od 14mm do 26mm skok co 1 mm, oraz w w wersji mini 11mm, 12mm i 13mm, szyjka posiadająca otwory do przyszycia tkanek miękkich w minimum 3 wysokościach, głowa o średnicy od 38mm do 54mm skok co 2mm, adaptor neutralny oraz +2mm, +4mm +8mm, element panewkowy metalowy, posiadający centralny poeg i 2 otwory pod śruby korowe, wykonany z tytanu, wkład polietylenowy anatomiczny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza barku beztrzpieniowa anatomiczna i odwrócona, baza wykonana z tytanu w technologi 3 D w minimum 4 średnicach i 2 wysokościach, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga kompletnego , bezprzewodowego napędu ortopedycznego (wiertarka, piła) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem . Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu. Implanty będą dostarczane „na zabieg” w terminie podanym w ofercie |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |

Pakiet nr 11

|  | ŚRUBY HERBERTA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena bruto | wartość netto | wartość brutto [zł] | producent numer katalogowy REF |
| 1. | Wkręty kompresyjne typu HERBERTA: Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 2,4/3,3 mm, dł. 9-40mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 6,5/7,5 mm, dł. 30-150mm rozmiar do wyboru | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty kaniulowane samowiercące o średnicach od 2,4 mm do 7,0 mm, różne długości. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów. |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |

Pakiet nr 12

|  | OSTEOSYNTEZA PŁYTKOWA MINI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot zamówienia | ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF |
| I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, pod śruby 1.2/1.5 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta, w kształcie litery L, 4, 5, 6 otworowa. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8,10,12 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz płyta z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm w kształcie litery T 11,12 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste 4,8 otworowe, w kształcie litery T 8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9,10 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta, w kształcie litery L, 4, 6 otworowa. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 6,10 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8,10,12 otworowe. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8,9,10 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8,12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 6,8,10 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane | 3 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie i długie, 12,13,14 otworowe, blokowane. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 60 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, podpierające 11 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe, blokowane. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2.0 mm i długości.4-30 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| V. | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w kształcie litery T 7 i 9 otworowa. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór kompresyjny; z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór kompresyjny, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| # | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| # | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,23,30,35,40 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| # | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Śruby samowiercące |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 34-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |  |

Pakiet nr 13

|  | OSTEOSYNTEZA PŁYTKOWA STAW SKOKOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy /REF |
| 1. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0 mm, w części nasadowej 1,3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm,w części nasadowej 16 mm ilość otworów od 3 do 12 , długość płytek :od 77 do 185 . otwory niegwintowane do śrub ośrednicy 3,5 mm, korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej.Ilość otworów : od 2do 16,długość płytek :od 28,8 do 204 mm . Otwory niegwintowane do srub o średnicy 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami ,które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Mżzliwośc ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | śruba blokowana tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | śruba korowa tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 14

|  | Tenodeza + stabilizacja AC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF |
| 1. | Distal Biceps Repair Implant System. System do tendoezy dystalnego końca bicepsa składający się z : guzika tytanowego długości 12 mm z dwoma otworami do załadowania nitki oraz otworem dla zamocowania podajnika, drut wiercący z podziałką ostro zakończony z łopatką wiercącą średnicy 4mm na końcu, podajnik do guzika z przyciskiem zwalniającym guzik po przejściu przez drugą korówkę, śruba do tenodezy z materiału PEEK śr. 7mm i dł. 10mm, nić z plecionki ortopedycznej rozmiar #2 typu FiberLoop w postaci pętli długości 50 cm z nałożoną na nią igłą prostą dł. 76mm z pętlą min 5mm do ponownego załadowania nitki. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcja stawu AC |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. Instrumentarium wysyłane na każdy zabieg do 48 godzin od zgłoszenia. W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów: | łączna ilość zestawów 5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie : |
|  | dostaw na każdy zabieg; tzw: instrumentarium lotne |  |  |  |  |  |  |
|  | cena netto 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płytka x 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pętla 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implanty będą dostarczane „na zabieg” w terminie podanym w ofercie |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |

Pakiet nr 15

|  | Osteosynteza płytkowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF |
| 1. | Płytki do kości obojczykowej | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki do bliższej nasady kości promieniowej | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytki do artrodezy nadgarstka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki do bliższej nasady kości udowej | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm wraz. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytki do dalszej nasady kości udowej | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytki do kości strzałkowej | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytki do stopy | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytki proste | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty korowe średnica 2,4, 2,7mm, 3,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkręt blokowany do cerklarzu 5,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | PŁYTKI KOSTNE – SYSTEM 2,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0 mm i 1,5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |

Pakiet nr 16

|  | Osteosynteza śródszpikowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF |
|  | GWOŹDZIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zaślepka/Śruba kompresyjna | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów |

| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |
| --- | --- |

Pakiet nr 17

|  | grotowkręty kostne do stabilizatorów zewnętrznych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | cena netto | Vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF |
| 1 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 90 mm i o dł. gwintu 10, 20 i 30 mm, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm) szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 35, 50 i 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 50 i 60 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 50 i 70 mm) szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące przelotowe ø4 mm z gwintem po środku o ø5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 35, 40 i 50 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 35, 40, 50 i 60 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 40, 50 i 70 mm. Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |
| --- | --- |

Pakiet nr 18

|  | tytanowy gwóźdź kretarzowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena netto | VAT | cenna brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF |
| 1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. każdorazowo zamawiający określi długość | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów.

| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |
| --- | --- |

Pakiet nr 19

|  | implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent numer katalogowy REF |
| 1. | Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych wykonany z tytanowej płytki z pętlą. Dostępny w rozmiarach pętli od 15 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Dodatkowo płytka, która umożliwia uzyskanie dodatkowej długości i szerokości w stosunku do implantu pierwotnego, a także drut prowadzący do wiercenia kanałów szt | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych - tytanowy. Śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana o średnicy w zakresie 7 -10 mm i 3 rozmiarach długości ( 20 mm,25mm,30 mm) szt | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie |
|  | użyczenia oraz bank implantów . Instrumentarium uzupełnione o narzędzia do microzłamań i dłuto artroskopowe |  |

| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |
| --- | --- |

Pakiet nr 20

|  | ENDOPROTEZA KOLANA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,numery katalogowe ,REF |
| I. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 5 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej, Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19 mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent udowy | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mieszalnik | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pulse lavage jednorazowe kpl | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny z erytromycyną i kolistyną | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze do piły z możliwością zamówienia małego ostrza stosowanego w usuwaniu cementu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P) i jednopromieniowości w zakresie 10-110 stponi. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową , bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego zarówno dystalnych jak i tylnych.. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu zarówno w części udowej jak i piszczelowej. Wkładka piszczelowa i element udowy z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Możliwość zastosowania elementu rzepkowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | podkładka piszczelowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | przedłużka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia NA ZAMÓWIENIE NA ZABIEG niezbędnego instrumentarium oraz KOMPLETU implantów

| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |
| --- | --- |

Pakiet nr 21

|  | Ostrze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,numery katalogowe ,REF |
| 1 | 1.Ostrze do Shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu średnica od 4 -6 mm 2. Ostrze do Shavera Stryker do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu średnica 4 -6 mm. każdorazowo zamawiający określi parametry ostrza jakie chce zamówić | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga kompatybilności z rączką Shavera Srtyker |  |  |  |  |  |
|  | Stworzenia 6 sztukowego banku. Ostrza stosowane zamiennie. |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 22

|  | Końcówki robocze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,numery katalogowe ,REF |
| 1 | Jednorazowe końcówki robocze (elektrody) wykorzystywane w czasie artroskopii stawu kolanowego i barku | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

Zamawiający wymaga kompatybilności z urządzeniem Serfas Energy RF Generator Stryker lub użyczenia na okres obowiązywania umowy urządzenia do elektrochirurgii artroskopowej  obsługującej elektrody proponowane przez oferenta

Stworzenie 4 sztukowego banku asortymentu.

Pakiet nr 23

Zestaw do leczenia złamań trzonów kręgów.

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zestawów | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,numery katalogowe ,REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach nowotworów i naczyniaków. Zestaw ma zawierać: Trokar do nakłucia trzonu Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min.4 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy: stożkowe i jednostronnie scięte; Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania; Strzykawka z możliwością podania do 12 ml cementu; W zestawie 40 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni RTG; Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, zawierający środek cieniujący (siarczan baru) minimum 20g; Czas podawania cementu 20min. Komplet mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem 2 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie |
| użyczenia oraz bank implantów |
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak / nie |