Załącznik nr 8 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2

Zakup:

- Serwer plików – NAS + dwa serwerowe dyski twarde

- Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych

Parametry wskazane w tabelach są minimalnymi wymaganiami. Wykonawca w ofercie powinien wskazać parametry oferowanego produktu w następujący sposób:

- Jeżeli produkt oferowany przez Wykonawcę spełnia dany parametr, należy go potwierdzić słowem: TAK

- Jeżeli oferowany produkt posiada wyższy parametr od wskazanego w tabeli należy wpisać ten parametr.

| Serwer plików NAS + dwa serwerowe dyski twarde - opis wymagań minimalnych |
| --- |
| Lp. | Nazwa wymagania | Wymagane minimalne parametry techniczne serwera plików NAS oraz dwóch dysków twardych | Parametr oferowanego oprogramowania |
| 1. | Typ | Kompaktowy, skalowalny, minimum 4-kieszeniowy serwer NAS do montażu w szafie RACK + dwa dyski twarde o pojemności minimum 10TB. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 2. | Procesor | Minimum dwurdzeniowy 2,6 GHz |  |
| 3. | Obudowa | Rack 1U, wymagane szyny teleskopowe do instalacji w szafie RACK |  |
| 4. | Pamięć RAM | Minimum 2 GB DDR4 ECC SODIMM |  |
| 5. | Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 4 dysków 3,5" lub 2,5" SATA HDD/SSD |  |
| 6. | Ilość zainstalowanych dysków | 2 dyski o pojemności min. 10TB znajdujących się na liście zgodności producenta serwera NAS; dyski powinny mieć opcję odzyskiwania danych w przypadku uszkodzenia dysku |  |
| 7. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 1GbE RJ-45 |  |
| 8. | Porty | Minimum 1 port USB 3.2 1. generacji Minimum 1x PCIe Gen3x 2 do podpięcia dodatkowej karty sieciowej |  |
| 9. | Wskaźniki LED | Zasilanie, alert, status, LAN, HDD1-4 |  |
| 10. | Obsługa RAID | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10 |  |
| 11. | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |  |
| 12. | Licencja na Kamery IP | W zestawie minimum dwie licencje na jedną kamerę z możliwością rozszerzenia do 40. |  |
| 13. | Protokoły | Minimum: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP i VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |  |
| 14. | Usługi | Wsparcie dla High Availability |  |
|  |  | Serwer VPN |  |
|  |  | Stacja monitoringu |  |
|  |  | Windows ACL |  |
|  |  | Integracja z Windows ADS |  |
|  |  | Firewall z kontrolą ruchu |  |
|  |  | Serwer WWW |  |
|  |  | Serwer plików |  |
|  |  | Manager plików przez WWW |  |
|  |  | Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie |  |
|  |  | Antyvirus |  |
|  |  | Klient VPN |  |
|  |  | Usługa DDNS |  |
|  |  | Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware |  |
| 15. | Obsługa migawek | • Maksymalna liczba migawek na foldery współdzielone: 1 024 • Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536 |  |
| 15. | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów |  |
| 16. | Język GUI | Polski |  |
| 17. | Gwarancja i serwis na serwer NAS | Minimum 3 lata gwarancji |  |
| 18. | Certyfikaty | CE |  |
| 19. | System plików | Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |  |
| 20. | Liczba wolumenów | Do 64 lub więcej |  |
| 21. | Liczba iSCSI Targetów | Do 128 lub więcej |  |
| 22. | Liczba iSCSI LUN | Do 256 lub więcej |  |
| 23. | Liczba kont użytkowników | 2048 lub więcej |  |
| 24. | Liczba grup | 256 lub więcej |  |
| 25. | Liczba udziałów | 512 lub więcej |  |
| 26. | Ilość jednoczesnych połączeń | Minimum 500 dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |  |
| Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych - opis wymagań minimalnych Lp. Nazwa wymagania Wymagane minimalne parametry techniczne Parametr oferowanego oprogramowania 1. Typ Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Wsparcie dla systemów oeracyjnych Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft Windows Server: Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 Foundation z SP2 lub wyższy, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows 2000 Server/Advanced Server (SP4 lub nowszy) Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server: Windows Server 2012 R2 (Essentials, Foundation), Windows Server 2012 (Essentials, Foundation), Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (Standard i Premium), Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Small Business Server 2003 i R2 3. Wsparcie dla środowisk wirtualnych Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun. 4. Wsparcie w zależności od bitowości Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft 5. Wsparcie dla systemów plików Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS , ext2, ext3, ext4, XFS. 6. Wsparcie w zależności od tablicy partycji Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT 7. Wsparcie dla systemów z rodziny GNU/Linux Pełne wsparcie dla systemów Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, CentOS 6, CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7, Oracle Linux (wszystkie systemy 64-bitowe). 8. Język programu Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim 9. Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. 9. Wykonywanie kopii systemu Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami. 10. Schematy wykonywania backupu Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy powinien umożliwiać backup z częstotliwością min. co 15 minut. 11. Nośniki kopii Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire 12. Kopie przyrostowe Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów czyli backup przyrostowy zawiera tylko zmienione sektory na dysku a nie np. całe pliki. 13. Potrzeba posiadania oddzielnego serwera Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie. 14. Funkcja hot backupu Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g. 15. Technologia używana podczas tworzenia kopii Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu. 16. Potrzeba uruchamiania systemu operacyjnego Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego. 17. Funkcja weryfikacji, konsolidacji i retencji łańcucha backupu Rozwiązanie ma umożliwiać okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać. 18. Łącze wykorzystywane do tworzenia backupu Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi 19. Pliku sumy kontrolnej Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu. 20. Weryfikacja tworzonych kopii Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie zrzutu ekranu z tak uruchomionego systemu do administratora za pomocą wiadomości email. 21. Konwersja kopii Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX 22. Replikacja wykonanych plików Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP. 23. Opcje przywracania kopii Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu. 24. Odtwarzanie Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną 25. Uruchamianie systemu z backupu Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej. 26. Montowanie pliku backupu Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości 27. Funkcjonalności dostępne podczas przywracania Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows. 28. Automatyczne odtwarzanie Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni. 29. Zarządzanie zadaniami Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej. 30. Tworzenie zadań backupu Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej. 31. Konsola webowa Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych oraz musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO |

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy

Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu wymagane jest dołączenie do oferty informacji zawierającej: nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji.