SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry zamiatarki oferowanej przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ogólne warunki zamówienia |
| 1 | Zamiatarka musi być fabrycznie nowa |  |
| 2 | Rok produkcji – 2023 |  |
| 3 | Dopuszczenie do ruchu drogowego |  |
| 4 | Certyfikat spełnienia norm jakości powietrza PM 10 i PM 2.5 |  |
| 5 | Karta gwarancyjna zamiatarki – gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 6 | Instruktaż użytkowania zamiatarki – nie więcej niż dla 5 pracowników zamawiającego |  |
| 7 | Katalog części w formie książkowej i elektronicznej |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |  |
| Parametry techniczne pojazdu |
| 9 | Pojazd wolnobieżny, nie wymaga rejestracji |  |
| 10 | Konstrukcja przegubowa – łatwość manewrowania w ciasnych miejscach |  |
| 11 | Silnik benzynowy lub diesel |  |
| 12 | Pojemność silnika – nie mniejsza niż 1100 cm3 |  |
| 13 | Pojemność zbiornika paliwa – nie mniejsza niż 35 litrów |  |
| 14 | Napęd hydrauliczny, 4x4 |  |
| 15 | Moc napędu nie mniejsza niż 25 KM |  |
| 16 | Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki nie większa niż 2000 kg |  |
| 17 | Ciężar pojazdu nie większy niż 1300 kg |  |
| 18 | Ładowność dopuszczalna nie mniejsza niż 500 kg |  |
| 19 | Długość zamiatarki – nie dłuższa niż 3000 mm |  |
| 20 | Szerokość zamiatarki – nie dłuższa niż 1300 mm |  |
| 21 | Wysokość zamiatarki – nie większa niż 2000 mm |  |
| 22 | System zamiatający musi być wyposażony w kanał ssący |  |
| 23 | Zamiatarka musi mieć możliwość łatwego demontażu kanału ssącego bez użycia narzędzi |  |
| 24 | Ssawa zamontowana, tak aby zabezpieczać ją przed uszkodzeniem w trakcie pracy |  |
| 25 | Kabina operatora zamknięta, oszklona |  |
| 26 | Kabina operatora musi być wyposażona w system ogrzewania, klimatyzację i wentylację |  |
| 27 | Zamiatarka musi posiadać w kabinie operatora panel płynnego dozowania wody zraszania |  |
| 28 | Zbiornik zanieczyszczeń o pojemności nie mniejszej niż 500 litrów |  |
| 29 | Zbiornik na wodę o pojemności nie mniejszej niż 100 litrów |  |
| 30 | Wysokość wysypu – nie mniejsza niż 1300 mm |  |
| 31 | Kiprowanie hydrauliczne z kabiny operatora |  |
| 32 | Minimum trójszczotkowy układ zamiatający z możliwością hydraulicznej regulacji z kabiny operatora |  |
| 33 | Szerokość robocza zamiatania w zakresie nie mniejszym niż 1200 mm i nie większym niż 2100 mm |  |
| 34 | Regulowana prędkość obrotowa szczotki |  |
| 35 | Zamiatarka musi być wyposażona w system szybkiego mocowania osprzętu |  |
| 36 | System monitorowania pracy zamiatarki z kontrolą błędów, stanu poszczególnych płynów, liczby przepracowanych motogodzin |  |
| 37 | Fotel regulowany, amortyzowany i wyposażony w pasy bezpieczeństwa |  |
| 38 | Lusterka – zewnętrzne lewe i prawe |  |
| 39 | Kamera – cofania |  |
| 40 | Akustyczny sygnał cofania |  |
| 41 | Oświetlenie robocze LED |  |
| 42 | Oświetlenie ostrzegawcze LED z przodu i tyłu zamiatarki |  |
| 43 | Wycieraczka szyby przedniej |  |
| 44 | Uchwyt na łopatę i miotłę |  |
| 45 | Zamiatarka musi mieć możliwość montażu dodatkowych akcesoriów, tj. co najmniej pług, posypywarka, głowica szorująca, szczotka do chwastów, kosiarka |  |
| 46 | Dodatkowe wyposażenie, tj. trójkąt ostrzegawczy, gaśnica i apteczka |  |
| Oferowany model zamiatarki samobieżnej: Nazwa producenta _________________________________ Typ/model __________________________________ |

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy