# 2. SPIS treści

1. STRONA TYTUŁOWA	1

2. SPIS treści	2

3. SPIS RYSUNKÓW	3

4. opis techniczny	4

1. WSTĘP.	4

1.1. Historia zmian.	4

1.2. Przedmiot inwestycji.	4

1.3. Podstawa opracowania.	4

2. Opis szczegółowy rozwiązań technicznych.	4

2.1. Komory kompostowania dynamicznego – obiekt nr 408A	4

2.1.1. Opis ogólny obiektu	4

2.1.2. Dane liczbowe	5

2.1.3. Rozwiązania materiałowe	5

2.1.3.1. Fundamenty	5

2.1.3.2. Ściany	5

2.1.3.3. Stropodach	5

2.1.3.4. Posadzka	6

2.1.3.5. Rynny, rury spustowe, pomosty	6

2.1.3.6. Bramy i drzwi	6

2.2. Komory kompostowania dynamicznego – obiekt nr 408B	6

2.2.1. Opis ogólny obiektu	6

2.2.2. Dane liczbowe	7

2.2.3. Rozwiązanie materiałowe	7

2.2.3.1. Fundamenty	7

2.2.3.2. Ściany	7

2.2.3.3. Stropodach	8

2.2.3.4. Posadzka	8

2.2.3.5. Rynny, rury spustowe, pomosty	8

2.2.3.6. Bramy i drzwi	8

# 3. SPIS RYSUNKÓW

| TEMAT RYSUNKU | NR RYSUNKU |
| --- | --- |
| 1. | Rzut przyziemia | 01 |
| 2. | Rzut dachu | 02 |
| 3. | Przekrój A-A | 03 |
| 4. | Przekrój B-B | 04 |
| 5. | Przekrój C-C i D-D | 05 |
| 6. | Elewacja wschodnia | 06 |
| 7. | Elewacja zachodnia | 07 |
| 8. | Elewacja północną | 08 |
| 9. | Zestawienie stolarki drzwiowej | 09 |

# 4. opis techniczny

do projektu powykonawczego komór kompostowania dynamicznego
obiekty nr 408A i 408B

ARCHITEKTURA

## 1. WSTĘP.

### 1.1. Historia zmian.

1. PW_143_A_408_00 wersja wyjściowa;

2. Ostateczna wersja projektu zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu 	PW_143_A_408_01 z dnia 20.11.2018r.

### 1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji była budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Inwestycja polegała na budowie nowych komór kompostowania dla odpadów biodegradowalnych oraz zhermetyzowanych hal dla obsługi procesów pomocniczych (przygotowanie wsadu i obróbki końcowej) i dojrzewania kompostu.

### 1.3. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu powykonawczego jest:

- projekt wykonawczy komór kompostowania dynamicznego – obiekt nr 408A oraz 408B – (PW_143_A_408_01) wraz ze zmianami wynikającymi z nadzorów autorskich;

- wizja lokalna projektantów;

## 2. Opis szczegółowy rozwiązań technicznych.

### 2.1. Komory kompostowania dynamicznego – obiekt nr 408A

#### 2.1.1. Opis ogólny obiektu

Wybudowano osiem komór kompostowania dostępnych z łącznika operacyjnego (obiekt nr 409B), każda o wymiarach wewnętrznych:

- szerokość 				7,0 m

- długość       		 	          32,0 m

- wysokość min.			5,0 m

Z lewej strony komór znajduje się wentylatorownia z pomieszczeniem szaf elektrycznych.

Poziom odniesienia dla budynku: ±0,00 = 116,80.

#### 2.1.2. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy 	  2.162,00 m2

- kubatura 			12.107,20 m3

- powierzchnia użytkowa 	  2.066,28 m2

Zestawienie pomieszczeń wg części rysunkowej.

#### 2.1.3. Rozwiązania materiałowe

##### 2.1.3.1. Fundamenty

Płyty fundamentowe oparto na palach za pośrednictwem poduszek betonowych.

##### 2.1.3.2. Ściany

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne – żelbetowe, gr. 25,0 cm.

Ściana fundamentowa SF2 w wentylatorowni (U = 0,8 W/m2K) składa się z następujących warstw:

- tynk mozaikowy w kolorze RAL 7000 (powyżej terenu) / folia kubełkowa (poniżej terenu);

- izolacja termiczna – styropian EPS gr. 5,0 cm;

- izolacja przeciwwilgociowa;

- ściana podwalinowa, żelbetowa;

- izolacja przeciwwilgociowa poniżej terenu;

Ściana zewnętrzna SZ5 w wentylatorowni (U = 0,22 W/m2K) składa się z następujących warstw:

- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.10,0 cm – BALEXTHERM-PU-W-ST100 (grubość okładziny zewn.: 0,5 mm; grubość okładziny wewn.: 0,7 mm; powłoka: CEZAR PUR 55 (poliuretan z poliamidem); szerokość: 100,0 cm; kolor: RAL 9006 (szarosrebrny), profilowanie typu M-mikroprofilowane, mocowanie widoczne;

- słupy żelbetowe.

##### 2.1.3.3. Stropodach

Stropodach nad komorami i wentylatorownią D3 składa się z następujących warstw:

- membrana dachowa PVC zgrzewana MONARPLAN FM gr. 1,5mm, RAL 7001 (szary).

- wełna mineralna gr. 12,0 cm (1,6 kN/m3)

- paroizolacja – folia PE

- płyta żelbetowa gr. 22,0 cm wg projektu konstrukcyjnego

##### 2.1.3.4. Posadzka

Posadzka w komorach i wentylatorowni składa się z następujących warstw:

- płyta żelbetowa gr. 40,0/50,0 cm, zatarta na ostro i zaimpregnowana żywicą, w płycie ułożono rurociągi i ruszty napowietrzające oraz odwodnienie liniowe; ścieralność posadzki – klasa I.

- stabilizacja 5,0MPa gr. 0-30cm;

- folia PE gr. 2x 0,3 mm, układana na zakład min. 50,0 cm

- istniejąca nawierzchnia betonowa placu

##### 2.1.3.5. Rynny, rury spustowe, pomosty

Rynny Ø190 oraz rury spustowe Ø150 wykonano jako stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem w kolorze jak płyty osłonowe na elewacjach.

Drabiny włazowe na dach oraz pomosty serwisowe z balustradami wykonano ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem rozwiązań systemowych.

##### 2.1.3.6. Bramy i drzwi

Bramy do komór kompostowania wykonano jako hermetyczne, przesuwne (zamykane hydraulicznie), o lekkiej konstrukcji aluminiowej.

Bramy do wentylatorowni – dwuskrzydłowe, stalowe (kategoria korozyjności: C4), ocieplane (U ≤ 1,5 W/m2K), kolor RAL 9007.

Drzwi do pom. szaf elektrycznych – stalowe z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem, nieocieplane, kolor RAL 7000 (malowanie proszkowe).

### 2.2. Komory kompostowania dynamicznego – obiekt nr 408B

#### 2.2.1. Opis ogólny obiektu

Wykonano osiem komór kompostowania dostępnych z łącznika operacyjnego, każda o wymiarach wewnętrznych:

- szerokość 				7,0 m

- długość       		 	          32,0 m

- wysokość min.			5,0 m

Z prawej strony komór znajduje się wentylatorownia z pomieszczeniem szaf elektrycznych oraz węzeł sanitarny dostępny z hali dojrzewania i obróbki końcowej.

Poziom odniesienia dla budynku: ±0,00 = 116,80.

#### 2.2.2. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy 	  2.173,40 m2

- kubatura 			12.605,72 m3

- powierzchnia użytkowa 	  2.064,79 m2

Zestawienie pomieszczeń wg części rysunkowej.

#### 2.2.3. Rozwiązanie materiałowe

##### 2.2.3.1. Fundamenty

Płyty fundamentowe oparto na palach za pośrednictwem poduszek betonowych.

##### 2.2.3.2. Ściany

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne – żelbetowe, gr. 25,0 cm.

Ściana fundamentowa SF2 w wentylatorowni (U = 0,8 W/m2K) składa się z następujących warstw:

- tynk mozaikowy w kolorze RAL 7000 (powyżej terenu) / folia kubełkowa (poniżej terenu);

- izolacja termiczna – styropian XPS gr. 5,0 cm;

- izolacja przeciwwilgociowa;

- ściana podwalinowa, żelbetowa;

- izolacja przeciwwilgociowa poniżej terenu.

Ściana zewnętrzna SZ5 w wentylatorowni (U = 0,22 W/m2K) składa się z następujących warstw:

- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.10,0 cm – BALEXTHERM-PU-W-ST100 (grubość okładziny zewn.: 0,5 mm; grubość okładziny wewn.: 0,7 mm; powłoka: CEZAR PUR 55 (poliuretan z poliamidem); szerokość: 100,0 cm; kolor: RAL 9006 (szarosrebrny), profilowanie typu M-mikroprofilowane, mocowanie widoczne;

- słupy żelbetowe.

Ściana zewnętrzna SZ4 w komorze nr 1.01 (U = 0,8 W/m2K) składa się z następujących warstw:

- ściana żelbetowa gr. 25,0 cm;

- styropian gr. 5,0 cm

- tynk cienkowarstwowy, silikonowy na siatce, RAL 7000

Na ścianach w węźle sanitarnym – płytki glazurowane 30x30 cm do wysokości 2,0 m w kolorze.

##### 2.2.3.3. Stropodach

Stropodach nad komorami i wentylatorownią D3 składa się z następujących warstw:

- membrana dachowa PVC zgrzewana MONARPLAN FM gr. 1,5mm, RAL 7001 (szary);

- wełna mineralna gr. 12,0 cm (1,6 kN/m3)

- paroizolacja – folia PE

- płyta żelbetowa gr. 22,0 cm.

##### 2.2.3.4. Posadzka

Posadzka w komorach i wentylatorowni składa się z następujących warstw:

- płyta żelbetowa gr. 40,0 cm, zatarta na ostro i zaimpregnowana żywicą; w płycie ułożyć rurociągi i ruszty napowietrzające oraz odwodnienie liniowe; ścieralność posadzki – klasa I.

- stabilizacja 5,0MPa gr. 0-30cm;

- folia PE gr. 2x 0,3 mm, układana na zakład min. 50,0 cm

- istniejąca nawierzchnia betonowa placu

W węźle sanitarnym – płytki gresowe.

##### 2.2.3.5. Rynny, rury spustowe, pomosty

Rynny Ø190 oraz rury spustowe Ø150 wykonano jako stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem w kolorze jak płyty osłonowe na elewacjach.

Drabiny włazowe na dach oraz pomosty serwisowe z balustradami wykonano ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem rozwiązań systemowych.

##### 2.2.3.6. Bramy i drzwi

Bramy do komór kompostowania wykonano jako hermetyczne, przesuwne (zamykane hydraulicznie), o lekkiej konstrukcji aluminiowej.

Bramy do wentylatorowni – dwuskrzydłowe, stalowe (kategoria korozyjności: C4), ocieplane (U ≤ 1,5 W/m2K), kolor RAL 9007.

Drzwi do pom. szaf elektrycznych i węźle sanitarnym – stalowe z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem, nieocieplane, kolor RAL 7000 (malowanie proszkowe).