Część 2

WYMAGANIA GRANICZNE

dostawa odczynników (wraz z reagentami, kalibratorami, kontrolami materiałami zużywalnymi) do oznaczania leków, narkotyków, substancji psychoaktywnych i etanolu metodą enzymatyczną pozwalającą na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników (CPR) wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.

Wymagania graniczne dla dwóch analizatorów:

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa takie same analizatory (analizator z back-upem) pracujące w oparciu o odczynniki do oznaczeń metodą enzymatyczną, kalibratory oraz materiały zużywalne. Aparaty fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023. Analizatory z aktualnym przeglądem technicznym, sprawne i gotowe do wykonywania oznaczeń wymienionych w załączniku 1a do SWZ (część 2). | TAK |  |
| 2. | Pomiar metodą immunoenzymatyczną | TAK |  |
| 3. | Analizatory, odczynniki oraz kalibratory pochodzące od jednego producenta lub jednego dostawcy | TAK |  |
| 4. | Analizatory pracujący w systemie Random Access | TAK |  |
| 5. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatorów | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonywania oznaczeń w moczu, surowicy i osoczu | TAK |  |
| 7. | Aparaty posiadają opcję STAT (badania w trybie CITO) | TAK |  |
| 8. | Automatyczna detekcja objętości odczynników na pokładzie aparatów | TAK |  |
| 9. | Detekcja objętości materiału badanego | TAK |  |
| 10. | Wydajność analizatorów powyżej 100 testów/godzinę | TAK |  |
| 11. | Czas trwania oznaczenia - nie dłuższy niż 20 min | TAK |  |
| 12. | Możliwość doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatorów | TAK |  |
| 13. | Rotor z kuwetami wielorazowego użytku ze stacją mycia kuwet w analizatorach, z możliwością wykluczenia zużytej kuwety bez konieczności wymiany rotora | TAK |  |
| 14 | Parametry mierzone w moczu: , Amfetamina, Barbiturany, Benzodiazepiny, Ecstasy, Kokaina, , Opiaty, , THC, Syntetyczne kanabinoidy-1 (UR-144/JWH-018), Syntetyczne kanabinoidy-3 (AB-Pinaca), | TAK |  |
| 15 | Parametry mierzone we krwi (surowicy lub osoczu): Acetaminofen, Alkohol etylowy, , Benzodiazepiny, Kwas Mykofenolowy, , Lamotrigina, Levetiracetam, , Topiramat, Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, Okskarbazepina. | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej | TAK |  |
| 17. | Więcej niż 20 pozycji odczynnikowych w analizatorach | TAK |  |
| 18. | Minimum 50 pozycji na materiał badany w analizatorach | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy z probówek lub tzw. „sample cups” | TAK |  |
| 20 | Zużycie wody dla analizatora max. 3 l/h | TAK |  |
| 21 | Możliwość współpracy analizatorów z siecią informatyczną Zamawiającego | TAK |  |
| 22 | Możliwość zmiany miejsca użytkowania analizatorów | TAK |  |
| 23 | Automatyczna archiwizacja wyników | TAK |  |
| 24 | Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a. | TAK |  |
| 25 | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem (RS 232 C) | TAK |  |
| 26 | Wyposażenie analizatorów w czytniki kodów paskowych | TAK |  |
| 27 | Wyposażenie w wytrząsarkę typu vorteks z akcesoriami do mieszania prób w probówkach do pracy krótkotrwałej (funkcja dotykowa) i w trybie ciągłym | TAK |  |
| 28 | Przeglądy, konserwacja i naprawy analizatorów po stronie Wykonawcy (w cenie oferty) | TAK |  |
| 29 | W razie awarii urządzeń przyjazd serwisu Wykonawcy do 24 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 30. | Analizatory zostaną podpięte do systemu informatycznego funkcjonującego w Pracowni Toksykologii w Zakładzie Diagnostyki - system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o. | TAK |  |
| 31 | Stanowiska pod analizatory dostosowane do warunków panujących w Pracowni Toksykologii. | TAK |  |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy urządzeń:

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | TAK |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | TAK |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | TAK |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: usuwania błędów; dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | TAK |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie Podział błędów na kategorie Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | TAK |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | TAK |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | TAK |  |

Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do testów dołączone informacje dotyczące specyficzności reagentów oraz lista substancji przebadanych pod kątem reakcji krzyżowych | TAK |  |
| 2. | Data ważności odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.