Załącznik nr 1A do SWZ

Minimalne wymagania techniczne dla samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego (z oznaczeniem SLRr)

Marka pojazdu:………………………………………….…

Model/typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………..

| Lp. | Warunki Zamawiającego | TAK | NIE | Proszę podać parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 | 4 | 5 |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 24 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2560) oraz innymi przepisami wykonawczymi. |  |  |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594). |  |  |  |
|  | W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |  |  |
|  | Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |  |  |
|  | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |  |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. |  |  |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne, |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 2600 mm. (piktogram wysokości umieszczony w kabinie kierowcy, w widocznym dla kierowcy miejscu). |  |  |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |  |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 roku. |  |  |  |
|  | Nadwozie typu Pick-Up. |  |  |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - min 5 z kierowcą. Wszystkie miejsca wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |  |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |  |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 125 kW, Pojemność min 1950 dm3. |  |  | Należy podać moc silnika oraz pojemność silnika |
|  | Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej. |  |  |  |
|  | Rodzaj paliwa – olej napędowy/ benzyna |  |  | Należy podać rodzaj paliwa |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |  |  |
|  | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |  |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg. |  |  |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. W przypadku samochodu z olejem napędowym pojazd musi posiadać zbiornik na płyn wodnego roztworu mocznika służącego do redukcji i neutralizacji szkodliwych dla środowiska substancji wydalanych przez układ wydechowy – min. 20 litrów |  |  |  |
|  | Felgi ze stopów lekkich z oponami typu AT min 17". System monitorowania ciśnienia w oponach. |  |  |  |
|  | Prześwit pod osią przednią i tylną minimum 215 mm |  |  | Należy podać prześwit pod osiami Przednią……….mm Tylną…………mm |
|  | Kąt natarcia minimum 29o |  |  | Należy podać kąt natarcia pojazdu …….…..stopni |
|  | Kąt zejścia (bez haka) minimum 23o |  |  | Należy podać kąt zejścia pojazdu…………stopni |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |  |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony lub biały lub srebrny – lakierowany fabrycznie |  |  | Podać kolor |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: długość: min. 5300 mm, wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1650 mm, rozstaw osi: min. 3000 mm, szerokość min.1800 mm. minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5m. głębokość brodzenia pojazdu min. 800 mm, |  |  | długość: ……………….mm, wysokość całkowita bez obciążenia: …………mm, rozstaw osi: …………….mm, szerokość: …………… mm. promień skrętu …………..m głębokość brodzenia……… mm, |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym. |  |  |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. |  |  |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, System stabilizacji toru jazdy, System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania, System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |  |  |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |  |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. |  |  |  |
|  | Immobiliser |  |  |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy. |  |  |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |  |  |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. |  |  |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota |  |  |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. |  |  |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. |  |  |  |
|  | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |  |  | Podać rodzaj |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. |  |  |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |  |  |
|  | Radioodtwarzacz |  |  |  |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp. |  |  |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. |  |  |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |  |  |
|  | Tempomat |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi (tj. podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg) |  |  |  |
|  | Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa. |  |  |  |
|  | Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowa przejściówka na 7 pin. |  |  |  |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg z hamulcem 3500 kg zgodnie ze świadectwem zgodności WE. |  |  |  |
|  | Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy. |  |  |  |
|  | RADIOTELFOEN PRZEWOŹNY - W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. – wymagana ilość: 1 komplet. Wymagania dodatkowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie ETSI DMR. Dopuszcza się zaoferowanie radiotelefonów nieposiadających przycisku alarmowego „w innym wyróżniającym się kolorze” a umożliwiających wyróżnienie przycisku funkcyjnego, jako alarmowego pomarańczowym piktogramem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem. Dopuszcza się zastosowanie dynamicznej blokady szumów z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego (DSP). Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i przetwornicy napięcia. |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZE świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego spełniające wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, min. 6 modułów LED po min. 6 LED każdy z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku, belka nie może wystawać poza szerokość dachu, podświetlany napis STRAŻ; dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pokrywy silnika; urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W – głośnik zamontowany za atrapą pokryw silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy; dopuszcza się wykonanie lamp sygnalizacyjno-ostrzegawczych wbudowanych w elementy zabudowy, przy czym lampy nie mogą wystawać poza obrys dachu pojazdu. |  |  |  |
|  | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |  |  |
|  | OKLEJENIE – pojazdu zgodnie z wymaganiami KG PSP oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |  |  |  |
|  | NADKOLA - na pojeździe zamocowane dodatkowe osłony nadkoli ochraniające błotniki pojazdu |  |  |  |
|  | WYCIĄGARKA - Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu 5 ton, wyciągarka wyposażona w linę kompozytową o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki |  |  |  |
|  | ORUROWANIE PRZEDNIE – osłaniające wyciągarkę – wykonane z stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | LAMPA KIERUNKOWA – LEDowa, mocowana do orurowania, włącznik w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  | HARDTOP - Zabudowa skrzyni ładunkowej Zabudowa skrzyni ładunkowej typu hardtop - wyposażoną w trzy otwierane do góry klapy Wysokość zabudowy do poziomu dachu pojazdu Wyłożenie wnętrza zabudowy wykładziną wodoodporną - skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie LED |  |  |  |
|  | SZUFLADA W PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ – o ładowności minimum 150 kg. |  |  |  |
|  | MOCOWANIE SPRZETU DOSTARCZONEGO PRZEZ ZAMAWIJĄCEGO – Zamawiający wymaga dostarczenie uchwytów umożliwiających mocowanie na szufladzie motopompy Tohatsu 8/8, którą obecnie Zamawiający posiada na stanie i będzie zamontowana na tym samochodzie. |  |  |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |  |  |
|  | Sprzęt pożarniczy będzie transportowany zamiennie z zachowaniem MMR pojazdu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  |  |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 10 l/100 km. |  |  | Należy podać zużycie paliwa w cyklu mieszanym…………….l/100 km |
|  | Norma spalin: min. EURO 6 |  |  |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: 1) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, jako pojazd specjalny, uprzywilejowany wynikającej z ustawy Prawo o ruchu drogowym, 2) instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące pojazdu i wyposażenia, 3) prospekty, dane serwisowe, książkę gwarancyjną itp. 4) kartę katalogową radiotelefonu, 5) kartę katalogową zainstalowanej anteny, 6) wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. |  |  |  |

Miejsce dostawy: Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.