ZAKRES PRAC czyszczenia przewodów kominowych ( wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz  kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

1) a) zakres prac związanych z czyszczeniem przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) obejmować  będzie (zgodnie z „Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719):

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych - jeden raz w roku; 
- czyszczenie przewodów spalinowych - dwa razy w roku;

- czyszczenie przewodów dymowych - cztery razy w roku (przed, po i w trakcie trwania     sezonu grzewczego);
b) przez czyszczenie przewodów kominowych należy rozumieć czyszczenie przewodu na całej długości wraz z głowicą;
 c) czynności powyższe powinny być wykonywane w odstępach czasowych gwarantujących bezpieczeństwo i drożność przewodów kominowych;

2) a) zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych:
- badanie drożności przewodów kominowych wraz z przykanalikami;

- badanie prawidłowości podłączeń włączonych do jednego przewodu kominowego;
- badanie prawidłowości ciągu kominowego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego; 
- badanie stanu technicznego kominów ponad dachem ( w tym głowic kominowych, ścian kominowych ponad dachem i na strychu, nasad kominowych);

- badanie – czy nie dokonano samowolnych zmian w przyłączeniach kominowych dot. lokali mieszkalnych w obiektach służbowych
 b) z czynności związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych WYKONAWCA sporządza „Protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych” (wzór protokołu – załącznik) wraz ze szkicem sytuacyjnym  w odniesieniu do rzutu budynku oraz ze wskazaniem pomieszczeń wentylowanychi potwierdzeniem wykonania usługi.

3) koszt dojazdu do poszczególnych obiektów winien być wkalkulowany w cenę jednostkową za wykonanie w/w usług kominiarskich;

4) fakt przeprowadzenia określonej czynności w ramach w/w usług kominiarskich – każdorazowo powinien być odnotowany przez WYKONAWCĘ w „Książce  kontroli kominiarskiej” znajdującej się na terenie danego obiektu;

5) fakt przeprowadzenia określonej czynności w ramach w/w usług kominiarskich-każdorazowo będzie potwierdzone przez Kierownika jednostki lub dyżurnego.