Formularz rzeczowy dla zadania nr 1

Urządzenie przeznaczone do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych – 1kpl.

UWAGA: Prawą stronę tabeli, zaleca się wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego zleca się wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. Wszędzie tam gdzie podano obowiązek podania informacji Wykonawca ma obowiązek wypełnić pole.  W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Potwierdzenie spełnienia wymagań. PROPOZYCJE WYKONAWCY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie treningowe wykorzystujące ruch ekscentryczny kończyn dolnych poprzez oporowanie przez pacjenta pedałów pracujących z określoną ilością powtórzeń w czasie w warunkach zamkniętego łańcucha kinematycznego. Urządzenie fabrycznie nowe. | Należy podać m.in. nazwę urządzenia, dane Producenta, rok produkcji. |
| 2 | Urządzenie umożliwia obiektywną ocenę wielkości wykonanej pracy podczas treningu ekscentrycznego, precyzyjny dobór obciążeń treningowych oraz monitorowanie progresji. |  |
| 3 | Możliwości oprogramowania: Aktywny słupek (pod stopą): siła z jaką dociskany jest pedał przez kończynę Poprzednie słupki: poprzednie kontakty stopy z pedałem (wartość docisku przez kończyny) Cel założona wartość siły: oparte o wartość uzyskaną w trakcie 10s testu. Realizacja celu %: wartość (czas) gdy uzyskany zostaje wynik założony dla obu kończyn „Diamenty”: ”nagroda” za realizację założonego celu Szybkość: modyfikowana w opcjach oprogramowania, wartość ustawiona w zależności od komfortu pacjenta i celu Avatar: Avatar animowany przedstawiający osobę schodzącą ze wzgórza Tło: góry i drzewa poruszające się w założonym tempie dla ćwiczącego, dające wrażenie schodzenia z góry „Duch”: półprzezroczysty avatar przedstawiający wielkość pracy wykonanej podczas poprzedniej sesji treningowej (w tym samym czasie) |  |
| 4 | Cechy oprogramowania: Oprogramowanie zawiera element rywalizacji Łatwy interfejs dotykowy 22’’ Wyświetlanie w czasie rzeczywistym dla natychmiastowej informacji zwrotnej Informacje zwrotne z gry doskonalą kontrolę ruchową pacjenta Automatyczne raporty sesji Szczegółowe raporty dotyczące postępów |  |
| 5 | Oprogramowanie posiada test wyznaczenia parametrów, który składa się z sześciu powtórzeń (łącznie 12 kroków) przy bezpiecznym maksymalnym wysiłku. Na podstawie uzyskanych wartości siły, oprogramowanie określi docelową siłę dla sesji ćwiczeń u danego pacjenta, korzystając z zaprogramowanego mnożnika siły. Raport sesji wyświetla następujące dane dla każdej sesji ćwiczeń: Średnia siła dla każdej nogi (w funtach lub Newtonach) Maksymalna siła dla każdej nogi (w funtach lub Newtonach) Poziom subiektywnego obciążenia (opcjonalnie) Procent dokładności trafienia w cel dla każdej nogi Średni procent trafień w cel dla obu nóg Całkowita liczba powtórzeń Średnia prędkość (powtórzeń na minutę) Całkowita praca dla obu nóg (w kilodżulach) Średnia moc dla każdej nogi (w watach) |  |
| 6 | Dane techniczne: Wymagana przestrzeń: 249 x 71 x 150 cm Opór urządzenia: 5 – 3300 N Czas trwania treningu: 3 – 30 min Prędkość: 12 - 48 powtórzeń/min Wzrost użytkownika: 143-203 cm Maksymalna masa ciała użytkownika: do 182 kg Waga urządzenia: max. do 420 kg Zasilanie: 220-250 V, 50-60 Hz, 8 Amp |  |
| 7 | Okres gwarancji …… m-ce | Należy podać |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”

ZALECA się wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

Panel podpisu elektronicznego:

……………….................................................

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY lub osoby

uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy, w postaci:

- kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- LUB podpisu zaufanego,

- LUB podpisu osobistego e-dowód