# PZ.271.1.13.2021.PZZiS-PZZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

- Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi o długości ok. 244m zlokalizowany jest na dz. Nr ewid. 451/2, obręb Nr 17 Zagnańsk, gm. Zagnańsk. Właścicielem działki jest Gmina Zagnańsk.

- Założenia do projektu:

- odcinek drogi o długości ok. 244 m z nawrotką na końcu;

- szerokość jezdni – 5,0 m;

- chodnik jednostronny przyjezdniowy szer. 1,5m z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm;

- szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75;

- odwodnienie pasa drogowego rowem otwartym, umocnionym na całej długości  płytami chodnikowymi do wysokości jednej płyty, alternatywnie kanalizacja deszczowa;

- przebudowa istniejących sieci w razie konieczności;

- zaprojektować asfaltowy pas jezdny drogi wraz z zawrotką na końcu (na dz. nr. 403/10) zgodnie z obowiązującymi  w tym  zakresie przepisami

- zjazdy na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem; lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami nieruchomości;

- zaprojektować asfaltowe zjazdy na drogi prywatne;

- zaprojektować oświetlenie w miejscu do zawracania.

III.  Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- wytyczne Zamawiającego do projektowania,

- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

- sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji

geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

  - Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

  - Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

  - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów

koniecznych do budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.

  - Zaprojektowanie asfaltowego pasa jezdni drogi wraz z zawrotką.

  - Zaprojektowanie jednostronnego chodnika przyjezdniowego z kostki betonowej koloru

czerwonego.

  - Zaprojektowanie zjazdów na posesje w granicach pasa drogowego oraz zjazdów na drogi

prywatne.

  - Przebudowa ogrodzeń będących w kolizji z pasem drogowym.

1.10. Przebudowa istniejących sieci w razie konieczności.

1.11.Zaprojektowanie odwodnienia z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej.

1.12. Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego w miejscu do zawracania.

1.13. Sporządzenie wykazu drzew z podaniem nr  nieruchomości do usunięcia  w przypadku zaistnienia takiej  sytuacji.

1.14.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (uzgodnionego i zaakceptowanego przez  odpowiednie organy).

1.15.Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.16. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego).

1.17. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

1.18. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej(jeżeli jest taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

1.19. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych 
i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)

1.20. W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. (Dz. U. z 2022 r, poz.176 ze zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie        (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 124  ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

- Ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. , poz. 779, 784, 1648, 2151),

- Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

- Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

3.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

3.2. Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa

Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

3.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

3.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

3.4.1. Mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości osobno wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

3.4.2. Wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

3.4.3.Mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

3.4.4. Skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

3.4.5. Opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

3.4.6. Zarys pomiarowy – 1 egz.;

3.4.7. Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej  i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.

3.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

3.6. Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

3.6.1. Wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami  granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

3.6.2. Punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

- Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;

- Uzgodnienia projektu z zamawiającym:

  - Przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

  - Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

  - W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień

- Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”).

- Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie:

a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (2 oryginały i 2 kserokopie),

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji z pieczątkami ZRID.

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - 18 miesięcy od podpisania umowy.