Głuchołazy 13-10-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/79-80/21

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym– Zakup sprzętu medycznego, ZP/01/09/2021

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 do pakietu 9

Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy pulsoksymetru z technologią  Masimo Set dodatkowo wyposażonego w możliwość pomiaru ilości oddechów RRp (parametr szczególnie przydatny w okresie zakażenia covid-19) oraz PVI – index nawodnienia pacjenta, przy użyciu podstawowego czujnika, z parametrami jak poniżej:

Ad 4 Możliwość pracy na akumulatorze przez 24h. Czas ładowania akumulatora 8 godz. Odp.  Nie

Ad 6 Pomiar tętna w zakresie 25-240 bpm.  Odp. Dopuszczamy

Ad 7 Dokładność pomiaru saturacji:

Brak ruchu (od 70% do 100% SpO2) dorośli/dzieci/niemowlęta ±2%

Pacjenci w ruchu (od 70% do 100% SpO2) dorośli/dzieci/niemowlęta ±3%

Niska perfuzja (od 70% do 100% SpO2) dorośli/dzieci/niemowlęta ±2%

Odp. Dopuszczamy

Ad 8 Wyświetlacz o przekątnej – brak parametru

Ad 9 Regulacja jasności wyświetlacza w 4 stopniach Odp.  Nie

Ad 10 Rozdzielczość 320x240 pikseli Odp. Dopuszczamy

AD 14 Możliwość 3 stopniowego zawieszania alarmów: 1 min., 2 min., 3 min. Odp. Dopuszczamy

Ad 16 Ustawianie głośności alarmów w 3 zakresach Odp.  Nie

Ad 17 Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych. Bez automatycznego ustawiania zakresów pomiarowych dla poszczególnych kategorii wiekowych pacjenta. Możliwość ręcznej zmiany dowolnego alarmu dla każdego parametru z osobna. Odp.  Nie

Ad 24, 25 Bez trendów graficznych Odp.  Nie

Ad 27 Bez portu RS232 Odp. Dopuszczamy

Ad 28 Parametry wyświetlane w pozycji pionowej Odp. Dopuszczamy

Ad 31 Bez możliwości podłączenia do drukarki Odp.  Nie

Ad 32 Bez funkcji: Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Odp.  Nie

Ad 35 Oprogramowanie w języku angielskim. Proste intuicyjne – ogólnie zrozumiałe komunikaty i piktogramy. Odp.  Nie

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 2 do pakietu 9

Czy zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który zapewnia 97% wykazanie prawdziwych alarmów i min 95% eliminacje fałszywych alarmów, co potwierdzają niezależne badania kliniczne?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 3 do pakietu 9

Czy zamawiający wymaga pulsoksymetru z możliwością regulacji zakresu uśredniania wyniku miedzy 2-16 sek? Wiele dostępnych na rynku technologii saturacji, aby „zgubić artefakty ruchowe” wpływające na obniżenie saturacji wywołane ruchem wydłuża czas uśredniania pomiaru nawet do 40 sekund, co w istotny sposób  może wpłynąć na wydłużenie czasu podjęcia decyzji terapeutycznych i zdrowie pacjenta.

Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 8 Nebulizatory

pkt. 6. Przepływ powietrza producenci inhalatorów podają w l/min. Domyślamy się ze podany parametr 0,15 ml/min dotyczy jakiejś minimalnej wydajności aerozolu. Czy zatem Zamawiający dopuści nebulizator o przepływie powierza z nebulizatora  na poziomie ok 6,8 l/min? Odp. Dopuszczamy

pkt.7 Podany parametr dotyczy wydajności aerozolu, (0,42ml/min) a nie ciśnienia roboczego. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści nebulizator o wydajności aerozolu 0,42 ml/min?

Odp. Dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik