Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Opracowanie audytu remontowego dla gminnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Teatralna 38  w Gorzowie Wlkp.

Lokalizacja:

Gorzów Wielkopolski, ulica Teatralna 38

Działka nr 2476 obręb ewidencyjny „ 5 – Śródmieście”

Jednostka Ewidencyjna Miasto Gorzów Wlkp.

Kody CPV:

71314300-5 - usługi doradcze w zakresie wydajno5ci energetycznej

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp. - Administracja Domów Mieszkalnych nr 4 Oddział ZGM              z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Drzymały 10.

Gorzów Wielkopolski, 08.05.2023

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  opracowaniu audytu remontowego określającego profil istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określającego i kwantyfikującego możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań remontowych dla gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Teatralnej 38 w Gorzowie Wlkp.

- Lokalizacja

Budynek w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, stropy: ceramiczny na belkach stalowych oraz drewniane, dach o konstrukcji drewnianej połaciowo - kleszczowej, kryty blacho - dachówką

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia użytkowa	 	-      1.726,90 m2

- kubatura 			-      7.108,30 m3

Instalacje:

- wodna,

- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- gazowa,

- centralne ogrzewanie

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie i udokumentowanie wyników audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Teatralnej 38  w Gorzowie Wlkp.

3.1.   Zakres  dokumentacji

Audyt remontowy zawierać będzie ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów.

Audyt remontowy ma być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie z BGK w ramach programu Mieszkaniowy Zasób Gminy.

3.2.   Zakres planowanych prac obejmuje:

- Docieplenie obiektu – w zakresie audytu należy uwzględnić wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od strony podwórka oraz stropu nad piwnicą i stropu na poddaszu

- Sprawdzenie izolacyjności ścian szczytowych i dostosowanie do obowiązujących przepisów

- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z dociepleniem ścian fundamentowych budynku

- Renowacja elewacji frontowej budynku wraz z naprawą ścian

- Modernizację tarasu

- Wymianę stolarki na częściach wspólnych budynku (strych, piwnica, drzwi wejściowe od podwórka)

- Część informacyjna

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia

5.1. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy należy przedłożyć w wersji:

- drukowanej                 					- 3 komplety

- elektronicznej 			      			- 1 komplet (PDF)

  - Termin realizacji

-	termin realizacji zamówienia  - 1 miesiąc od podpisania umowy

- Wymagania szczegółowe

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej
oraz metod obliczania oszczędności energii

- Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

- Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r.,
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

- Przekazanie dokumentacji, gwarancja

7.1. Przekazanie  dokumentacji

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym dokumentacji oraz oświadczeniem projektanta, że dokumentacja  została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7.2. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Wykonawca na swój koszt dokona niezbędnych zmian (poprawek, uzupełnień) w terminie  do 10 dni od otrzymania informacji w tej sprawie lub jeżeli weryfikacja nie będzie możliwa, Wykonawca zwróci należność brutto Zamawiającemu.

7.3.Gwarancja na dokumentację

Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przekazania – kompletności dokumentacji.

Okres gwarancji jakości najkrótszy, wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy.