1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu konferencyjnego, do obsługi sesji Rady Gminy Krotoszyce.

Przedmiot zamówienia będzie polegał na dostarczeniu systemu konferencyjnego, jego okablowaniu, instalacji i konfiguracji oraz przeszkolenia z użytkowania.

System konferencyjny – przewodowy - specyfikacja

| Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Jednostka centralna | Jednostka centralna systemu konferencyjnego wyposażona w min: • Możliwość podłączenia i zasilenia max 50 pulpitów mikrofonowych (2 x 25) • Wbudowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe • Różne tryby pracy (np. ograniczona liczba mówców, ograniczony czas wypowiedzi, tylko przewodniczący...) dla optymalnego dostosowania do wymagań użytkownika • Dodatkowe funkcje: blokada klawiszy, wyświetlanie daty/czasu, czasu do końca wypowiedzi, funkcja testowania podłączonych pulpitów mikrofonowych • Rozbudowana sekcja połączeniowa dla dodatkowych urządzeń np. mikrofonów, centrali telefonicznej, procesorów sygnałowych (np. korektora), rejestratorów, wzmacniaczy, źródeł liniowych audio • min. 2 x RCA (wejście/wyjście dla centrali telefonicznej) 2 x RCA (wejście/wyjście, np. dla korektora) 2 x RCA L/R (wejście/wyjście dla rejestratora) 2 x RCA (wejście/wyjście liniowe) 1 x XLR (wejście mikrofonowe) 2 x 7-pinowy DIN (pulpity mikrofonowe) | 1 |
| Mikrofon przewodniczącego | Pulpit mikrofonowy przewodniczącego wyposażony w min.: • Wkładka mikrofonowa back electret o charakterystyce kardioidalnej, zoptymalizowana pod kątem pasma mowy • Wbudowany głośnik • Możliwość podłączenia słuchawek • Przycisk aktywujący dla wygodnego użytkowania • Status pracy sygnalizowany za pomocą diody na mikrofonie • Przycisk priorytetu do przerywania wypowiedzi delegatów oraz emisji gongu • Metoda transmisji przewodowa • Charakterystyka kardioida • Pasmo przenoszenia 50-18 000 Hz • Zasilanie z jednostki sterującej • Połączenie, mikrofon 2 x gniazdo 3.5mm 1 x 2m kabel połączeniowy z 7-pinowym wtykiem DIN 1 x 7-pinowe gniazdo DIN | 1 |
| Mikrofon delegata | Pulpit mikrofonowy delegata wyposażony min. w: • Wkładka mikrofonowa back electret o charakterystyce kardioidalnej, zoptymalizowana pod kątem pasma mowy • Wbudowany głośnik • Możliwość podłączenia słuchawek • Przycisk aktywujący dla wygodnego użytkowania • Status pracy sygnalizowany za pomocą diody na mikrofonie • Metoda transmisji kabel połączeniowy • Charakterystyka kardioida • Pasmo przenoszenia 50-18 000 Hz • Zasilanie z jednostki sterującej • Połączenie, mikrofon 2 x gniazdo 3.5mm 1 x 2m kabel połączeniowy z 7-pinowym wtykiem DIN 1 x 7-pinowe gniazdo DIN | 8 |
| Mikrofon bezprzewodowy | Zestaw mikrofon bezprzewodowy wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL wyposażony w min.: • 1 mikrofon doręczny z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz • System "true diversity" • możliwość wyboru 80 kanałów UHF (672.000-691.750MHz) • Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonowego • automatyczne wyszukiwanie częstotliwości • Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności • Przełączana moc nadajnika (high/low) • Wskaźniki kanału, anteny A/B, status ACT, poziomu sygnału audio AF (odbiornik) oraz kanału i stanu baterii (mikrofon) • Pasmo przenoszenia 50-18 000 Hz • Dynamika 120 dB • Stosunek S/N RF105 dB | 1 |
| Mikser | Min. 4-kanałowy mikser audio z wbudowanym urządzeniem efektowym DSP, odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth wyposażony w: • Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa) • Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie) • 2 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem panoramy • 1 kanał wejściowy stereo, z 2-punktowym korektorem i regulatorem balansu • Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth • 16 regulowanych efektów DSP • Regulowany efekt delay • Regulowane wyjście FX send oraz Aux return • Zasilanie phantom +48V, wyłączane • Regulowane wyjście słuchawkowe • Diodowy wskaźnik poziomu stereo • Zasilanie przez port USB lub dołączony zasilacz • Wejście mikrofonowe 2 mV, sym. 2 x XLR • Wejście liniowe 100 mV (stereo), 2 x 6.3 mm L/R 60 mV (mono), 2 x 6.3 mm • Wejście aux 400 mV, 1 x 6.3 mm L/R | 1 |

Termin realizacji do 20.08.2022r.