Załącznik nr  1B - ZAKRES NR LINIE KRWI DO APARATU AK-98.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Port do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer / w jeziorku/ | Tak |  | wymagane |
| 2. | Port do podawania kroplówek przed pompą z zaciskami | Tak |  | wymagane |
| 3. | Port do podawania krwi na tętnicy | Tak |  | wymagane |
| 4. | Port do podawania leków na żyle | Tak |  | wymagane |
| 5. | Sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma | Tak |  | wymagane |
| 6. | Przepływ 200ml/min przy ustawieniu pomp na 200ml/min | Tak | (*) | wymagane |
| 7. | Długość drenu pompy krwi 280-320mm | podać | (*) | wymagane |
| 8. | Średnica drenu pompy krwi 7,9-8mm | Tak | (*) | wymagane |
| 9. | Zestaw linii pakowny razem w jednym komplecie | podać |  | wymagane |
| 10. | llinia żylna + „zapinka” plastikowa | Tak |  | wymagane |
| 11. | linia tętnicza + „zapinka” plastikowa + ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY | Tak |  | wymagane |
| 12. | plastikowa kaniula do wypełniania drenów NaCl 0,9% | Tak |  | wymagane |
| 13. | sterylny łącznik linii żylnej i tętniczej umożliwiający prowadzenie wstępnej ultrafiltracji NaCl 0,9% | Tak |  | wymagane |
| 14. | worek wyrównawczy / 2 - 3 litry / | podać |  | wymagane |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 LINIE KRWI   DO APARATU FRESENIUS 4008.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LINIE KRWI DO APARATU FRESENIU 4008 na dwa wkłucia Opakowanie musi zawierać: Linia żylna + zapinka plastikowa Linia tętnicza + zapinka plastikowa + zbiornik wyrównawczy Plastikowa kaniula do wypełnienia drenów NaCl 0,9% Sterylny łącznik linii żylnej i tętniczej umożliwiający prowadzenie wstępnej ultrafiltracji NaCl 0,9 % Worek wyrównawczy /2-3 litry/ Port do podawania kroplówek przed pompą z zaciskiem Port do pobierania krwi na tętnicy Port do podawania leków na żyle | Tak | (*) | wymagane |
| 2. | Port do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer / w jeziorku/ | Tak |  | wymagane |
| 3. | Przepływ 200ml/min przy ustawieniu pomp na 200ml/min | Tak | (*) | wymagane |
| 4. | Długość drenu pompy krwi 280-320mm | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 5. | Średnica drenu pompy krwi 7,9-8mm | Tak | (*) | wymagane |
| 6. | Zestaw linii pakowny razem w jednym komplecie | Podać |  | wymagane |
| 7. | Sterylizowane para wodną lub promieniami Gamma | Tak |  | wymagane |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3 poz. 1- 2   DIALIZATORY WYSOKOKOPRZEPŁYWOWE typu Super High-Flux  – do usuwania cząsteczek o masie 40-45 kDa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DIALIZATORY WYSOKOKOPRZEPŁYWOWE – do usuwania cząsteczek o masie 40-45 kDa Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej, z syntetycznej błony polynefronowej |
| 1. | DIALIZATORY Powierzchnia 1,9m2 | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 2. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | wymagane |
| 3. | Z syntetycznej błony polynefronowej do usuwania cząsteczek o masie 40-45 kDa | Tak | (*) | wymagane |

| POZ. 2. - DIALIZATORY WYSOKOKOPRZEPŁYWOWE – do usuwania cząsteczek o masie 40-45 kDa Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej, z syntetycznej błony polynefronowej |
| --- |
| 1. | DIALIZATORY Powierzchnia 2,1m2 | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 2. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | wymagane |
| 3. | Z syntetycznej błony polynefronowej do usuwania cząsteczek o masie 40-45 kDa | Tak | (*) | wymagane |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 4 poz. 1- 4   DIALIZATORY  WYSKOPRZEPŁYWOWE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| POZ. 1. - DIALIZATORY WYSKOPRZEPŁYWOWE -Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| --- |
| 1. | DIALIZATORY Powierzchnia1,5m2 | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 2. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | wymagane |
| 3. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak | (*) | wymagane |

| POZ. 2. - DIALIZATORY WYSKOPRZEPŁYWOWE -Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| --- |
| 1. | DIALIZATORY Powierzchnia 1,7m2 | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 2. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | wymagane |
| 3. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak | (*) | wymagane |
| POZ. 3. - DIALIZATORY WYSKOPRZEPŁYWOWE -Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| 1. | DIALIZATORY Powierzchnia 1,9m2 | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 2. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | wymagane |
| 3. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak | (*) | wymagane |

| POZ. 4. - DIALIZATORY WYSKOPRZEPŁYWOWE -Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| --- |
| 1. | DIALIZATORY Powierzchnia 2,1m2 | Tak, podać | (*) | wymagane |
| 2. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | wymagane |
| 3. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak | (*) | wymagane |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 5 FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATU FRESENIUS 4008S

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATU FRESENIUS 4008S. | Tak/Podać | (*) | wymagane |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 6 BICARTY /kapsuły dwuwęglanowe/  DO  AK-98

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | /BICARTY /kapsuły​ dwuwęglanowe/ 650g | Tak | (*) | wymagane |
| 2. | Łatwe i niezawodne w użyciu | Tak |  | wymagane |
| 3. | szczelne w połączeniu z aparatem AK 98 | Tak |  | wymagane |
| 4. | czysty, klarowny - przeźroczysty pojemnik | Tak |  | wymagane |
| 5. | całkowite zużycie proszku przez aparaty AK 98 | Tak |  | wymagane |
| 6. | dodatkowe zabezpieczenie w pojemniku /przed bakteriami/ | Tak |  | wymagane |
| 7. | zabezpieczone przed przedostaniem się roztworu /proszku/ w odwrotnym kierunku | Tak |  | wymagane |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 7  Zawór bezigłowy do obsługi cewników dializacyjnych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawór bezigłowy do obsługi cewników dializacyjnych | Tak/Podać | (*) | wymagane |
| 2. | Przepływ powyżej 600 ml/min | Tak |  | wymagane |
| 3. | Do ciągłego stosowania przez okres do 7 dni lub 3-ch dializ | Tak |  | wymagane |
| 4. | Nie wywołuje zjawiska hemolizy | Tak |  | wymagane |
| 5. | Pojedynczo pakowane | Tak |  | wymagane |
| 6. | pozwala na stworzenie mikrobiologicznego zamknietego systemy, który redukuje ryzyko kointaminacji i zakażenia cewnika | Tak |  | wymagane |
| 7. | redukuje CRBSIs | Tak |  | wymagane |
| 8. | bez lateksu i części metalowych, DEHP, poliwęelanu | Tak |  |  |

1. W kolumnie „Parametr oferowany…” (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty zawierającej potwierdzenie zaoferowanej wartość) - należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery).

2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................