Załącznik nr 8.1.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE
Monitoring wizyjny do autobusu

lp	Dotyczy	Wymagania	Oferta Wykonawcy
1	Monitor LCD kierowcy	a) przekątna ekranu minimum 9″; / b) panel dotykowy; / c) interfejs komunikacyjny (USB, VGA lub LAN) zapewniający prawidłowe działanie podczas eksploatacji; / d) mocowanie wyklucza drgania podczas prowadzenia pojazdu; / e) umożliwia prawidłowe użytkowanie w „pełnym słońcu”, z czujnikiem natężenia światła; / f) posiada funkcję załączania pełnoekranowego podglądu z kamery po wskazaniu przez kierującego kamery, na ekranie podglądu;
2	Parametry minimalne kamer wewnętrznych, kamery toru jazdy, kamery tylnej wewnętrznej	Wymagana jest instalacja minimum 8 kamer IP / cyfrowe kamery kolorowe IP PoE o rozdzielczości minimum 1280x960 pixeli, / minimum 1,3 MPx, / pozwalające na przesył strumienia wideo minimum 4096 kbps, / czułość minimum 0,6 lux w dzień, / obsługa standardu Onvif, / przetwornik nie gorszy niż CCD 1/3’’ / obiektyw min. 2,8 mm – 3,6 mm, / automatyczny balans bieli, / w obudowach wandaloodpornych (dopuszcza się, aby do kamer zewnętrznych zastosować istniejącą obudowę kamer wewnętrznych, o ile spełnia wymóg wandaloodporności). / temperatura pracy ciągłej kamer -25 0C ~ +50 0C, / stopień ochrony min. IP 64, / kąt widzenia obiektywu kamery w poziomie min. 80 ⁰;
3	Parametry minimalne kamery zewnętrznej na prawym boku pojazdu	Kamery o rozdzielczość minimum 1280x960 pixeli, / mininium 1,3 MPx, / pozwalające na przesył strumienia wideo minimum 4096 kbps, / zasilanie PoE, / automatyczny balans bieli, / obiektyw o stałej ogniskowej 4mm, / z promiennikiem IR, / w obudowie wandaloodpornej dostosowanej do konstrukcji pojazdu, / z systemem (podgrzewaniem) zabezpieczającym szkiełko obudowy przez zaparowaniem lub szronieniem, / klasa szczelności obudowy IP67, / szkiełko czołowe umożliwiające łatwe czyszczenie z zabrudzeń, / Temperatura pracy ciągłej kamer -25 0C ~ +50 0C, / Kamery zewnętrzne muszą cechować się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP67 i zabezpieczać elementy kamery przed wilgocią i parowaniem.
4	Minimalne wymagania rejestratora systemu monitoringu wizyjnego współpracującym z systemem operacyjnym lub równoważnym zainstalowanym na serwerze Zamawiającego	rejestrator pokładowy z systemem operacyjnym , / umożliwiający rejestrację sygnału video z min. 16 kamer cyfrowych IP, / umożliwiający rejestrację sygnału audio z kabiny kierowcy, / posiadający oprogramowanie do rejestracji obrazu umożliwiający jego rejestrację z naniesionymi danymi na klatki obrazu w oparciu o informację o położeniu i nazwie przystanku oraz o realizowanym zadaniu/kursie/linii/ i kierunku jazdy przesyłane z komputera pokładowego, / wyposażony w czuły mikrofon do systemu rejestracji dźwięku w kabinie kierowcy, / obsługujący dyskretny przycisk alarmowy dla prowadzącego pojazd, / oprogramowanie rejestratora powinno umożliwiać podgląd ze wszystkich kamer / zintegrowane ze switch LAN 100Mb/s z portami PoE w standardzie M12do do zasilania kamer, / 2 porty LAN 1Gb/s 1xM12, 1xRJ45, / zintegrowana karta łączności bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, / Minimum 1 wyjście monitorowe VGA, / minimum 3 porty USB, / minimum 2 porty RS485/232, / zabezpieczony przed wstrząsami występującymi w czasie jazdy autobusu, / posiadający sterowane wejścia sygnałowe umożliwiające podłączenie przycisku alarmu lub incydentów, / wyposażony w moduł lokalizacji GPS, / wyposażony w moduł transmisji 4G lub LTE, / wyposażony w modem łączności bezprzewodowej Wi-Fi z możliwością wyprowadzenia anteny na zewnątrz, / posiadający wewnętrzny dysk do archiwizacji danych, posiadający układ bezpiecznego zamykania systemu operacyjnego po wyłączeniu zasilania na pojeździe z dowolnie ustawianym opóźnieniem, / posiadający wymienny dysk o pojemności min. 2TB pracujący w systemie nagrywania równoległego z dyskiem wewnętrznym, / posiadający wewnętrzny dysk o pojemności min. 4TB do archiwizacji danych pracujący w systemie nagrywania równoległego z dyskiem wymiennym, / posiadający zewnętrzny układ zasilający zapewniający nieprzerwane zasilanie dla wszystkich elementów monitoringu bezpośrednio po włączeniu głównego zasilania autobusu oraz podtrzymanie zasilania po jego wyłączeniu przez czas potrzebny do normalnego wyłączenia systemu operacyjnego rejestratora (UPS), / sensor przeciążenia, / UPS gwarantuje potrzymanie zasilania po wyłączeniu (zaniku zasilania) przez około min.5 min. .Gwarancja rejestracji obrazu oraz dźwięku ok. 5 min. dopuszcza się wyłączeniem monitora TFT. / Wymagane jest przygotowanie rejestratora do oprogramowania systemu rozpoznawania twarzy
5	Instalacja i okablowanie	Dla wszystkich kamer wymagane jest złącze interfejsu LAN zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem (typu M 12). / przewody do transmisji Video i LAN w systemie monitoringu wykonane wyłącznie w kolorze niebieskim
6	Wyposażenie dodatkowe dla całej dostawy	cztery dyski HDD wraz z kieszenią
7	Wymagania dla oprogramowania aplikacji nadrzędnej systemu monitoringu	a) posiadać przejrzyste menu programowania żądań materiału wideo (zarówno na laptopie jak i serwerze centralnym/zajezdniowym) w języku polskim, / b) posiadać historię zaprogramowanych zdarzeń (dotyczy serwera aplikacji nadrzędnej systemu monitoringu) oraz zapewniać możliwość ustawiania automatycznego zgrywania żądanego w programie materiału wideo i audio, / c) posiadać przejrzyste menu „zaplanowane pobieranie”, informujące na bieżąco o aktualnie przeprowadzanych operacjach, / d) posiadać możliwość skopiowania danych poprzez istniejące połączenie Wi-Fi, / e) posiadać możliwość zgrania materiału oprogramowaniem za pośrednictwem bezpośredniego połączenia do kablowej sieci lokalnej pojazdu (LAN), / f) domyślnie zapisywać pliki w podkatalogach, / h) wznawiać ściąganie materiału, które zostało przerwane. Wznawianie od momentu przerwania, a nie ponownie od początku pliku/ów (np. z powodu zakłócenia sieci Wi-Fi), / i) oprogramowanie musi informować o aktualnie przeprowadzanych operacjach (pasek status, pasek postępu, lista zadań), / j) umożliwiać udostępnianie obrazu w czasie rzeczywistym z pojazdu do istniejącego oprogramowania mapowego w Centrali Nadzoru Ruchu: / k) w przypadku aktywacji alarmu przez prowadzącego pojazd lub na żądanie dyspozytora w dziale nadzoru ruchu, system musi posiadać możliwość przesyłania danych po sieci GSM (obrazu ze wszystkich kamer jak również wyboru tylko z jednej) w czasie rzeczywistym do Centrali Nadzoru Ruchu

      ............................................................
        podpis osoby/osób upoważnionych do
        występowania w imieniu Wykonawcy