Załącznik nr3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.2.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Wideobronchoskop | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Wideobronchoskop – 2 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy |
|  | Jakość obrazu HDTV |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła realizowanej w sposób optyczny i cyfrowy |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,9 mm |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max 6,1 mm |
|  | Średnica zewnętrzna części dystalnej max. 5,8 mm |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm |
|  | Kąt obserwacji min. 120 stopni |
|  | Kąty zginania końcówki góra 180o, dół 130o |
|  | Rotacja sondy lewo/prawo - 120o |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe - min. 4 |
|  | Długość robocza max. 600 mm |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez posiadany procesor, a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RFiD (zbliżeniowo) np. przez posiadaną myjnię i szafę endoskopową. |
|  | Konektor jednogniazdowy |
|  | Bronchoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających. |
|  | Bronchoskop w pełni współpracujący z posiadanym torem wizyjnym EXERA III i oferowanym |
|  | Bronchoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i szafą susząco-przechowującą. |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem raportowania poprawność procesów mycia i dezynfekcji Endoskan |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,9 mm | <= 2,9 mm – 0 pkt > 2,9 mm – 10 pkt |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max 6,4 mm | 6,2-6,4 mm – 0 pkt < 6,2 mm – 10 pkt |
|  | Średnica zewnętrzna części dystalnej max. 6,0 mm | > = 6,0 mm – 0 pkt < 6,0 mm – 10 pkt |
|  | Rotacja sondy lewo/prawo - 120o | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | = 24 miesiące = 0 pkt = 25-36 miesięcy = 2 pkt > 36 miesięcy = 5 pkt |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania  Wykonawcy