OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr  Zadanie nr 1

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Zaoferowany zestaw zostanie dostarczone wraz z wszelkim asortymentem i komponentami zapewniającymi całkowite i pełne wykorzystanie wszystkich funkcji poszczególnych podzespołów opisanych w OPZ. | Tak | - |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Tor wizyjny pracujący w min. trybie Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
|  | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
|  | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 - 1x HD-SDI lub 3G-SDI - 1x DVI-D | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Funkcji zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Tak | - |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów. Urządzenie wyposażone w kompatybilną, zmywalną klawiaturę USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
|  | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery dostosowana do pracy przy zabiegach chirurgicznych pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Głowica trzyprzetwornikowa wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk. | Tak | - |  |
|  | Uchwyt do głowicy do łatwego i bezpiecznego dokowania/zawieszania głowicy na kolumnie. | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
|  | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
|  | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologii do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt 18 | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie formatów: 16:9 | Tak | - |  |
|  | Jasność min. 450 cd/m2 | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
|  | Mocowanie VESA (dostarczony w cenie oferty stojak do zaoferowanego monitora umożliwiający montaż na kolumnie chirurgicznej Zamawiającego) | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. Źródło światła ma dostarczyć technologię do rozpoznawania tkanek nowotworowych lub ma mieć możliwość pracy w jej środowisku. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
|  | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak Podać | - |  |
|  | Moduł komunikacji z procesorem. W przypadku opcji kompaktowej procesora ze źródłem światła warunek komunikacji należy uznać za spełniony. | Tak | - |  |
|  | Światłowód – 3 szt. | Tak | - |  |
|  | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowaną głowicą i optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
|  | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
|  | Przenośne źródło światła LED - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Przenośne akumulatorowe lub bateryjne źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
|  | Zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła - 2szt. | Tak | - |  |
|  | Insuflator z systemem oddymiania pola operacyjnego CO2 - 1szt. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoległe, tj.: zaoferowanie dwóch urządzeń w cenie oferty zapewniających wymagane funkcjonalności | Tak | - |  |
|  | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim lub angielskim | Tak | - |  |
|  | Insuflator umożliwiający pracę z przepływem gazu w zakresie, co najmniej od 0.1 do min. 40 l/min. | Tak | - |  |
|  | Insuflator pracujący z ciśnieniem w zakresie minimum od 3 do 25 mmHg. | Tak | - |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | - |  |
|  | Funkcja oddymiania gazu. Dopuszczalne jest zapewnienie funkcjonalności poprzez dodatkowe urządzenie pracujące we współpracy z insuflatorem | Tak | - |  |
|  | Wraz z insuflatorem z systemem do oddymiania zostanie dostarczony pakiet startowy składający się z 8 kompletnych zestawów wielorazowych (m.in. dreny insuflacyjne wielorazowe oraz dreny do odsysania dymu wielorazowe) | Tak | - |  |
|  | Pompa do zabiegów laparoskopowych - 1szt. | Tak | - |  |
|  | Wielospecjalistyczna pompa posiadająca tryb do przepłukiwania oraz tryb do odsysania Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoległe, tj.: zaoferowanie dwóch urządzeń w cenie oferty zapewniających wymagane funkcjonalności | Tak | - |  |
|  | Pompa wyposażona min. w tryb do zabiegów laparoskopowych | Tak | - |  |
|  | Sterowanie co najmniej za pomocą panelu czołowego pompy | Tak | - |  |
|  | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
|  | Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania w formie graficznej i/lub cyfrowej na ekranie dotykowym Dopuszczalna jako równoznaczna jest regulacja ciśnienia płukania wraz z wyświetlaniem ciśnienia płukania. | Tak | - |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne wykorzystanie transpondera jako elementu warunkującego parametry pracy pompy | Tak | - |  |
|  | Wraz z pompą zostanie dostarczony pakiet startowy składający się z 8 kompletnych zestawów wielorazowych (m.in. dreny do przepłukiwania oraz dreny do odsysania) | Tak | - |  |
| Optyki i akcesoria |
|  | Optyka laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 0° - 2szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
|  | Optyka laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 30° - 2 szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
|  | Anoskop/proktoskop operacyjny wielorazowy AOS – 1 szt. - długość 70 mm - średnica 30 mm (+/- 10%) - pierścieniowe oświetlenie światłowodowe - światłowód kompatybilny do oferowanego zestawu - możliwość podłączenia światłowodów innych - możliwość podłączenia do źródła światła: Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa, Stryker | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr  Zadanie nr 2

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Zaoferowany zestaw zostanie dostarczone wraz z wszelkim asortymentem i komponentami zapewniającymi całkowite i pełne wykorzystanie wszystkich funkcji poszczególnych podzespołów opisanych w OPZ. Dostarczone komponenty zapewniają końcowe otrzymanie obrazu w jakości 4K (min. 3840x2160p) bez strat jakościowych na poszczególnych modułach. | Tak | - |  |
| Tor wizyjny laparoskopowy |
|  | Tor wizyjny pracujący w rozdzielczości 4K oraz Full HD- 1 komplet | Tak | - |  |
|  | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę zaoferowanej głowicy kamery 4K o rozdzielczości min. 3840x2160p | Tak | - |  |
|  | Zestaw zapewnia jednoczesne przesłanie obrazu w rozdzielczości 4K do zaoferowanego monitora 4K zainstalowanego na zawieszeniu sufitowym oraz w rozdzielczości FullHD do posiadanego przez Zamawiającego systemu zintegrowanego za pośrednictwem gniazda DVI-D lub HD-SDI | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne – wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty. | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID W przypadku dostarczenia archiwizatora: dopuszcza się dostarczenie funkcjonalności poprzez wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy klawiatury podłączonej do archiwizatora. | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Tak | - |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów oraz zmywalna klawiatura USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
|  | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np.: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery 2D 4K - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery dostosowana do pracy przy zabiegach chirurgicznych pracująca w min. rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
|  | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologii do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt. 16 | Tak | - |  |
|  | Uchwyt do głowicy do łatwego i bezpiecznego dokowania/zawieszania głowicy na kolumnie. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny 4K min 55”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 55" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli (4K) | Tak | - |  |
|  | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 1 x DVI-D - 1 x 3G-SDI lub 1 x DisplayPort | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie formatów: 16:9 | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 9 ms | Tak | - |  |
|  | Mocowanie VESA wraz z wszelkimi innymi elementami potrzebnymi do zamontowania monitora na zaoferowanej kolumnie sufitowej dla monitora medycznego | Tak | - |  |
|  | Kolumna sufitowa na monitor medyczny – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Kolumna sufitowa wyposażona w hamulce pneumatyczne przeznaczona do zamontowania zaoferowanego monitora 4K. | Tak | - |  |
|  | Mocowanie składające się z dwóch niezależnie poruszających się ramion o minimalnej długości każdego z nich 60 cm. Kolumna umożliwiająca regulację wysokości monitora. | Tak | - |  |
|  | W cenie oferty Wykonawca dostarczy kolumnę oraz zainstaluje ją na wskazanych salach operacyjnych – strop monolityczny żelbetonowy grubości 16 cm z betonu C30/37 (37). W cenie oferty Wykonawca dokona również przeprowadzenia i podłączenia wszelkich przewodów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kolumny i monitora z zachowaniem pełnej funkcjonalności obu elementów. Sygnał video poprowadzony zostanie od kolumny chirurgicznej do monitora 55” Przestrzenie między-sufitowe w salach operacyjnych są mocno "zagospodarowane" przez już obecne instalacje. Istnieje możliwość wykonania obejść lub dodatkowych wymian pomiędzy istniejącymi instalacjami. Możliwa wizja lokalna w celu wyznaczenia przez Wykonawcę, i w porozumieniu z Zamawiającym, optymalnego miejsca instalacji kolumny. Wykonawca przy montażu i instalacji może skorzystać z usług Generalnego Wykonawcy, tj. Firmy Alstal, lub dowolnego innego wybranego przez siebie, z zaznaczeniem, że warunki umowy, w tym gwarancja, pozostaje po stronie Wykonawcy postępowania przetargowego. | Tak | - |  |
|  | System prowadzenia przewodów wewnątrz kolumny | Tak | - |  |
|  | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebne do integracji zaoferowanego monitora z zaoferowanym procesorem toru wizyjnego w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED lub Xenon – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED lub Xenon z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego. W przypadku źródła światła LED: gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 godzin W przypadku źródła światła Xenon: gwarantowany czas pracy żarówki min. 500 godzin. W cenie oferty uwzględnione żarówki do zaoferowanego źródła na okres 60 miesięcy z możliwością zamówienia do ostatniego dnia okresu gwarancji (każdorazowa wymiana żarówki uwzględniona w cenie oferty). | Tak Podać | - |  |
|  | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
|  | Światłowód - 3 szt. | Tak | - |  |
|  | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowaną głowicą i optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
|  | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
|  | Przenośne źródło światła LED - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Przenośne akumulatorowe lub bateryjne źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
|  | Zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła - 2szt. | Tak | - |  |
|  | Insuflator z systemem oddymiania pola operacyjnego CO2 -1szt. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoległe, tj.: zaoferowanie dwóch urządzeń w cenie oferty zapewniających wymagane funkcjonalności | Tak | - |  |
|  | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim lub angielskim | Tak | - |  |
|  | Insuflator umożliwiający pracę z przepływem gazu w zakresie, co najmniej od 0.1 do min. 40 l/min. | Tak | - |  |
|  | Insuflator pracujący z ciśnieniem w zakresie minimum od 3 do 25 mmHg | Tak | - |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | - |  |
|  | Funkcja oddymiania gazu oraz funkcja podgrzewania CO2 w cenie oferty. | Tak | - |  |
|  | Wraz z insuflatorem z systemem do oddymiania zostanie dostarczony pakiet startowy składający się z 8 kompletnych zestawów wielorazowych (m.in. dreny insuflacyjne wielorazowe oraz dreny do odsysania dymu wielorazowe) | Tak | - |  |
|  | Pompa do zabiegów laparoskopowych - 1szt. | Tak | - |  |
|  | Wielospecjalistyczna pompa posiadająca tryb do przepłukiwania oraz tryb do odsysania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoległe, tj.: zaoferowanie dwóch urządzeń w cenie oferty zapewniających wymagane funkcjonalności | Tak | - |  |
|  | Pompa wyposażona min. w tryb do zabiegów laparoskopowych, urologicznych i histeroskopowych | Tak | - |  |
|  | Sterowanie za pomocą co najmniej panelu czołowego pompy | Tak | - |  |
|  | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
|  | Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania. Dopuszczalna jako równoznaczna jest regulacja ciśnienia płukania wraz z wyświetlaniem ciśnienia płukania. | Tak | - |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne wykorzystanie transpondera jako elementu warunkującego parametry pracy pompy | Tak | - |  |
|  | Wraz z pompą zostanie dostarczony pakiet startowy składający się z 8 kompletnych zestawów wielorazowych (m.in. dreny do przepłukiwania oraz dreny do odsysania). Zamawiający w przypadku, gdy oferent nie posiada uniwersalnych zestawów drenów wymaga, aby dostarczone zostały dreny w następującej konfiguracji : 3 x zestaw histeroskopowy, 3 x zestaw urologiczny oraz 2 x zestaw laparoskopowy. | Tak | - |  |
| Optyki |
|  | Optyka 4K laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 0° - 3 szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
|  | Optyka 4K laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 30° - 3 szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)