Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Zadanie nr 1

Aparat elektrochirurgiczny – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| A | Aparat elektrochirurgiczny |
| 1. | Zasilanie: 230V / 50 Hz. |  |  |
| 2. | Waga aparatu nie więcej niż 4 kg, wymiary nie większe niż (szer. 30cm x wys. 15cm x gł. 30cm). |  | >4 kg = 0 pkt. <= 4 kg = 10 pkt. |
| 3. | Panel sterowania wyposażony w przyciski oraz wyświetlacze do regulacji parametrów, bez wystających potencjometrów i innych pokręteł regulacyjnych. |  |  |
| 4. | System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej. |  |  |
| 5. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu oraz zapamiętaniem błędu w aparacie. |  |  |
| 6. | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych bez włącznika nożnego. |  |  |
| 7. | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych. |  |  |
| 8. | Pamięć nastaw – minimum 4 niezależne programy pracy. |  |  |
| 9. | Maksymalna moc cięcia monopolarnego 100±10 [W] dostępna dla wszystkich rodzajów cięcia. |  | <100 W = 0 pkt. >= 100 W = 10 pkt. |
| 10. | Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego: delikatna, mieszana. |  |  |
| 11. | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej: delikatna, intensywna. |  |  |
| 12. | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej 80±10 [W] dla koagulacji delikatnej oraz min. 50 W dla koagulacji intensywnej. |  |  |
| 13. | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 80±10 [W]. |  |  |
| 14. | Gniazda : monopolarne, bipolarne, bierne - wszystkie gniazda uniwersalne wymienne. Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) - gniazdo bipolarne umożliwiające równoczesne podłączenie instrumentów 1 i 2 bolcowych o rozstawie 22 i 28,5 mm bez stosowania dodatkowych adapterów - gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny umożliwiający podłączenie kabli 1- bolcowych śr. 6,35mm oraz mm oraz kabli elektrody neutralnej z 2 pinami. |  |  |
| B | Wyposażenie diatermii |
| 1. | Wielorazowy przewód elektrod jednorazowych neutralnych, dł. min. 4 m – 2 szt. |  |  |
| 2. | Pinceta bipolarna, jednorazowa, zagięta, końcówki 1 mm, długość 190±10 mm, z przewodem podłączeniowym dł. min. 5 m, wtyczka 2-pin 28 mm – 25 szt. |  |  |
| 3. | Elektroda pętlowa, prosta, 15 x 20 mm, wolframowa, długość 140±5 mm, średnica trzpienia 4 mm – 2 szt. |  |  |
| 4. | Elektroda pętlowa, prosta, ø 25 mm, wolframowa, długość 145±5 mm, średnica trzpienia 4 mm – 2 szt. |  |  |
| 5. | Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140±5 mm, średnica trzpienia 4 mm – 2 szt. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.