PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY                          - Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – zał. do udzielonych wyjaśnień z dn.08/02/2018 r.

GRUPA 21. ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | minimalne wymagane parametry | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT w % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4x5) | 7 | 8=(6x7) | 9=6+8 |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego; wersja cementowana; | Endoproteza cementowana stawu kolanowego przeznaczona do zabiegów rewizyjnych , półzwiązana; składająca się z następujących elementów: część udowej anatomicznej (prawa i lewa), wykonanej ze stopu CoCr , w wersji cementowanej w minimum 5-ciu rozmiarach, przystosowanej do mocowania podkładek i trzpieni śródszpikowych; | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | części piszczelowej endoprotezy uniwersalnej, wykonanej ze stopu CoCr, w wersji cementowanej, w minimum 5-ciu rozmiarach; | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | wkładki polietylenowej mocowanej zatrzaskowo, w minimum 5 rozmiarach grubości ; | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzpieni śródszpikowych udowych i piszczelowych, w minimum 3 różnych długościach i w minimum 4 średnicach; trzpienie z możliwością offsetu; -dodatkowe długości trzpieni -z możliwością offsetu(min. 3 rozmiary) | 30 sztuk 2 sztuki 10 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkładek piszczelowych oraz udowych, (przedział przyśrodkowy i boczny), w minimum 5 różnych grubościach. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | Komponentu rzepki w minimum 3 rozmiarach | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) Odpowiednie ostrze do napędu dostarczane do każdego kompletu. | 15 sztuk |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do zabiegu komplet rozmiarów wszystkich komponentów implantu i użyczyć w czasie obowiązywania umowy instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas zabiegu w zależności od potrzeb Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych dostarczyć przedmiot dostawy od momentu złożenia zamówienia oraz dostarczyć przedmiot użyczenia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego . Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie poprawnego zakładania w/w implantów. | Potwierdzenie wymogów Zamawiającego: TAK |
| --- | --- |

GRUPA 24. PŁYTKI I ŚRUBY TYTANOWE DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamówienia -wymagane parametry | Potwierdzenie wymaganych parametrów - tak/nie /opisać | J.m.-szt | Zamawiane Ilości | Cena jednostkowa netto w pln | Wartość pozycji netto W pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) |
| 1 | Płytki blokująco- kompresyjne tytanowe czterech różnych typów do wyboru przez zamawiającego | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. |  | Szt. . | 400 |  |  |
|  |  | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm.. |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe różnych typów do wyboru przez zamawiającego kompatybilne z oferowanymi płytkami | Wkręty gąbczaste, samogwintujące, pełny gwint, średnica 4,0 mm, rozmiary od 12 do 32 mm, |  | Szt. | 2 500 |  |  |
|  |  | Wkręty korowe, samogwintujące, pełny gwint, średnica 3,5 mm, rozmiary od 12 do 32 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkręty korowe kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, średnica 3,5mm; rozmiary od 12 do 32 mm, Wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5nm. |  |  |  |  |  |
| RAZEM = Σ ( suma pozycji od 1 do 2) -- |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium do zakładania i usuwania w/w implantów na czas trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenie depozytu w ilości po min. 2 szt. W całym zakresie wymaganych rozmiarów- dot. Płytek oraz po min 5 szt w całym zakresie wymaganych rozmiarów- dot. Śrub

| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru na każdą grupę na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Potwierdzenie wymaganych parametrów w kolumnach gdzie to wymagane można dokonąć w sposób opisowy lub poprzez wpisanie „TAK/NIE” Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą. Ewentualne koszty związane z przekazaniem instrumentarium do używania wymaganego w grupach, gdzie jest ono wymagane należy wliczyć w wartość dostawy. Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z normą wskazaną w przedmiocie zamówienia lub inną regulacją równoważną- dotyczy grup gdzie wskazane jest odniesienie do konkretnej normy |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy |