- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i kompletny (np. Zamawiający poprzez zakup stacji monitorujących rozumie cały komplet wraz z zasilaniem, bojami, mocowaniem itp.). Stacje pomiarowe powinny obsługiwać protokół IP. Wszystkie urządzenia wskazane w niniejszym „Opisie Przedmiotu Zamówienia” muszą być dostosowane do pracy ciągłej – 24h/dobę.

- Wszystkie stacje pomiarowe dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być skonfigurowane w celu realizacji założeń funkcjonalnych.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat CE.  Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.

- Dostarczane rozwiązanie musi zapewnić wysyłanie danych pomiarowych z sensorów oraz lokalizacji bojek za pomocą interfejsów API REST do oprogramowania Zamawiającego (Zamawiający dokona połączenia z API Wykonawcy po swojej stronie).

- Wykonawca winien dokonać konfiguracji sieciowej systemu dla nowo włączonych urządzeń w sposób umożliwiający przesyłanie danych oraz lokalizacji ze wszystkich sensorów do stanowiska operatorskiego, w tym do Centrum Nadzoru IRS.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 12 miesięcznego okresu gwarancji.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
|  | Wymagania dla urządzeń aktywnych: Dostarczane rozwiązania muszą odpowiadać wymaganiom certyfikatu zgodności CE. Dostarczone urządzenia muszą mieć aktualny firmware producenta urządzenia. Całość dostarczonego rozwiązania musi być objęta gwarancją Wykonawcy. Dostarczane licencje i subskrypcje na oprogramowanie muszą zapewniać pracę rozwiązania przez cały okres gwarancji. Boje z sensorami do monitorowania wód powierzchniowych powinny spełniać następujące wymagania: Odporność na warunki atmosferyczne: Boje powinny być wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, takie jak silne wiatry, fale, deszcz i intensywne promieniowanie słoneczne. Wodoszczelność: Boje powinny być wodoszczelne, aby zapobiec dostaniu się wody do wnętrza i uszkodzeniu czujników. Stabilność: Boje powinny być stabilne i odporne na zmienne warunki pogodowe oraz wahań poziomu wody. Powinny być wyposażone w systemy, które utrzymują boję na właściwej pozycji w wodzie, nawet w trudnych warunkach. Wytrzymałość na korozję: Boje powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, takich jak tworzywa sztuczne lub aluminium, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym działaniem soli morskiej lub innych substancji chemicznych w wodzie. Łatwość obsługi: Boje powinny być łatwe w obsłudze i konserwacji. Powinny umożliwiać łatwy dostęp do czujników i baterii, aby umożliwić szybką wymianę i konserwację. Transmisja danych: Boje powinny być wyposażone w rozwiązania zapewniające bieżącą łączność, która umożliwi zbieranie i analizę danych z czujników. Powinny być wyposażone w odpowiednie interfejsy, w szczególności: GSM, GPS obsługiwane na terenie Polski, które umożliwią transmisję danych ze stacji pomiarowych zlokalizowanych we wskazanych 5 miejscach w Polsce do serwera. Boje powinny zapewnić oznakowanie stacji i bezpieczne utrzymanie sensorów monitorujących w wodzie. Boja powinna mieć wbudowane panele słoneczne ładujące baterie. Rozwiązanie powinno być wyposażone we wszelkie niezbędne okablowanie, osprzęt oraz akcesoria umożliwiające jego uruchomienie oraz użytkowanie. Moduł komunikacji powinien spełniać następujące wymagania, aby zapewnić bezprzerwowy dostęp do sond pomiarowych, prowadzenia nadzoru i obsługi, jak również obsługiwać format REST: Bezpieczeństwo danych: Moduł powinien zapewniać bezpieczeństwo danych przez szyfrowanie danych. Dostęp do danych pomiarowych: moduł powinien umożliwić zdalny dostęp do danych pomiarowych jak również pomiarów historycznych. Łatwa konfiguracja i instalacja: Moduł powinien być łatwy w instalacji i konfiguracji, aby można było szybko rozpocząć monitorowanie wód powierzchniowych. Interfejs REST API: Moduł powinien udostępniać interfejs REST API, aby można było odbierać dane z modułu w formacie REST (JSON). Transmisja danych monitoringu winna być realizowana przez sieci komórkowe. Aby zapewnić bezpieczną transmisję danych monitoringu wód powierzchniowych za pomocą sieci komórkowej, powinny zostać spełnione następujące założenia: Szyfrowanie danych: Dane przesyłane w sieci komórkowej powinny być szyfrowane w sposób umożliwiający bezpieczne przesłanie informacji między urządzeniami a serwerem. W tym celu powinny być stosowane protokoły szyfrowania, takie jak np.: SSL/TLS. Autoryzacja i uwierzytelnienie: Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych, powinny zostać zastosowane mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji. Wszystkie urządzenia powinny mieć unikalne identyfikatory, a proces uwierzytelniania powinien potwierdzać tożsamość urządzenia. Aktualizacje oprogramowania: W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, powinny być stosowane aktualizacje oprogramowania. Aktualizacje te powinny obejmować poprawki związane z bezpieczeństwem oraz nowe funkcjonalności umożliwiające ochronę danych. Sensory zainstalowane w boi do monitorowania wód powierzchniowych w trybie ciągłym, online powinny spełniać następujące wymagania: Dokładność pomiarów: Sensory powinny umożliwiać dokładne i powtarzalne pomiary zdefiniowanych parametrów Dokładność pomiarów powinna być wystarczająca do zapewnienia wiarygodności wyników. Szybkość pomiarów: Sensory powinny umożliwiać szybkie pomiary, które umożliwią reagowanie na zmiany. Stabilność: Sensory powinny być stabilne i niezawodne, aby zapewnić stałą jakość pomiarów przez cały czas trwania pomiarów. Odporność na warunki atmosferyczne: Sensory powinny być odporne na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz i promieniowanie słoneczne, aby zapewnić niezawodną pracę w różnych warunkach pogodowych. Wodoszczelność: Sensory powinny być odporne na działanie wody, aby zapobiec uszkodzeniu sensorów podczas eksploatacji. Mierzone parametry wód powierzchniowych. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni pomiar i udostępni dane dotyczące następujących parametrów wody: pH, temperatura, tlen rozpuszczony, konduktancja, mętność oraz bieżące dane o lokalizacja stacji pomiarowych. Minimalne parametry pomiarowe: Parametr Dokładność Zakres pH ±0.1 0 - 14 Temperatura 1°C 0°C do 50°C Tlen rozpuszczony ±2% 0 – 20mg/L Konduktancja ±1,5% 0 – 20 000 µS/cm Mętność ±5% 0 – 1000 NTU Lokalizacja Zgodna ze standardem GPS Zgodna ze standardem GPS Częstość pomiarów – 8 razy na dobę. System zasilania boi do monitorowania wód powierzchniowych, aby pozwolić na integrację paneli fotowoltaicznych i akumulatorów, aby zapewnić autonomiczne zasilanie, powinien spełniać następujące wymagania: Wydajność energetyczna: System zasilania powinien być wydajny energetycznie, aby zapewnić niezawodne i stałe zasilanie dla bojek w okresie gwarancji Zgodność z panelami fotowoltaicznymi i akumulatorami: System zasilania powinien być zgodny z panelami fotowoltaicznymi i akumulatorami, aby zapewnić ich poprawną integrację. Łatwa konserwacja i obsługa: System zasilania powinien być łatwy w konserwacji i obsłudze, aby umożliwić szybką reakcję na awarie. Oprogramowanie zapewniające komunikację z systemem sensorów do monitorowania wód powierzchniowych powinno spełniać szereg wymagań, aby zapewnić skuteczną i niezawodną komunikację z sensorami. W szczególności: Kompatybilność z systemem sensorów: Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemem sensorów, aby umożliwić komunikację i odbieranie danych pomiarowych. Zdalny dostęp: Oprogramowanie powinno umożliwiać zdalny dostęp do systemu sensorów, dzięki czemu użytkownik może mieć dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Integracja z systemem Zamawiającego: Oprogramowanie powinno umożliwiać wysyłanie danych pomiarowych z sensorów oraz lokalizacji bojek do systemu Zamawiającego przy wykorzystaniu REST API. Bezpieczeństwo: Oprogramowanie powinno być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Wymagania dodatkowe: Korzystanie przez użytkownika z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Każdego dostarczanego urządzenia/materiału należy dostarczyć certyfikat pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez producenta lub jego lokalnego przedstawiciela. Dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. Opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy albo ostatniej opublikowanej). Jeżeli wymagania szczegółowe nie stanowią inaczej, wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w oferowanych rozwiązaniach w dniu dostawy. W ramach dostawy Wykonawca winien zapewnić aplikację do zarządzania. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie aplikacji w oparciu o interfejs internetowy. Wyświetlanie wartości mierzonych parametrów wody: pH, temperatura, tlen rozpuszczalny, konduktancja, mętność. Warunki gwarancji gwarancja min. 12 miesięcy; zapewniona naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, gwarancja musi być przypisana na klienta końcowego którym jest Zamawiający. serwis gwarancyjny świadczony winien być realizowany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) wynosi 24 godziny (poniedziałek – piątek 7:00 - 16:00). Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę). Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy (usterki) - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłoszenia wysłanego na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. W uzasadnionych wypadkach takich jako konieczność sprowadzenia części z zagranicy lub wysłania elementu do serwisu zewnętrznego dopuszcza się wydłużenie czasu usunięcia usterki do 30 dni roboczych. Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W przypadku konieczności odesłania przedmiotu umowy do naprawy poza granice kraju, termin na usunięcie wady zostanie każdorazowo uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. W czasie oczekiwania na usuniecie usterki, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach funkcjonalnych nie gorszych od zastępowanego sprzętu. Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego. Zestaw dokumentów, jakie dostarczy Wykonawca wraz z dostawą: instrukcję obsługi w języku polskim i/lub angielskim; karty gwarancyjne producenta; certyfikaty zgodności; dokumentację interfejsów programowych (z wykorzystaniem Swagger); dokumentację techniczną komponentów sprzętowych rozwiązania; dokumentację techniczną boi; opis sposobu kalibracji i utrzymania sensorów. | sztuka | 5 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….…………