### Zakres nr 1. –  ODDZIAŁ OKULISTYKI

Postępowanie w sprawie: APARAT USG OKULISTYCZNY TYPU A/B/S /UBM  –  szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(nie starszy niż 2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                      OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. ……..

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1–   APARAT USG OKULISTYCZNY TYPU A/B/S /UBM   szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - APARATU USG OKULISTYCZNEGO TYPU A/B/S /UBM szt/kpl. 1. |
| A. | APARATU USG OKULISTYCZNEGO TYPU A/B/S/ UBM | TAK |  | Wymagane |
| 1. | Wyświetlacz zgodny z punktem 14 normy DICOM. | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Przełącznik nożny + możliwość doposażenia w min.8 funkcyjny bezprzewodowy przełącznik. | TAK |  | Wymagane |
| 3. | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Min.5 portów USB , wyjście HDMI oraz Ethernet. | Tak |  | Wymagane |
| 6. | System operacyjny Windows 10, Dysk HDD min.1TB, SSD 128Gb-RAM 16Gb | Tak |  | Wymagane |
| B. | Tryb typu B | Tak |  | Wymagane |
| 1. | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie . | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Wzmocnienie regulowane od min.20 do 110 dB. | Tak | (*) | Wymagane |
| 3. | Wzmocnienie czasowe ( TGC ) regulowane od 0 do 30 dB | Tak | (*) | Wymagane |
| 4. | Zakres dynamiczny regulowany : od 25 do 90 Db (dla 15 oraz 50 MHz – 80 dB dla 20MHz 5A ) | Tak | (*) | Wymagane |
| 5. | Edytowanie obrazu w zakresie : filtry( algorytm oraz kolor), suwmiarka ,obszary ,kąty, markery, uwagi . | Tak | (*) | Wymagane |
| 6. | Sekwencje zapisanych obrazów min. 400 klatek . | Tak | (*) | Wymagane |
| 7. | Sonda częstotliwości 20MHz. | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Sonda oparta na min. 5 przetwornikach / pierścieniach . | Tak | (*) | Wymagane |
| 9. | Kąt obrazowania min.50° | Tak | (*) | Wymagane |
| 10. | Rozdzielczość osiowa min. 80 μm. | Tak | (*) | Wymagane |
| 11. | Rozdzielczość poprzeczna min. 200 μm. | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Częstotliwość wyświetlania klatek min.do 16 Hz. | Tak | (*) | Wymagane |
| 13. | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy. | Tak |  | Wymagane |
| C | 11 MHz Sonda do Biometrii. | Tak |  | Wymagane |
| 1 | Wzmocnienie regulowane od min.20 do 110 dB. | Tak | (*) | Wymagane |
| 2 | Wzmocnienie czasowe (TGC) min. od 0 do 30 dB. | Tak | (*) | Wymagane |
| 3 | Średnica końcówki: 7mm. | Tak | (*) | Wymagane |
| 4 | Rozdzielczość: 0,04 mm. | Tak | (*) | Wymagane |
| 5 | Głębokość badania 40/80 mm dla 2048 pkt. | Tak | (*) | Wymagane |
| 6 | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, silikon do oczu z pseudofakią | Tak | (*) | Wymagane |
| 7 | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS | Tak | (*) | Wymagane |
| 8 | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna | Tak | (*) | Wymagane |
| 9 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived ( dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | Tak | (*) | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i email | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni a wymiana części 10 dni | TAK |  | Bez punktacji |
| 5.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 6 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla wyznaczonych osób, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................