WADIUM : 7000 zł

Tabela nr 1  asortymentowo - cenowa

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO | VAT W % | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne z wagą Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne dla dzieci Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne młodzieżowe Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Waga łóżkowa najezdna Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek do transportu chorych leżących Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wózki oddziałowe Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek jezdny do zwłok Oddział IX Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne dla dzieci Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek do transportu chorych leżących Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek do transportu niemowlaka/noworodka Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózki oddziałowe Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek zabiegowy Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówieni (ogółem) |
|  | … zł | … zł | … zł |

*kwota netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł.........................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)................................................................................................

*cena brutto (z VAT).........................................................................................................

Słownie...............................................................................................................................

Łóżko szpitalne  z wagą – 3 szt.

Tabela nr 2 -  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją podłączenia do sieci | Tak | XXX |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania i sterowania funkcjami łóżka oraz wagi podczas transportu i w sytuacjach zaniku napięcia z diodową sygnalizacją naładowania | Tak | XXX |
|  | Możliwość wydłużania leża o min 100mm od długości bazowej | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1050mm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na konstrukcji kolumnowej. Leże posiada otwory umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia jak wieszaki na kroplówki, uchwyty pacjenta, dodatkowe barierki w części nożnej | Tak | XXX |
|  | Podstawa łóżka osłonięta jednolitą tworzywową osłoną bez miejsc łączenia lub składania | Tak | XXX |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. Szczyty posiadają blokadę na czas transportu | Tak | XXX |
|  | Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu – blokada aktywowana pokrętłem | Tak | XXX |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe. | Tak | XXX |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka | Tak | XXX |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy | Tak | XXX |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu. Sterowniki podświetlane Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku Sterownik nożny z obu stron łóżka do regulacji wysokości i pozycji egzaminacyjnej Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 740 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35( +/- 5( | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy sterowników w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn | Tak | XXX |
|  | Funkcja teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga min.12(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg lub z paneli w barierkach bocznych | Tak | XXX |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Elektryczna, pozycja mobilizacyjna – sterowanie przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg lub paneli w barierkach bocznych | Tak | XXX |
|  | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowań nożnych | Tak | XXX |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak | XXX |
|  | Wskaźnik baterii pokazujący stan naładowania akumulatorów | Tak | XXX |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego dostępnego w każdym panelu w barierkach bocznych i na centralnym panelu sterowniczym. Użycie dowolnego przycisku aktywującego powoduje aktywność wszystkich sterowników /panele w barierkach, panel centralny, sterownik nony/ | Tak | XXX |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem sterowników nożnych. Sterownik zabezpieczony osłoną. Regulacja poprzedzona koniecznością podważenia osłony | Tak | XXX |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Przycisk bezpieczeństwa natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania w barierkach bocznych . | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Mechaniczna funkcja CPR. Dźwignia regulacyjna umieszczona w dolnej części segmentu oparcia pleców tak aby była widoczna niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak | XXX |
|  | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta sygnalizujący sytuację o podwyższonym ryzyku | Tak | XXX |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia na panelu wbudowanym w konstrukcję łóżka pod szczytem w części nożnej łóżka. Wyświetlacz trwale zabezpieczony przed uszkodzeniem | Tak | XXX |
|  | Po odłączeniu zasilania sieciowego np. Na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów. | Tak | XXX |
|  | Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające - zerowanie wagi - zamrażanie wskazań wagi - alarmu ruchu pacjenta - alarmu próby opuszczenia łóżka przez pacjenta - poziomu głośności alarmów | Tak | XXX |
|  | Wysoka precyzyjność pomiarów . Możliwość ustawienia tolerancji błędu w systemie pomiaru zmian 100g i 0,5 kg | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. Wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | Tak | XXX |
|  | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. Piżamy) czy też zmiany materaca, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru | Tak | XXX |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min 125 mm blokowane centralnie za pomocą dźwigni gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Koła pojedyncze lub podwójne | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Łóżko wyposażone w 5-koło kierunkowe uruchamiane za pomocą dźwigni nożnych. Koło blokowane w osi długiej łóżka | Tak | XXX |
|  | Alarm dźwiękowy odblokowanych kół przy podłączeniu łózka do sieci . Zabezpieczenie przed przypadkowym wyrwaniem kabla zasilającego lub gniazdka | Tak | XXX |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu Medycznego. Bezpieczne obciążenie pozycji horyzontalnej do 400kg. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | Tak | XXX |
|  | Wyposażenie: Poręcze dzielone tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej. Poręcze jednorodne bez elementów łączonych. Poręcze wyposażone w system spowalniający opadanie. System wbudowany w barierkę nie widoczny z zewnątrz. Wysokość barierek bocznych min 450 mm Wskaźniki wychylenia kątowego – wbudowane na stałe w konstrukcję barierek bocznych Listwa z uchwytem na worki do moczu po każdej stronie łóżka z tworzywowymi dowolnie regulowanymi zaczepami na worki urologiczne uchwyty itp. Długość listwy min 100 cm Półka na pościel – lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania centralnego panelu sterowniczego Wieszak do kroplówki – montowany w otwory przy szczycie głowy. Lakierowana podstawa oraz chromowany wysuwany statyw z min 2 hakami Rama ortopedyczna – możliwość zamontowania do łóżka w miejscu stałego szczytu. Rama umożliwia uzyskanie wszystkich wychyleń i pozycji leża. Rama kompletna gotowa do użycia bezpośrednio po zamontowaniu Materac Przeciwodleżynowy opisany poniżej - zabezpieczający pacjenta do IV stopnia odleżyn | Tak | XXX |
|  | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem – komory poszczególnego modułu połączone ze sobą za pomocą zgrzewania. Komory wykonane z miękkiego poliuretanu. | Tak | XXX |
|  | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch powietrznych komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca. Komory wzdłużne zlokalizowane po bokach, na całej długości materaca, wypełnione powietrzem na stałe. Trzy statyczne komory w sekcji głowy. Pod komorami powietrznymi dwa piankowe wkłady wewnątrz pokrowca. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 210 kg | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze (przewody powietrzne wpinane w boczną ścianę). Pompa wyposażona w: Diodowe wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, stałego niskiego ciśnienia, zmiennociśnieniowy), Diodowy wskaźnik podłączenia fotelowej poduszki antyodleżynowej, - Diodowy wskaźnik konieczności wezwania serwisu Przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca Przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień, funkcja automatycznego blokowania przycisków po 3 minutach braku aktywności Diodowy wskaźnik oraz dźwiękowy alarm informujące o uruchomionej funkcji CPR (deflacja w celu RKO) Diodowy wskaźnik oraz dźwiękowy alarm niższego ciśnienia w komorach niż wartość zadana, Dźwiękowy alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem, - główny włącznik/wyłącznik zasilania na bocznej ścianie pompy - mechaniczny filtr powietrza | Tak, | XXX |
|  | Trzy tryby pracy materaca: Tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, Tryb statyczny/pielęgnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, Tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | Tak | XXX |
|  | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. W celu resuscytacji) Funkcja CPR realizowana za pomocą szybko złączki łączącej materac z pompą. Nie dopuszcza się dodatkowych zaworów CPR | Tak | XXX |
|  | Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. | Tak | XXX |
|  | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | Tak | XXX |
|  | Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pomy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. | Tak | XXX |
|  | Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Wymiary materaca: 200cm x 86cm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak | XXX |
|  | Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna powłoka pokrowca koloru białego. | Tak | XXX |
|  | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem | Tak | XXX |
|  | Pasy mocujące materac do leża łózka. Wzdłuż bocznej krawędzi materaca tworzywowe uchwyty na przewód zasilający pompy. | Tak | XXX |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. | Tak | XXX |
|  | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak | XXX |
|  | Waga materaca wraz z pompą max 12 kg. | Tak , podać | ………..……podać |
|  | Łóżko i materac jednego producenta | Tak | XXX |
|  | Inne |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.

Tabela nr 2a:  Zestawienie parametrów ocenianych - w ramach kryterium jakości  (Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana Odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Platforma leża posiada „brzegi” o wysokości min 70 mm dla maksymalnej stabilności umieszczonego na niej materaca | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Łóżko posiada system elektryczny wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Łóżko  szpitalne   dla dzieci – 14 szt.

Tabela nr 3  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Zasilanie 230VA zgodnie z PN z diodą informującą o podłączeniu do sieci | Tak | XXX |
|  | Łózko wyposażone w akumulator z diodową kontrolką informującą o stanie naładowania | Tak | XXX |
|  | Długość całkowita łóżka 1580 ± 30mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Szerokość całkowita łóżka 800 ± 30mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Długość leża 1400 ±50 mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Szerokość leża 650 ±50 mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Leże oparte na min dwóch kolumnach, podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą | Tak | XXX |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża - płynna, bezstopniowa | Tak | XXX |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 550-800 +/- 50 mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Mechaniczna funkcja CPR dźwigniami umieszczonymi z obu stron łóżka | Tak | XXX |
|  | Regulacja barierek bocznych teleskopowa z możliwością zablokowania na trzech wysokościach, blokada zwalniana w górnej części barierki | Tak | XXX |
|  | Barierki boczne zintegrowane ze szczytami głowy i nóg, w celu zapewnienia ochrony na całej długości | Tak | XXX |
|  | Szczyt od strony głowy oraz nóg z przezroczystego tworzywa, zapewniający możliwość obserwacji pacjenta przez personel. Szczyty wyjmowane z obu stron | Tak | XXX |
|  | Leże wypełnione tworzywowymi panelami z otworami i systemem odprowadzania cieczy pod leże | Tak | XXX |
|  | Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min +/-15 stopni | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie min 0-40 stopni | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Odległość górnej krawędzi segmentu pleców od szczytu głowy w każdym położeniu, również w trakcie podnoszenia max 3cm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Funkcja Autoregresji segmentu pleców, min 10cm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Panel sterujący funkcjami elektrycznymi umieszczony od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Panel sterowania wyposażony w specjalny przycisk aktywujący możliwość regulacji elektrycznych oraz osobny przycisk deaktywujący możliwość wszelkich regulacji elektrycznych. Przyciski muszą być oznaczone w wyraźny, czytelny sposób, w celu szybkiej ich identyfikacji w chwili zagrożenia życia pacjenta | Tak | XXX |
|  | Panel sterowania wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę stanu naładowania akumulatora | Tak | XXX |
|  | Cztery koła o średnicy min 100 mm z centralną blokadą kół i kołem kierunkowym | Tak | XXX |
|  | Materac dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, min. 10cm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Łóżko i materac tego samego producenta | Tak | XXX |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 75kg | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Wyposażenie: - wysuwana spod szczytu od strony nóg półka/kosz na pościel i akcesoria do pielęgnacji dzieci. Głębokość kosza minimum 10cm | Tak | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.

Tabela nr 3a Zestawienie parametrów ocenianych w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych.

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane Przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko posiada szczelne kolumny cylindryczne | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Łóżko posiada wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Stała odległość oparcia pleców od szczytu niezależnie od położenia segmentu | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Panel sterowania trwale wbudowany w konstrukcję łóżka od strony nóg | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Łóżko  szpitalne   młodzieżowe    – 3   szt

Tabela nr 4 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Zasilanie 230VA zgodnie z PN z diodą informującą o podłączeniu do sieci | Tak | XXX |
|  | W budowany akumulator do zasilania podczas transportu z diodową sygnalizacją naładowania | Tak | XXX |
|  | Całkowita długość zewnętrzna – maksymalnie 190 mm | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Całkowita szerokość zewnętrzna z poręczami bocznymi – maksymalnie 970 mm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Leże łóżka min 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumnowej gwarantującej wysoką stabilność leża oraz łatwiejsze dla utrzymania czystości | Tak | XXX |
|  | Chromowane lub lakierowane, składane barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka opuszczane poniżej poziomu leża | Tak | XXX |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości. | Tak | XXX |
|  | Szczyty tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | Tak | XXX |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, Pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacji. Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg służącego do regulacji wszystkich dostępnych funkcji elektrycznych. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Panel sterowania i pilot wyposażone w przycisk aktywacji funkcji elektrycznych. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywacje wszystkich sterowników | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70(+/-5( | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Minimalna wysokość leża poniżej 390mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Wysokość maksymalna leża powyżej 750 mm | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( – sterowanie z panelu sterowniczego+/- 4( montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Blokada funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym i pilocie ) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę naładowania akumulatora | Tak | XXX |
|  | Centralny wyłącznik funkcji elektrycznych blokujący funkcje elektryczne łóżka | Tak | XXX |
|  | Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | Tak | XXX |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | Tak | XXX |
|  | Funkcja autoregresjii | Tak | XXX |
|  | Mechaniczna funkcja CPR. Dźwignie umieszczone z obu stron łóżka | Tak | XXX |
|  | 4 kółka odbojowe | Tak | XXX |
|  | Położenie pacjenta o wadze minimum 180 kg | Tak | XXX |
|  | Wyposażenie: -materac o grubości min 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; | Tak | XXX |
|  | Łóżko i materac tego samego producenta | Tak | XXX |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak | XXX |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 4a - Zestawienie parametrów ocenianych w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane Przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka na szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Pilot sterowania posiada wbudowaną w latarkę | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Szerokość całkowita z barierkami poniżej 95cm | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie   – 8 szt.

Tabela nr 5 : Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak | XXX |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak | XXX |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm). | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak | XXX |
|  | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | Tak | XXX |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak | XXX |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką lub paneli wbudowanych w dzielone tworzywowe barierki boczne Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( (+/-5o) | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34( (+/-5o) | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak | XXX |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak | XXX |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak | XXX |
|  | Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w - diodową kontrolkę podłączenia do sieci - diodową kontrolkę naładowania akumulatora | Tak | XXX |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników | Tak | XXX |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak | XXX |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak | XXX |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak | XXX |
|  | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania | Tak | XXX |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Waga łóżka z materacem poniżej 136 kg | Tak | XXX |
|  | Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową. Materac z pianki poliuretanowej. Wymiary materaca min 200cm x 86cm Wysokość materaca min 14cm Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Pokrowiec wykonany z materiału rozciągliwego Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową 10 szt | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Wyposażenie: Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki – do wszystkich łóżek - Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek | Tak | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 5a - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane Przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Opuszczanie barierek bocznych za pomocą przycisku wbudowanego w górną poprzeczkę barierki | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie –0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Pilot łóżka posiada wbudowaną latarkę | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Waga łóżkowa najezdna – 1 szt

Tabela nr 6: Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Waga łóżkowa składająca się z min. 4 podnośników z wbudowaną wagą. | Tak | XXX |
|  | Wbudowany alarm dźwiękowy informujący o przekroczeniu granicy dopuszczalnego obciążenia. | Tak | XXX |
|  | Zasilanie poprzez zasilacz lub akumulatory w przypadku awarii prądu. | Tak | XXX |
|  | Na wyposażeniu wózek do przewozu podnośników. | Tak | XXX |
|  | Kółka wózka wyposażone w hamulce. | Tak | XXX |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 500 kg. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 250 kg. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Dopuszczalna wielkość kółek łóżka do 200 mm | Tak | XXX |
|  | Wymiary wózka min. 520 x 927 x 562 mm. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Waga własna podnośnika maks. 6,2 kg. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Zasilanie 230 V. | Tak | XXX |
|  | Klasa wyrobu I. | Tak | XXX |
|  | Funkcje min. TARA, PRE-TARA, HOLD, BMI, wartość graniczna, ustawiana amortyzacja. | Tak | XXX |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Szafka przyłóżkowa z  blatem bocznym szt.16

Tabela nr 7 : Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak | XXX |
|  | Konstrukcja szafki lakierowana wykonana ze stali ocynkowanej lub z aluminium. Szafka odporna na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych | Tak | XXX |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm ( + 50 mm ) | Tak | XXX |
|  | Długość całkowita: 500 mm ( + 50 mm ) | Tak | XXX |
|  | Wysokość całkowita: 900 mm (+50 mm) | Tak | XXX |
|  | Blaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny z galeryjką. | Tak | XXX |
|  | Blat górny wyposażony w dwa uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo | Tak | XXX |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( + 50 mm ) oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki | Tak | XXX |
|  | Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ i blokowania w pośrednich pozycjach | Tak | XXX |
|  | Szuflada Górna i dolna wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane obustronnie na prowadnicach. | Tak | XXX |
|  | Szafka wyposażona w centralnie blokowane koła | Tak | XXX |
|  | Układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. | Tak | XXX |
|  | Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta | Tak | XXX |
|  | Szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników | Tak | XXX |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik | Tak | XXX |
|  | Szafka odporna na środki dezynfekcyjne | Tak | XXX |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki blatów szafki – dopasowane do kolorów szczytów w łóżkach. | Tak | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 7a :  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p | Parametry oceniane | Wymagana Odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centralna blokada kół uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w górny blat szafki | Tak/Nie |  |  | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy | Tak/Nie |  |  | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Wózek do  transportu chorych leżących  – 2 szt

Tabela nr 8 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 50 mm) | TAK /podać | ………..……podać |
|  | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 50 mm) | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków wózka w zakresie 550 - 900 mm (+/- 50 mm) | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków wózka w minimalnym zakresie +/- 18 ˚ | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Leże 2 segmentowe, w tym segment pleców ruchomy. | TAK | XXX |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | TAK | XXX |
|  | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. Rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. | Tak,/podać | ………..……podać |
|  | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5-te koło | TAK,/podać | ………..……podać |
|  | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się min 65mm nad podłogą. | TAK | XXX |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. Reanimacji min 300 kg | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK | XXX |
|  | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK | XXX |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. Na butle min 15l z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK | XXX |
|  | Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK/podać | ………..……podać |
|  | Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu | TAK | XXX |
|  | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. | TAK | XXX |
|  | Wózek wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony głowy pacjenta | Tak | XXX |
|  | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. Worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka do zawieszenia np. Respiratora - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie - odchylana pólka na dokumentację pacjenta która może również służyć jako miejsce transportu monitora parametrów pacjenta. Posiada uchwyty do prowadzenia wózka | TAK | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 8a - Zestawienie parametrów ocenianych w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane Przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indykator wychylenia kątowego oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta położenia segmentu | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Minimum 4 wyprofilowane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone z obu dłuższych j strony wózka | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Opuszczanie barierek bocznych wspomagane za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | 5 koło kierunkowe wspomagane za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Wózek  do transportu chorych w pozycji siedzącej   – 1 szt

Tabela nr 9   Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Wózek inwalidzki ręczny | Tak | XXX |
|  | Łamane oparcie | Tak | XXX |
|  | Hamulce dla osoby towarzyszącej | Tak | XXX |
|  | Kieszeń za oparciem | Tak | XXX |
|  | Poduszka siedziska | Tak | XXX |
|  | Tapicerka z materiału zapewniającego wentylację | Tak | XXX |
|  | Szerokość siedziska min. 565 mm(+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Szerokość oparcia min. 390 mm(+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Wysokość całkowita wózka min. 930 mm(+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Maksymalne obciążenie min. 130 kg | Tak , podać | ………..……podać |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/ opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Wózek  do transportu niemowlaka/noworodka     – 2 szt.

Tabela nr 10  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Wózek / Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki | Tak | XXX |
|  | Wykonany ze stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | Tak | XXX |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga min 12 stopni | Tak | XXX |
|  | Wyposażony w tapicerowany materacyk | Tak | XXX |
|  | Wymiary zew.: 780x480x970 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Wymiary wew. Kojca: 660x410x220 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/ opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela: Wózki oddziałowe    – 6 szt

Tabela nr 11 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania | Podać | ………..……podać |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak | XXX |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm Dwie szuflady wyposażone w organizer do segregacji leków | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady | Podać | ………..……podać |
|  | Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | Tak | XXX |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 100mm. Z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Listwa odbojowa lub krążki chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak, Podać | ………..……podać |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów - uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, - pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie) - otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, - pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, - pojemnik na butlę - kosz na odpadki , - min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka, - półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje - nadstawka z min 11 tworzywowymi pojemnikami - listwa zasilająca wbudowana w konstrukcję wózka – do 4 wózków | Tak | XXX |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | Tak | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx” Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 11a - Zestawienie parametrów ocenianych w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane Przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Listwa odbojowa umieszczona w podstawie wózka | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Wyposażenie dodatkowe nie zwiększa wymiarów zewnętrznych wózka | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Koła wózka rozmieszczone na kwadracie | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Tworzywo użyte do produkcji wózka Baydur | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Wózek zabiegowy– 1 szt

Tabela nr 12  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L. p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak | XXX |
|  | Wyposażony w 2 blaty z pogłębieniem | Tak | XXX |
|  | Wymiary blatów : 1100 x 500 mm w tym powierzchnia użytkowa 1050 x 450 mm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Uchwyty do prowadzenia | Tak | XXX |
|  | Stelaż wyposażony w odboje | Tak | XXX |
|  | Koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Wymiary stolika : 1270x550x900 mm | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx” Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Stół zabiegowy      – 1 szt

Tabela nr 13 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Stół zabiegowy z napędem elektrycznym lub elektrohydraulicznym | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Blat stołu min 3segmentowy, segment pleców, siedziska i nożny. Segmenty pleców i nożny ruchome. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Długość segmentu pleców 900mm (+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie -15° do +60° (+/-5°) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców sterowana z pilota przewodowego. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Długość segmentu siedziska 470mm (+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Elektryczna regulacja segmentu siedziska (nachylenia całego blatu stołu) za pomocą pilota przewodowego | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja siedziska w zakresie -10o do +25o (+/-5o) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Długość segmentu nożnego 620 (+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja segmentu nożnego -50o do +35o (+/-5o) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja segmentu nożnego elektryczna lub hydrauliczna | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460mm - 940mm (+/-20mm) | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego z dostępem z każdej strony stołu, mocowanego do podstawy stołu oraz pilota przewodowego | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Osłona podstawy ze stali nierdzewnej lub tworzywowa | Tak | XXX |
|  | Materace stołu wykonane z pianki poliuretanowej tapicerowane | Tak | XXX |
|  | Blat stołu oparty na kolumnie lub ramionach wznoszących | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Stół wyposażony w uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak | XXX |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250kg | Tak, podać | ………..……podać |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 13a  - Zestawienie parametrów ocenianych w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane Przez WYKONAWCĘ (opisać)) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja stołu lakierowana | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Leże oparte na konstrukcji ramion wznoszących | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Materace stołu tapicerowane | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Osłona podstawy tworzywowa | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp  Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli

Wózek jezdny  do zwłok 1 szt

Tabela nr 14 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca wypełni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
|  | Model/typ | Podać | ………..……podać |
|  | Wózek jezdny do transportu zwłok wykonany ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej | Tak | XXX |
|  | Wózek posiada cztery koła o średnicy min 125 mm z możliwością blokowania | Tak | XXX |
|  | Długość wózka min 2000 mm | Tak | XXX |
|  | Szerokość wózka min 500 mm | Tak | XXX |
|  | Regulowana lub stała wysokość wózka, min. 850 mm. | Tak | XXX |
|  | Wózek posiada odejmowane leże z rączkami | Tak | XXX |
|  | Wózek do transportu wewnętrznego. | Tak | XXX |
|  | Pokrywa wykonana z tworzywa PCV. | Tak | XXX |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę (zakup) oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Okres udzielonej gwarancji na całą oferowany asortyment min: 24 miesiące lub dłużej (okres gwarancji należy podać na formularzu ofertowym)

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)