# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż prześwietlarki bagażu na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

- Wymagania ogólne:

- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2022r., posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021, poz. 1941 t.j. z późn. zm.) i przepisu wykonawczego do w/w ustawy – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2022 r., poz. 967 t.j.).

- Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenie na adres Zamawiającego, dokona jego instalacji i uruchomienia w miejscu pracy oraz przeprowadzi kontrolę dozymetryczną.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego, opracuje niezbędną dokumentację w celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2021, poz. 1941 t.j. z późn. zm.) na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca.

- Na urządzenie, w chwili jego przekazania Zamawiającemu, winny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatnie serwis gwarancyjny, konserwacje i przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny na okres 10 lat od daty zakończenia gwarancji na ogólnych warunkach.

- Dostawa obejmuje montaż urządzenia we wskazanym miejscu, instalację  i uruchomienie, a także przeszkolenie w miejscu jego instalacji użytkowników i osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzeń.

- Urządzenie musi posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak: dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie, oprogramowanie z licencjami na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe itp.

- Parametry techniczne i wymagania:

| Lp. | Dane Techniczne | Wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa urządzenia | Urządzenie o konstrukcji jednolitej, wyposażone w kółka jezdne z możliwością ich zablokowania w miejscu ostatecznej instalacji, przystosowane do pracy ciągłej |
| 2. | Wymiary urządzenia | długość / szerokość / wysokość: maks 150 / 85 / 135 cm wys. taśmociągu od podłoża w przedziale 65 - 85 cm |
| 3. | Wymiary tunelu | Szerokość: w przedziale 50 – 56 cm, Wysokość: w przedziale 30 - 36 cm, |
| 4. | Tunel przelotowy | Urządzenie musi posiadać tunel przelotowy zabezpieczony obustronnie przez pionowe kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz |
| 5. | Prędkość taśmociągu | min. 0,2 m/s - 0,25 m/s |
| 6. | Obciążenie taśmociągu | Minimum: 120kg |
| 7. | Napęd taśmociągu | Zintegrowany |
| 8. | Kierunek pracy taśmociągu | Możliwość pracy urządzenia w obu kierunkach, kierunek pracy urządzenia zamawiający określi na etapie instalacji. |
| 9. | Zasilanie | 230V+/-10%, 50 Hz +/- 3 |
| 10. | Zakres temperatury pracy | 5°C do 40°C |
| 11. | Cykl pracy | działanie w cyklu pracy ciągłej |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe | Stół rolkowy na wejściu i wyjściu (lub inny system umożliwiający bezpieczny załadunek oraz rozładunek) zintegrowany z urządzeniem RTG, na kółkach z możliwością ich blokowania lub tak skonstruowany, aby było możliwe przesuwanie maszyny wraz ze stołami rolkowymi, a potem ich zablokowanie. Stół rolkowy musi mieć nośność co najmniej taką samą jak taśmociąg w urządzeniu – tj. wytrzymać obciążenie min. 120 kg Maksymalna długość urządzenia mierzona wraz ze stołami rolkowymi wynosi 200 cm |
| 13. | Rozdzielczość liniowa | Min: 38 AWG |
| 14. | Penetracja stali | Min: 35 mm |
| 15. | Rodzaj generatora | generator o napięciu anodowym o mocy nie mniejszej niż 140kV |
| 16. | Promieniowanie | nie więcej niż 1 µSv/h (0,1 mRem/h) |
| 17. | Bezpieczeństwo | Wielkość promieniowania bezpieczna dla osób obsługujących urządzenie oraz osób przebywających w pobliżu urządzenia. urządzenie powinno być bezpieczne dla kontrolowanej żywności, dla nośników informacji magnetycznej, dla filmów fotograficznych, gwarantowane: do ISO 1600 (33 DIN) urządzenie powinno być wyposażone w minimum 2 przyciski bezpieczeństwa odcinające zasilanie – w tym jeden od strony operatora) Skaner musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe -Dz. U. z 2021r.,poz.1941 t.j. z późn. zm. i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Urządzenie powinno spełniać warunek uruchamiania emisji promieniowania wyłącznie, gdy w tunelu inspekcyjnym zostaną wykryte jakiekolwiek obiekty ( czujniki wejścia i wyjścia z tunelu) , a w pozostałym czasie pracy generator nie emituje promieniowania , Skaner musi posiadać układ automatycznie wyłączający promieniowanie w przypadku wystąpienia błędów w działaniu. Tunel inspekcyjny musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz |
| 18. | Funkcje obrazu | tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej i nieorganicznej, mieszanej i o dużej gęstości (różne kolory prześwietlanego materiału) z funkcją usuwania poszczególnych warstw; cyfrowy ZOOM minimum 16x; obróbka obrazu zwiększająca jego czytelność i przejrzystość; tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej i nieorganicznej, mieszanej i o dużej gęstości (różne kolory prześwietlonego materiału – minimalna liczba kolorów 6 nie licząc koloru białego, czarnego i różnych odcieni tego samego koloru) z funkcją usuwania poszczególnych warstw obrazu i zwiększenia wyrazistości płynnie przesuwający się obraz rzeczywisty skanowanego przedmiotu z możliwością płynnego cofania obrazu funkcja obrazu czarno-białego funkcja obrazu w postaci negatywu widok poprzedniego obrazu archiwizacja obrazów na płytach DVD lub innych nośnikach danych i program do zarządzania bazą obrazów automatyczne wykrywanie (zaznaczanie) materiałów o dużej gęstości , których urządzenie nie jest w stanie prześwietlić. |
| 19. | Komputer sterujący | Ma umożliwiać ciągłą pracę systemu obsługującego urządzenie RTG |
| 20. | Monitor | Przekątna ekranu z zakresu 22” – 24” z podświetleniem LED o minimalnej rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli |
| 21. | Klawiatura | wyposażona co najmniej w wyłącznik bezpieczeństwa, klawisz włączający podajnik taśmy (START), klawisz wyłączający podajnik taśmy (STOP), klawisz zmieniający kierunek przesuwu taśmy. |
| 22. | Pojemność przechowywania | Dysk SSD o pojemności co najmniej 240GB lub dysk HDD o pojemności co najmniej 1TB |
| 23. | Obsługa skanera | możliwość oddalenia klawiatury i monitora od skanera (minimum 1,5 metra) |
| 24. | Pulpit sterujący | możliwość powiększenia obrazu, cofania obrazu, system archiwizowania obrazów, możliwość wydruku, |
| 25. | Instrukcje i gwarancje urządzenia w języku polskim. |
| 26. | Informacje wyświetlane | Wyświetlanie daty i czasu, alarm gęstości |
| 27. | Oprogramowanie zapewniające prawidłową pracę urządzenia. Wykonawca zapewni, że dostarczone oprogramowanie jest legalne poprzez dostarczenie stosownych licencji (jeśli są wymagane) dla Zamawiającego. Urządzenie wyposażone w okablowanie i oprogramowanie niezbędne do jego prawidłowego użytkowania. |
| 28. | Urządzenie musi posiadać znak CE. |
| 29. | Szkolenie serwisowe dla administratora sądu zakończone wydaniem stosownych zaświadczeń, upoważniających do przeszkolenia personelu obsługującego urządzenia oraz obsługę serwisową urządzenia. |
| 30. | Szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi urządzenia wskazanych przez sąd potwierdzone wydaniem zaświadczeń. |
| 31. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty protokolarnego przekazania urządzenia. |