# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU FIZYKO-CHEMICZNEGO 
I LABORATORYJNEGO

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, „Czas reakcji”, „Dodatkowy okres gwarancji”, „Czas naprawy”, „Czas wymiany”, „Okres przeglądu technicznego”, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji w kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

Część I: WAGI

# Wymagania ogólne:

- Dostarczone wagi z wyposażeniem muszą być kompletne, spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy. Oferowane wagi  z wyposażeniem muszą spełniać wymagania CE.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą od A do D,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 63 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- LABORATORYJNA WAGA PRECYZYJNA I

Zamawiamy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 2000 g |  |
| 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż 0,01g |  |
| 4 | Liniowość | nie gorsza niż ± 0,03 g |  |
| 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż 0,02 g |  |
| 7 | Jednostki ważenia | g/ kg |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s |  |
| 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, stanu baterii/ akumulatorka, itp.; możliwość wyboru trybu pracy: ważenie, odchyłka procentowa względem przyjętego wzorca masy, sumowania ważeń; wbudowany akumulator pozwalający na zasilanie wagi przez co najmniej 12 godzin (przy w pełni naładowanym akumulatorze), w czasie braku napięcia w sieci ~230V 50Hz lub gdy waga nie jest podłączona do sieci energetycznej; możliwość wykonania automatycznej oraz ręcznej adiustacji/ kalibracji wewnętrznej; |  |

| x | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową ze stali nierdzewnej o rozmiarze od ok. 180mm x 180mm do ok. 200mm x 200mm; obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 10000 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera i pamięci zewnętrznej np. pendrive; wbudowane złącza/ interfejsy do połączenia wagi z komputerem PC, z pamięcią flash typy pendrive (archiwizacja ważeń i raportów z ważeń), drukarką np.: RS 232, USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wagi; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej ~230V 50Hz; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część I lit. A)  ....................... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część I lit. A) ……………... złotych

- LABORATORYJNA WAGA PRECYZYJNA II

Zamawiamy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 200 g |  |
| 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż 0,001g |  |
| 4 | Liniowość | nie gorsza niż ± 0,004 g |  |
| 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż 0,002 g |  |
| 7 | Jednostki ważenia | g/ kg |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3s |  |
| 12 | Inne | Waga precyzyjna musi posiadać m.in.: wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, stanu baterii/ akumulatorka, itp.; możliwość wyboru trybu pracy: ważenie, odchyłka procentowa względem przyjętego wzorca masy, klasyfikacja poprawności masy badanej próbki względem zdefiniowanych przez użytkownika dopuszczalnych granicznych progów masy minimalnej i maksymalnej; wbudowany akumulator pozwalający na zasilanie wagi przez co najmniej 12 godzin (przy w pełni naładowanym akumulatorze), w czasie braku napięcia w sieci ~230V 50Hz lub gdy waga nie jest podłączona do sieci energetycznej; możliwość wykonania ręcznie adiustacji/ kalibracji zewnętrznej, odważnikiem umieszczanym na szalce; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowym obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową ze stali nierdzewnej o śr. co najmniej 90mm nie większej jednak niż 120mm; obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 1000 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera i pamięci zewnętrznej np. pendrive; wbudowane złącza/ interfejsy do połączenia wagi z komputerem PC, z pamięcią flash typy pendrive (archiwizacja ważeń i raportów z ważeń), drukarką np.: RS 232, USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wagi, opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej ~230V 50Hz; odważnik do kalibracji zewnętrznej oferowanej wagi, o masie i klasie odważnika, zgodnie z zaleceniami producenta wagi; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część I lit. B)  ....................... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część I lit. B) ……………... złotych

- LABORATORYJNA WAGA PRECYZYJNA III

Zamawiamy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 10 kg |  |
| 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż 0,1g |  |
| 4 | Liniowość | nie gorsza niż ± 0,3 g |  |
| 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż 0,1 g |  |
| 7 | Jednostki ważenia | kg |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s |  |
| 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, stanu baterii/ akumulatorka, itp.; wbudowany akumulator pozwalający na zasilanie wagi przez co najmniej 12 godzin (przy w pełni naładowanym akumulatorze), w czasie braku napięcia w sieci ~230V 50Hz lub gdy waga nie jest podłączona do sieci energetycznej; możliwość wykonania ręcznie adiustacji/ kalibracji zewnętrznej odważnikiem umieszczanym na szalce; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową ze stali nierdzewnej o rozmiarze od ok. 180mm x 180mm do ok. 200mm x 200mm; obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 1000 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera i pamięci zewnętrznej np. pendrive; wbudowane złącze do połączenia wagi z komputerem PC, z pamięcią flash typy pendrive (archiwizacja ważeń i raportów z ważeń), drukarką np.: RS 232, USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wagi; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej na napięcie ~230V 50Hz; odważnik do kalibracji zewnętrznej oferowanej wagi, o masie i klasie odważnika, zgodnie z zaleceniami producenta wagi; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną stacjonarną laboratoryjna wagę precyzyjną (część I lit. C) ......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jedną stacjonarną laboratoryjną wagę precyzyjną (część I lit. C) .... złotych

- DWUZAKRESOWA ELEKTRONICZNA WAGA PLATFORMOWA Z WYŚWIETLACZEM NA SŁUPKU

Zamawiamy jedną elektroniczną dwuzakresową platformową legalizowaną wagę z wyświetlaczem 
na słupku/ maszcie, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną elektroniczną dwuzakresową platformową legalizowaną wagę z wyświetlaczem na słupku

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obciążenie maksymalne | zakres 1: co najmniej 6 kg zakres 2: co najmniej 15 kg |  |
|  | Działka legalizacyjna e | zakres 1: nie gorsza niż 2 g zakres 2: nie gorsza niż 5 g |  |
| 3 | Działka odczytowa d | zakres 1: nie gorsza niż 2 g zakres 2: nie gorsza niż 5 g |  |
| 7 | Jednostki ważenia | g/ kg |  |
| 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, itp., wyświetlacz umieszczony na słupku/ maszcie na wysokości co najmniej 150 mm, nie wyżej jednak niż 500 mm mierzonej od powierzchni szalki wagi; wbudowany akumulator pozwalający na zasilanie wagi w czasie braku napięcia w sieci ~230V 50Hz lub gdy waga nie jest podłączona do sieci energetycznej; zaimplementowane funkcje tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi oraz zerowanie; szalkę pomiarową ze stali nierdzewnej o rozmiarze od ok. 250mm x 230mm do ok. 400mm x 400mm; wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wagi; wbudowane złącze/ interfejs do połączenia wagi z komputerem PC np.: RS 232 lub inny równoważny zapewniający zachowanie wymaganej funkcjonalności; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej na napięcie ~230V 50Hz; dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną elektroniczną dwuzakresową platformową legalizowaną wagę z wyświetlaczem na słupku 
(część I lit. D)  .............. złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jedną elektroniczną dwuzakresową platformową legalizowaną wagę z wyświetlaczem na słupku 
(część I lit. D) ………... złotych

| WAGI (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancyjne podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

# Cena netto za część I – (WAGI - suma pozycji lit. od A do D): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część I – (WAGI - suma pozycji lit. od A do D): …….... w złotych

Część II: SPRZĘT LABORATORYJNY

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy. Oferowany sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą 
od A do E,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 63 dni, liczonych od daty zawarcia umowy 
z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- DOZOWNIK BUTELKOWY I

Zamawiamy jeden dozownik butelkowy, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden dozownik butelkowy

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem z bezpiecznym dozowaniem, szybką/łatwą oraz precyzyjną regulacją wymaganej dozowanej objętości. |  |
|  | Parametry pracy | pojemność dozowania regulowana płynnie w zakresie co najmniej od 1,0 do 10,0 ml z możliwością ustawienia objętości z rozdzielczością nie większą niż 0,2 ml i dokładnością ±0,5 % oraz współczynnikiem wariancji nie większym niż 0,1 % (granice błędu zgodnie DIN ISO 8655-5 lub równoważną); przeznaczony do pracy w temperaturze co najmniej od +16 do +40°C z cieczami o lepkości do co najmniej 500 mm2/s i gęstości do co najmniej 2,2 g/cm3 oraz ciśnieniem par do 500mbar; dozownik mocowany bezpośrednio do butelki z gwintem o śr. 32 mm; |  |
|  | Inne | Dozownik butelkowy musi posiadać: konstrukcję odporną chemiczną na działanie kwasów, zasady i innych najczęściej stosowanych środków chemicznych, całkowicie autoklawowalną w 121° C, z obrotowym trzonem rotacyjnym dozownika pozwalającym na ustawienie wylewu (wylewka z możliwością zabezpieczenia wylotu kapturkiem ochronnym) w dowolnej pozycji (pełny obrót o 360º wokół osi pionowej butelki) z zainstalowanym zaworem recyrkulacyjnym (dla zredukowania strat odczynnika, z redukcją zaistnienia niebezpieczeństwa rozpryśnięcia się odczynnika), z teleskopową rurką zaciągania odczynnika (dostosowanie długości rurki ssącej do wysokości użytej butelki), z układem pozwalającym na płynną pracę dozownika; możliwość dokonania łatwo kalibracji dozownika przez użytkownika (z zachowaniem wszystkich wymagań kontroli urządzenia) oraz jego demontażu i czyszczenia; możliwość doposażenia w późniejszym czasie dozownika w: elastyczną wylewkę do napełniania wielu probówek/ naczyń bez potrzeby przemieszczania butelki z dozownikiem, w tubę osuszającą chroniącą wrażliwe odczynniki przed wilgocią i CO2. |  |
|  | Wyposażenie | butelka szklana laboratoryjna bursztynowa/ oranżowa kwadratowa z zakrętką o pojemności 1000ml z gwintem o śr. 32 mm, kompatybilna z oferowanym dozownikiem; adaptery z PP do mocowania dozownika do butelek z gwintami: 28, 40, 45 mm; zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego dozownika tj. klucz montażowy, certyfikat jakości; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za jeden dozownik butelkowy (część II lit. A)  ........................ złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jeden dozownik butelkowy (część II lit. A) …………….... złotych

- DOZOWNIK BUTELKOWY II

Zamawiamy jeden dozownik butelkowy, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden dozownik butelkowy

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem z bezpiecznym dozowaniem, szybką/łatwą oraz precyzyjną regulacją wymaganej dozowanej objętości. |  |
|  | Parametry pracy | pojemność dozowania regulowana płynnie w zakresie co najmniej od 0,5 do 5,0 ml z możliwością ustawienia objętości z rozdzielczością nie większą niż 0,1 ml i dokładnością ±0,5 % oraz współczynnikiem wariancji nie większym niż 0,1 % (granice błędu zgodnie DIN ISO 8655-5 lub równoważną); przeznaczony do pracy w temperaturze co najmniej od +16 do +40°C z cieczami o lepkości do co najmniej 500 mm2/s i gęstości do co najmniej 2,2 g/cm3 oraz ciśnieniem par do 500mbar; dozownik mocowany bezpośrednio do butelki z gwintem o śr. 32mm; |  |
|  | Inne | Dozownik butelkowy musi posiadać: konstrukcję odporną chemiczną na działanie kwasów, zasady i innych najczęściej stosowanych środków chemicznych, całkowicie autoklawowalną w 121° C, z obrotowym trzonem rotacyjnym dozownika pozwalającym na ustawienie wylewu (wylewka z możliwością zabezpieczenia wylotu kapturkiem ochronnym) w dowolnej pozycji (pełny obrót o 360º wokół osi pionowej butelki) z zainstalowanym zaworem recyrkulacyjnym (dla zredukowania strat odczynnika, z redukcją zaistnienia niebezpieczeństwa rozpryśnięcia się odczynnika), z teleskopową rurką zaciągania odczynnika (dostosowanie długości rurki ssącej do wysokości użytej butelki), z układem pozwalającym na płynną pracę dozownika; możliwość dokonania łatwo kalibracji dozownika przez użytkownika (z zachowaniem wszystkich wymagań kontroli urządzenia) oraz jego demontażu i czyszczenia; możliwość doposażenia w późniejszym czasie dozownika w: elastyczną wylewkę do napełniania wielu probówek/ naczyń bez potrzeby przemieszczania butelki z dozownikiem, w tubę osuszającą chroniącą wrażliwe odczynniki przed wilgocią i CO2. |  |
|  | Wyposażenie | butelka szklana laboratoryjna bursztynowa/ oranżowa kwadratowa z zakrętką o pojemności 1000ml z gwintem o śr. 32 mm, kompatybilna z oferowanym dozownikiem; adaptery z PP do mocowania dozownika do butelek z gwintami: 28, 40, 45 mm; zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego dozownika tj. klucz montażowy, certyfikat jakości; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za jeden dozownik butelkowy (część II lit. B)  ........................ złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za jeden dozownik butelkowy (część II lit. B) …………….... złotych

- ŁAŹNIA WODNA DWUSTANOWISKOWA BEZ CYRKULACJI

Zamawiamy jedną łaźnię wodną dwustanowiskową bez cyrkulacji z wyposażeniem, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną łaźnię wodną dwustanowiskową bez cyrkulacji

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | Łaźnia wodna jednokomorowa dwustanowiskowa przeznaczona do przeprowadzanie reakcji i prób laboratoryjnych oraz wygrzewanie materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej. |  |
| 2 | Parametry pracy | Temperatura termostatowania regulowana w zakresie co najmniej od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 100°C z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C i stabilnością zadanej temperatury w wannie nie gorszą niż ± 0,6°C |  |
| 12 | Inne | Łaźnia wodna musi posiadać: wannę i obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej lub innego równoważnego materiału odpornego na korozję (obudowa dodatkowo może być malowana); wbudowany elektroniczny (cyfrowy) stabilizator temperatury (do termostatowania badanych prób) z wbudowanym wyświetlaczem LED lub równoważnym do wyświetlania/ monitorowania parametrów zadanych oraz rzeczywistych np.: temperatury czynnika termostatującego (wody); posiadać zbiornik o pojemności nie większej niż 5 l (o wewnętrznej dł. i szer. zbiornika/ wanny , co najmniej 290mm x 150mm i gł. wanny co najmniej 90mm); posiada wbudowany system monitorowania i blokowania grzania wody w przypadku wykrycia jej braku lub za małego poziomu; posiadać możliwość doposażenia łaźni w późniejszym czasie w: okrągłe kosze/ statywy z regulowaną wysokością zanurzenia probówek na probówki o średnicach np. 13mm, 26mm, 30mm i 34mm, pokrywę dwuspadową z uchwytem; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (jeżeli takowe będą) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie kompatybilne z oferowana łaźnią: jedna pokrywa z 2 otworami (otwór roboczy średnica ok. 110 mm), pokrywa wyposażona w regulowaną perforowaną półkę z regulacją zanurzenia ogrzewanych naczyń/ probówek, pokrywa wyposażona w kompletny zestaw krążków redukcyjnych do każdego z 2 otworów pokrywy (fajerek, pozwalających na pełne zakrycia otworów w pokrywie); okrągłe kosze/ statywy z regulowaną wysokością zanurzenia ogrzewanych probówek (kompatybilne z opisaną powyżej pokrywą z krążkami redukcyjnymi, zamawiane/ oferowane statywy umieszczane są w otworach pokrywy) z możliwością regulacji głębokości zanurzenia probówek od 50 do 70 mm do jednoczesnego ogrzewania co najmniej: 14 probówek o śr 16 mm – 2szt., 14 probówek o śr 18 mm – 2szt. (oferowane kosze/ statywy muszą być w pełni kompatybilne z oferowaną / zamawianą łaźnią wodną oraz z posiadaną przez zamawiającego łaźnią wodną LaboPlay W210); jedna osłona grzałki w postaci półki perforowanej układanej na dnie wanny (przy zdjęte pokrywie z dwoma otworami, o której mowa powyżej w niniejszym punkcie zamawianego wyposażenia), przeznaczonej do układania na niej ogrzewanych naczyń tj. np.: zlewek, kolb, itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary łaźni wodnej (dł. x szer. x wys.) | nie większe niż miejsce przeznaczone pod łaźnię: 400 mm x 200 mm x 400 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za łaźnię wodną dwustanowiskową bez cyrkulacji z wyposażeniem (część II lit. C)  .......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za łaźnię wodną dwustanowiskową bez cyrkulacji z wyposażeniem (część II lit. C) ….... złotych

- LABORATORYJNA PŁYTA GRZEJNA

Zamawiamy jedną laboratoryjną płytę grzejną z wyposażeniem, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną laboratoryjną płytę grzejną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | jednoczesne podgrzewanie/ poddanie obróbce cieplnej kilku naczyń (np. kolb, zlewek, itp.) z próbkami. |  |
|  | Parametry pracy | płynna elektroniczna regulacja i stabilizacja temperatury powierzchni roboczej płyty grzejnej w zakresie od ok. +50 do +350°C z dryfem temp. nie większym niż ±3°C oraz przy podłączonym zewnętrznym czujniku temperatury z dryfem temp. nie większym niż ±1,5°C; maksymalna mocą grzania co najmniej 1900W. |  |
|  | Inne | Laboratoryjna płyta grzejna musi posiadać: konstrukcję przeznaczoną do użytku laboratoryjnego z grzewczą powierzchnie roboczą o wymiarach co najmniej 280 x 280 mm nie większą jednak niż 350 x 350 mm, gwarantująca równomierny rozkład temperatury na jej powierzchni, odporną na odkształcenia, pęknięcia, zmiany temperatury i działanie kwasów oraz innych środków chemicznych; możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury (stabilizacja temperatury wg temperatury w wybranej wzorcowej próbce; możliwość programowego zabezpieczenia próbek przed przegrzaniem; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (jeżeli takowe będą) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x gł.) | nie większe niż 450 mm x 450 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 9kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za laboratoryjną płytę grzejną z wyposażeniem (część II lit. D)  ........................ złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za laboratoryjną płytę grzejną z wyposażeniem (część II lit. D) …………….... złotych

- MEMBRANOWA BEZOLEJOWA LABORATORYJNA POMPA PRÓŻNIOWA

Zamawiamy jedną membranowa bezolejową membranowa laboratoryjną pompę próżniową z wyposażeniem do podłączenia do wyparki rotacyjnej, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną membranową bezolejową laboratoryjną pompę próżniową

model: ............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Przeznaczenie | źródło próżni do rotacyjnej wyparki laboratoryjnej z możliwością wykorzystania w koncentracji próżniowej związków chemicznych |  |
|  | Parametry | uzyskiwane maksymalne podciśnienie (próżni końcowej absolutnej) na poziomie nie gorszym niż 20,0mbar; uzyskiwanie maksymalnego przepływu/ wydajności na poziomie co najmniej 9 l/min. |  |
| 3 | Inne | Pompa musi posiadać m.in.: konstrukcję pozwalającą na pracę ciągłą z wbudowanym w konstrukcję pompy włącznikiem zasilania pompy; układ pompy odporny chemicznie, z membraną pokrytą PTFE z zaworami z FFPM lub równoważnymi, nadający się do pracy z agresywnymi rozpuszczalnikami i oparami kwasów; końcówkę (króciec) do podłączenia układu zewnętrznego (do pompy) za pomocą przewodu elastycznego o średnicy wewnętrznej przewodu 10 mm; stopy gumowe lub inne równoważne tłumiące przenoszenie się drgań/ wibracji z pompy na podłoże, na którym stoi pompa; opisy wskaźników pompy powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zestaw niezbędnych narzędzi oraz części/ akcesoriów (np.: uszczelki, wąż próżniowy silikonowy o dł. ok. 2m, dwie opaski zaciskowe, itp.) do uruchomienia i eksploatacji zamawianej/ oferowanej bezolejowej laboratoryjnej pompy próżniowej w połączeniu z wyparką Rotavapor R-100 BUCHI (wyparka nie stanowi przedmiotu zamówienia); instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 8 kg |  |
|  | Wymiary pompy (dł. x szer. x wys.) | nie większe niż 420 mm x 250 mm x 250 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za membranową bezolejową laboratoryjną pompę próżniową z wyposażeniem (część II lit. E)  …..... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za membranowa bezolejową laboratoryjną pompę próżniową z wyposażeniem (część II lit. E) ….... złotych

| SPRZĘT LABORATORYJNY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancji podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

# Cena netto za część II – (Sprzęt laboratoryjny - suma pozycji lit. od A do E): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część II – (Sprzęt laboratoryjny - suma pozycji lit. od A do E): …….... w złotych

CZĘŚĆ III: SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

Zamawiamy jeden spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie spektrofotometru UV-VIS z wyposażeniem powinno być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 63 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jeden spektrofotometr UV-VIS

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Analiza badanych próbek: ilościowa, jakościowa, spektralna (wykonywanie widm spektralnych), kinetyczna, wielopasmowa (z różną długością falową). |  |
| 1 | Zakres długości falowej | co najmniej od 190 do 1100 nm |  |
| 2 | Szerokość spektralna | nie gorsza niż 2 nm |  |
| 3 | Dokładność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,5 nm |  |
| 4 | Powtarzalność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,2 nm |  |
| 6 | Zakres pomiarowy transmitancji | co najmniej od 0 do 160,0 %T |  |
| 7 | Zakres pomiarowy absorbancji | co najmniej od 0,3 do 3,0A |  |
| 7 | Zakres pomiarowy stężenia | co najmniej od 0 do 9999 C |  |
| 9 | Dokładność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,3 T (w zakresie od 0 do 100%T), 0,005A (w zakresie od 0 do 1,A) |  |
|  | Powtarzalność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,2 T (w zakresie od 0 do 100%T), 0,003A (w zakresie od 0 do 1,A) |  |
| 12 | Światło rozproszone | nie większe niż: 0,05%T przy 220 nm i 360 nm |  |
|  | Szum | nie większy niż ±0,0006A |  |
| 15 | Inne | Spektrofotometr musi posiadać: konstrukcję umożliwiającą na pomiar badanych roztworów w kuwetach o przekroju kwadratowym i długości drogi optycznej 10 mm; wbudowaną komputerową jednostkę (pozwalającą na samodzielną pracę przyrządu bez konieczności podłączenia do komputera PC) do sterowania/ programowania, analizy oraz wizualizacji wyników pomiaru (w postaci tekstowej i graficznej) na wbudowanym w spektrofotometr co najmniej 6 calowym dotykowym wyświetlaczu LCD kolorowym lub równoważnym, (wyświetlanie wartości i parametrów konfiguracyjnych/ pomiarowych: absorbancji, transmitancji, stężenia, analizowanych widm, itp.); wbudowany system walidacji/testowania poprawności działania spektrofotometru, kalibracji długości falowej, itp.; układ optyczny zabezpieczony przed korozją np.: poprzez pokrycie kwarcem; źródło światła lampa wolframowa i deuterowa lub równoważne; wbudowane oprogramowanie pozwalające na samodzielną pracę spektrofotometru (bez komputera) na wykonanie: pomiarów fotometrycznych tj. absorbancji, transmitancji, stężenia; pomiarów punktowych oraz widm, pomiarów ilościowych z krzywymi kalibracji, kinetycznych, pomiarów wielopasmowych (analiz przy różnych długościach falowych), drukowanie danych, itp.; złącze USB lub inne równoważne do podłączenia drukarki (do wydruku raportów, wykresów); możliwość doposażenia w późniejszym czasie w: uchwyt z możliwością termostatowania próbki, uchwyt do micro-celi; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | cztery kuwety szklane oraz dwie kuwety kwarcowe 10 mm x 10 mm; automatyczny czteropozycyjny zmieniacz na kuwety 10 mm x 10 mm (kuwety wymienione powyżej); dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod przyrząd (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 500 mm x 400 mm x 250 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 30 kg |  |
| 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| SPEKTROFOTOMETR UV-VIS (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

# Cena netto za część III – (Spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część III – (Spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem): …….... w złotych

Część IV: MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU FLASH/PREP HPLC GILSON

# Wymagania ogólne:

- Modernizacja/ rekonfiguracja systemu preparatywnej chromatografii cieczowej FLASH i prepHPLC firmy GILSON przygotowanie systemu do analitycznej chromatografii cieczowej zgodnie z wymaganiami i parametrami minimalnymi opisanymi w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, zaleceniami producenta chromatografu firmy GILSON oraz ofertą wykonawcy. W zakres modernizacji systemu chromatograficznego wchodzi m.in.: instalacja analitycznej celki przepływowej, wymiana głowic pomp, niezbędnych wężyków/ przewodów, itp. doprowadzających i odprowadzających anality/ eluenty w układzie analitycznym chromatografu zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz sprawdzenie stanu technicznego chromatografu 
po rekonfiguracji zgodnie procedurami IQ/OQ (Installation Qualification/ Operational Qualification) producenta chromatografu, w zakresie opisanym w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej.

- Dostarczone akcesoria składające się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz prace serwisowe objęte przeprowadzoną modernizacją/rekonfiguracja, muszą być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie w siedzibie zamawiającego na zmodernizowanym systemie chromatografii cieczowej firmy GILSON stanowiącym przedmiot zamówienia. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. konfiguracja chromatografu, bieżącej jego obsługi i konserwacji, budowy 
i sprawdzania poprawności analitycznej zaprogramowanych metod pomiarowych, itp.. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 98 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Modernizacja (zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami firmy GILSON, producenta systemu chromatograficznego będącego przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej) systemu chromatograficznego FLASH i prepHPLC firmy GILSON (składającego się z: Diode Array Detector 172 SN:181X3E006 z celką przepływową preparatywną i zamontowanym regulatorem ciśnienia zwrotnego Back Pressure Regulator, Pump 322 z głowicami typu H2 oraz pętlą zaworu nastrzykowego 20µL, Fraction Collector FC 204 oraz TRILUTION LC Software 3.0 ServicePack 3 3.0.1.1), rekonfiguracja systemu chromatograficznego z obecnej konfiguracji systemu przeznaczonego do preparatywnej chromatografii cieczowej na konfigurację pozwalającą na pracę systemu chromatograficznego w trybie chromatografii analitycznej. |  |
|  | Inne | Modernizacja/ rekonfiguracja systemu chromatografii cieczowej pracującego w trybie Preparative HPLC do pracy w trybie Analytical HPLC, obejmuje m.in.: wymianę preparatywnej celki przepływowej na analityczną celkę przepływową (kwarcową z drogą optyczną 5mm, z objętością 12µL, z max ciśnieniem pracy do 500psi/ 34,5 bar); wymianę głowic pomp z H2 na H1, przygotowanie pomp do pracy z regulowanym przepływem w zakresie od 0,15 mL/min do 15 mL/min i ciśnieniem od 5 bar do 600bar (od 70 psi do 8700psi) wymianę tłumika pulsacji z przetwornikiem ciśnienia z wymianą pętli zaworu nastrzykowego z 20µL na 10 µL i innych akcesoriów tj. np. przewodów, wężyków, itp. zgodnie z dokumentacją techniczną producenta chromatografu będącego przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej; sprawdzenie szczelności układu, poprawności pracy chromatografu; testy funkcjonalne, wykonanie na zakończenie testowego rozdziału chromatograficznego (test rozdziału może być wykonany na kolumnie użytkownika KNAUER Eurospher 100-5 C18 250 x 4mm lub kolumnie serwisowej wykonawcy, kolumna chromatograficzna nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia), przekazanie chromatografu do dalszej, prawidłowej eksploatacji z wystawieniem protokołu/ certyfikatu o stanie technicznym chromatografu po wykonanej modernizacji/ rekonfiguracji systemu do pracy w trybie chromatografii analitycznej. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 3 miesiące – gwarancja obejmuje dostarczone/ zamontowane elementy eksploatacyjne (celki, uszczelki, itp.) oraz usługę serwisową (prace związane z wykonaniem modernizacji, uruchomieniem oraz kalibracją chromatografu, w zakresie wymienionym w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej). |  |

| MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU FLASH/PREP HPLC GILSON (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostaną akcesoria składające się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz prace serwisowe wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część IV - (MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU HPLC FLASH/PREP HPLC GILSON): ..........  w złotych

Podatek VAT – stawka:  ..................%

Cena brutto za część  IV – (MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU HPLC FLASH/PREP HPLC GILSON): ......... w złotych

Część V: LABORATORYJNY AUTOMAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

Zamawiamy jeden laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie 
w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie laboratoryjnego automatu myjąco-dezynfekującego z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 84 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jeden laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący

model: ....................... producent: ...........................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | mycie szkła laboratoryjnego (pipet, kolb, probówek, zlewek, kolb stożkowych, szalek Petriego, butelek, naczyń z szeroką i wąską szyjką, drobnych elementów takich jak np. pokrywek, szpatułek, lejków rurek, itp. przeznaczonego do badań analitycznych, mikrobiologicznych) z dezynfekcją temperaturową mytego szkła laboratoryjnego w temperaturze co najmniej +93°C (ze skutecznością termodezynfekcji A0) z ostatnim końcowym płukaniem szkła laboratoryjnego wodą zdemineralizowana/ dejonizowaną oraz automatycznym otwarciem drzwi zmywarki po zakończeniu programu mycia. |  |
| 15 | Inne | Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący z pojedynczymi drzwiami do załadunku szkła od przodu z modułowym wyposażeniem, musi posiadać: konstrukcję pod blatową, z obudową, drzwiami (do załadunku szkła od frontu urządzenia), komorą mycia (o gładkiej powierzchni bez szczelin i zakamarków o pojemności komory mycia ok. 120L) wykonanymi ze stali nierdzewnej, z elementami grzejnymi poza komorą mycia, komora mycia z dwoma spryskiwaczmi górnym i dolnym oraz z dwupoziomowym układem mycia natryskowego i iniekcyjnego różnego rodzaju szkła laboratoryjnego (możliwość zamontowania co najmniej dwóch uniwersalnych wózków górnego i dolnego pod modułowe wyposażenie, z możliwością iniekcyjnego mycia szkła na dwóch poziomach) z automatycznym tylnim dokowaniem się montowanych wózków; elektroniczny cyfrowy sterownik pracy automatu myjąco-dezynfekującymi z wbudowanym wyświetlaczem dotykowym LCD lub innym równoważnym (wyświetlanie aktualnego uruchomionego programu, danych konfiguracyjnych, czasu pracy urządzenia, zgłaszanych błędów w tym spadku ciśnienia spryskiwania, obniżenia się rotacji ramion spryskiwaczy, itp.), z monitorowaniem ciśnienia spryskiwania oraz rotacji ramion spryskiwaczy, z sygnalizacją nieprawidłowej pracy automatu, strat ciśnienia spryskiwania, z akustycznym zgłoszeniem zakończenia programu mycia; drzwi automatu myjącego wyposażone: w system automatycznego zamykania i blokowanie drzwi oraz w zbiorniki/ zasobniki co najmniej jeden na sól oraz drugi na detergent myjący w postaci proszku, zbiorniki/ zasobniki umiejscowione w drzwiach w miejscu zapewniającym ich łatwe i wygodne napełnianie; zaimplementowanych co najmniej 12 standardowych programów (programu do ogólnego zastosowania, programu z dezynfekcją w temperaturze co najmniej w +93°C z utrzymaniem tej temperatury przez co najmniej 10 min, programu do silnych zabrudzeń rozpuszczalnych w wodzie, programu do wrażliwych termicznie akcesoriów laboratoryjnych, programu do silnych organicznych nierozpuszczalnych w wodzie zabrudzeń, programu do mycia pipet, programu do silnych zabrudzeń od oleju mineralnego, syntetycznego smarów, paliw, itp.) do mycia i dezynfekcji z dodatkowymi co najmniej dwoma programami użytkownika, które muszą umożliwiać użytkownikowi na swobodną parametryzację procesu mycia (temperatury, czasu mycia, ilości wody, itp.) stosownie do typu zabrudzenia i rodzaju mytego szkła, możliwość wyboru, szybkiego dostępu do co najmniej dwóch wybranych poprzez użytkownika programów mycia, przez ich przypisanie/ powiązanie z klawiszami funkcjonalnymi dostępnymi np. z panelu sterującego; możliwość ochrony automatu myjącego przed nieautoryzowanym dostępem, np. za pomocą hasła lub np. kodu PIN, dostępem do ustawień konfiguracyjnych automatu myjącego oraz utworzonych/ zapisanych programów mycia szkła; pompę o zmiennej wydajności z zaimplementowaną systemem optymalizacji ciśnienia spryskiwania we wszystkich fazach programu z podgrzewaniem wody w trakcie obiegu; możliwość podłączenia co najmniej dwóch pomp dozujących do płynnych środków chemicznych; wbudowane zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody, z automatycznym zamknięciem dopływu wody w momencie wykrycia wycieku; wbudowany kondensator pary; zaimplementowany wielopoziomowy system filtrowania roztworu myjącego; możliwość doposażenia w późniejszym czasie w moduły/ wkłady/ kosze bez oraz z dyszami iniekcyjnymi (do 28 dysz), ze sprężynowymi klipsami, z układem mocowań z regulacją celem optymalizacji pozycjonowania mytego szkła na dyszach tj. np.: kolb okrągłych, Erlenmeyera, kolb miarowych, butelek laboratoryjnych, itp. oraz w moduły do mycia co najmniej 90 pipet/ rurek i kosze druciane z pokrywkami do mycia drobnego i wrażliwego ładunku; możliwość zamontowania osprzętu od posiadanego przez zamawiającego automatu myjącego PG8583Miele m.in. tj.: dwóch wkładów 1/2 AK12 do mycia lejków, zlewek, elementów szklanych o szerokiej szyjce itp., wkładu 1/ 1 E136, wkładów 1/4 104/1 oraz 1/4 105/1z pokrywkami do mycia różnego rodzaju probówek, drobnego sprzętu/ szkła laboratoryjnego, wkładu E136 do półszalek Petriego, wkładu z hakami sprężynującymi 1/2 E106 oraz 1/2 E106/1 do szkła z miarowego, z szeroką szyjką itp., wózka/modułu dolnego A150 pod moduły iniekcyjne oraz wkładów/ modułów do mycia natryskowego wymienione powyżej, wózka/ modułu górnego A101 pod wkłady/ moduły do mycia natryskowego wymienione powyżej; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie kompatybilne z oferowanego automatu myjąco-dezynfekującego: jeden wózek górny (do zamocowania w komorze z dwupoziomowym układem mycia) otwarty z przodu z wbudowanym od dołu ramieniem spryskującym z możliwością spryskiwania/ mycia szkła do wysokości co najmniej 150mm, wózek musi posiadać możliwość regulacji wysokości jego zawieszenia na prowadnicy w komorze mycia, wózek musi umożliwiać umieszczanie różnego rodzaju modułowego wyposażenie stosownie do rodzaju mytego szkła; dwa wkłady/ moduły w postaci koszy perforowanych lub drucianych z uchwytami (wykonanych ze stali nierdzewnej, wkłady/ moduły przeznaczone do mycia natryskowego), do przenoszenia zamawianych/ oferowanych wkładów wraz z mytym szkłem, zamawiane/ oferowane kosze/ wkłady muszą pozwalać na mycie: zlewek, lejków, szkła z szeroką szyjką (szkła o pojemności do 250ml i max wysokości ładunku do 170mm), drobnego szkła, itp. (oferowane kosze/wkłady muszą posiadać możliwość ich późniejszego doposażenia w perforowane/ druciane przykrywki do zabezpieczenia drobnego szkła/ osprzętu przed wypadnięciem przy myciu); wkłady/ moduły o wymiarach zapełniających do połowy powierzchnię wózka górnego, możliwość zamontowania jednocześnie dwóch zamawianych/ oferowanych koszy/ wkładów w zamawianym/ oferowanym górnym wózku (wózku opisanym powyżej w niniejszym pkt. opisu zamawianego wyposażenia); jeden wózek dolny (do zamocowania w komorze z dwupoziomowym układem mycia) do zamocowania w nim co najmniej dwóch dokowanych modułów iniekcyjnych, z automatycznym ich uszczelnianiem w komorze mycia, zamawiany/ oferowany wózek musi pozwalać również na zamocowanie/ umieszczenie na nim różnego rodzaju modułowego wyposażenia, stosownie do rodzaju mytego szkła; jeden moduł/ wkład ze sprężynowymi wieszakami/hakami (wykonany ze stali nierdzewnej, wkład/ moduł przeznaczone do mycia natryskowego lub iniekcyjnego) do zawieszenia na wieszakach/hakach zlewek, różnego rodzaju kolb, butelek, naczyń z szeroką szyjką, itp. (szkła o pojemności od 250ml do 1000ml i max wysokości ładunku do 230mm), wkład/ moduł o wymiarach zapełniających do połowy powierzchnię wózka dolnego, wkład/ moduł wyposażony co najmniej 10 wieszaków/ haków sprężynowych o wys. do ok. 160mm i co najmniej 10 wieszaków/ haków sprężystych o wys. do ok. 100mm, zamawiany/ oferowany wkład/ moduł musi posiadać możliwość jego zamontowania w zamawianym/ oferowanym dolnym wózku (opisanym powyżej w niniejszym pkt. opisu zamawianego wyposażenia); jeden moduł/ wkład ze sprężynowymi wieszakami/hakami (wykonany ze stali nierdzewnej, wkład/ moduł przeznaczone do mycia natryskowego lub iniekcyjnego) do zawieszenia na wieszakach/hakach różnego rodzaju szkła/ szkła z cieńszymi ściankami, szkła w postaci zlewek, kolb, butelki, naczyń z wąską szyjką, itp. (szkła o pojemności od 250ml do 1000ml i max wysokości ładunku do 230mm), wkład/ moduł o wymiarach zapełniających do połowy powierzchnię wózka dolnego, wkład/ moduł wyposażony w co najmniej 15 wieszaków/ haków sprężystych o wys. do ok. 100mm, zamawiany/ oferowany wkład/ moduł musi posiadać możliwość jego zamontowania w zamawianym/ oferowanym dolnym wózku wraz z wkładem/ modułem hakowym opisanym powyżej w niniejszym pkt. opisu zamawianego wyposażenia; moduł do płynnych alkalicznych detergentów, środków dezynfekujących oraz neutralizujących, z funkcją kontrolą dozowania i ilości napełnienia zbiornika z płynem wraz ze środkiem neutralizującym w ilości 5litrów (w karnistrze) przeznaczony do niniejszego modułu; zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego automatu myjąco-dezynfekującego podłączenia do instalacji wodociągowej z zimną wodą z zaworem oraz do podłączenia do źródła z wodą zdemineralizowana (system wody zdemineralizowanej nie stanowi przedmiotu zamówienia, zamawiający posiada taki system z możliwością wykorzystania do pracy z automatem myjąco-dezynfekującym) połączenia do zaworu R3/4" z gwintem zewnętrznym, itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Połączenia automatu myjąco-dezynfekującego do instalacją wodną oraz instalacją z wodą zdemineralizowaną | automat myjąco-dezynfekujący łączony będzie z instalacją wodociągową tylko z zimną wodą poprzez zawory z gwintem zewnętrznym R3/4" (z uszczelnieniem płaskim) oraz instalacją DI ze źródłem wody zdemineralizowanej poprzez zawór z gwintem zewnętrznym R3/4" (zamawiający posiada system demineralizacji wody z konduktometrem monitorującym jej stan; system DI zasilany jest z instalacji wodociągowej, nie stanowi on przedmiotu zamówienia). |  |
|  | Napięcie zasilania automatu myjąco-dezynfekującego | ~3 x 400V 50Hz + N z mocą obciążeniem/ przyłączeniową instalacji nie większą niż 10kW |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod automat myjąco-dezynfekujący (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 640 mm x 620 mm x 830 mm |  |
|  | Waga automatu myjąco-dezynfekującego | nie większa niż 90 kg |  |
| 6 | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| LABORATORYJNY AUTOMAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część V - (Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część V - (Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący z wyposażeniem) ….... złotych

Część VI: GLUTOWNIK MECHANICZNY DWUSTANOWISKOWY

Zamawiamy jeden glutownik mechaniczny dwustanowiskowy z wyposażeniem do mechanicznego bezobsługowego wymywania glutenu z badanych prób.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony glutownik mechaniczny dwustanowiskowy z wyposażeniem do wymywania glutenu musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany glutownik mechaniczny dwustanowiskowy do wymywania glutenu musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Glutownik mechaniczny dwustanowiskowy stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 84 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jeden glutownik mechaniczny dwustanowiskowy

model: ....................... producent: ...........................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | mechaniczne bezobsługowe wymywanie glutenu wodą oraz 2% solanką zgodnie z PN-A/74043 i ISO 5531, z próbek co najmniej 10g oraz 25g (sporządzonych zgodnie z normą PN-A/74041 i PN-A/74043) mąki pszennej z ziaren różnych odmian pszenicy. |  |
| 15 | Inne | Glutownik mechaniczny musi posiadać, m.in.: obudowę oraz mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej; możliwość jednoczesnego wymywania glutenu z co najmniej dwóch próbek, z możliwością uruchomienia procesu wymywania dla każdej z próbek niezależnie od siebie; możliwość zaprogramowania/ wyboru co najmniej 5 min oraz 10 min czas wymywania glutenu z analizowanych próbek; możliwość zbieranie glutenu na drucianej siatce o gęstości co najmniej 10 oczek na 1cm2 lub inne równoważne rozwiązanie; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zbiornik z tworzywa sztucznego pojemności ok. 5L, kompatybilny z oferowanym glutownikiem mechanicznym, na roztwór wymywający (wodę, solankę 2% ); zbiornik z tworzywa sztucznego, kompatybilny z oferowanym glutownikiem mechanicznym, na zużyty roztwór po wymyciu glutenu z próbek; zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego glutownika mechanicznego; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod glutownik (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 600 mm x 600 mm x 900 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 20 kg |  |
| 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| GLUTOWNIK MECHANICZNY DWUSTANOWISKOWY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VI - (Glutownik mechaniczny dwustanowiskowy z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VI - (Glutownik mechaniczny dwustanowiskowy z wyposażeniem) ….... złotych

# Część VII: STOŁOWY LABORATORYJNY LIOFILIZATOR

# Zamawiamy jeden stołowy laboratoryjny liofilizator z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony stołowy laboratoryjny liofilizator z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana laboratoryjny liofilizator musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja” , w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 84 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jeden stołowy laboratoryjny liofilizator

model: ....................... producent: ...........................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | suszenie produktów (biologicznych, żywnościowych, farmakologicznych, chemicznych, itp.) z wykorzystaniem zjawiska sublimacji, usuwanie wody i innych rozpuszczalników w warunkach próżni i obniżonej temperatury, pozwalając zachować oryginalną charakterystykę postaci substancji zawartych w suszonych produktach (z minimalizacją zmian enzymatycznych, chemicznych, bakteryjnych). |  |
|  | Parametry pracy | pojemność komory kondensacji lodu co najmniej 2,0 kg; minimalna osiągalna temperatura kondensatora lodu nie wyższa niż -55°C; wydajność suszenia/ kondensacji lodu na poziome co najmniej 2kg w 24 godz.; wybór jednostek temperatury co najmniej ⁰C, ⁰F oraz ciśnienia co najmniej mBar, hPa, Torr. |  |
|  | Inne | Stołowy laboratoryjny liofilizator musi posiadać (praca liofilizatora w trybie wolnostojącym bez komputera), m.in.: konstrukcję pozwalającą na pracę liofilizatora układzie dwukomorowym, z komorą kondensacji lodu z wymiennikiem ciepła wykonanych ze stali nierdzewnej 316L lub równoważnej oraz przezroczystej akrylowej komory suszenia, umieszczanej na zewnątrz komory kondensacji lodu np. nad kondensatorem lodu; mikroprocesorowy system sterowania, monitorowania pracy liofilizatora z wbudowanym dużym co najmniej 5 calowym dotykowym wyświetlaczem LCD lub równoważnym pozwalającym na wyświetlanie parametrów zadanych i aktualnych (tj. np. wielkości próżni, aktualnej bieżącej temperatury kondensatu lodu, czasu przebiegu procesu suszenia i jego poszczególnych faz, zaprogramowanej temperatury i czasu rozmrażania kondensatora lodu, zaprogramowanego czasu rozgrzewania pompy próżniowej, krzywej prężności par -temperatury parowania w funkcji próżni, schematu funkcjonalnego liofilizatora z prezentacją aktywności zainstalowanych komponentów) oraz zgłaszanych błędów (komunikatów nieszczelność układu, wystąpienia niesprawności układ chłodzenia, występowanie za wysokiej temperatury kondensatora lodu, zaniku zasilania, itp.); możliwość uruchomienia procesu suszenia (od fazy mrożenia do końcowej fazy suszenia resztkowego) w trybie automatycznym oraz ręcznym; możliwość automatycznej regulacji próżni w komorach suszenia i kondensacji; możliwość zaprogramowania przez użytkownika liofilizatora parametrów wszystkich faz procesu suszenia (od fazy mrożenia do końcowej fazy suszenia resztkowego) tj. np. czasu mrożenia, czasu rozgrzewania pompy próżniowej, czasu trwania fazy suszenia zasadniczego/ głównego i występującej w tym czasie wielkości próżni w komorze suszenia, czasu trwania fazy suszenia końcowego/ resztkowego i występującej w tym czasie wielkości próżni w komorze suszenia, w tym także zmianę parametrów rozmrażania kondensatora lodu tj. np. czasu trwania i temperatury rozmrażania; możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnej chwili każdego z parametrów aktywnej fazy uruchomionego procesu suszenia, jak również zatrzymania dalszego biegu uruchomionej fazy suszenia w tym także zakończenie/ nie kontynuowanie dalszego biegu uruchomionego procesu suszenia; możliwość wznowienia/ kontynuowania, po wystąpieniu przerwy w zasilaniu, dalszego biegu przerwanego procesu suszenia z zachowaniem ciągłości przerwanej fazy suszenia; wbudowany układ szybkiego rozmrażania kondensatora lodu np. gorącym gazem; wbudowany układ ochrony zamrażarki liofilizatora przed jej przeciążeniem, przegrzaniem; możliwość realizacji przebiegu procesu suszenia zgodnie ze standardem GMP i GLP; generowany poziom hałasu na poziomie nie większym niż 55dB (A) DIN 45635; możliwość wyboru co najmniej języka polskiego oraz angielskiego jako języka w jakim wyświetlane będą informacje, zgłaszane komunikaty i błędy w tym obsługiwany będzie program; możliwość zabezpieczania hasłem/ kodem PIN przed niekontrolowaną/ nieautoryzowaną rekonfiguracją ustawień liofilizatora oraz parametrów programu suszenia; możliwość doposażenia w późniejszym czasie/ rozbudowy zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego liofilizatora o zestaw do osuszania materiału w buteleczkach iniekcyjnych z wbudowanym mechanizmem do zamykania buteleczek w próżni lub gazie obojętnym wyposażony co najmniej w dwie półki o śr co najmniej 150mm. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie kompatybilne z zamawianym/ oferowanym liofilizatorem: jedne cylindryczny przezroczysty akrylowy tubus z zaworami/ przezroczysta akrylowa komora suszenia z zaworami (instalowana poza/nad komorą kondensacji, umożliwiająca obserwację procesu suszenia materiału suszonego) o śr. co najmniej 220mm i wysokości co najmniej 270mm o pojemności co najmniej 3L z zamontowanymi do komory z zewnątrz co najmniej dwoma indywidualnie zamykanymi/ otwieranymi portami/ zaworami elastycznymi/ gumowymi z wymiennymi gumowymi stożkami (zawory z możliwością sterylizacji w temp. +121°C). Zawory muszą pozwalać na połączenie, co najmniej okrągłodennych kolb ze szlifem, naczyniek z uszczelnieniem gumowym itp., w których umieszczone zostaną suszone produkty; jeden zestaw co najmniej trzech niepodgrzewanych półek ułożonych w stos/ piętrowo do umieszczanych we wnętrzu cylindrycznej przezroczystej akrylowej komory suszenia opisanej powyżej w niniejszym pkt. opisu zamawianego wyposażenia, półek ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do rozłożona na nich suszonych produktów. Łączna powierzchnia półek co najmniej 900cm2, półki o śr. każdej co najmniej 190mm oraz z odstępem/ dystansem pomiędzy półkami co najmniej 80mm; jedna rotacyjna olejowa pompa próżniowa dwustopniową o dużej odporności na czynniki chemiczne, z filtrem wylotowym na wyjściu pompy do zatrzymania mgły olejowej zabezpieczający powietrza laboratorium przed zanieczyszczeniem olejem, pompa o wydajności ok. 2 m³/h pozwalająca osiągnąć podciśnienie na poziomie 2x10 -3 mbar, pompa z zamocowanym uszczelnieniem/ zaworem próżniowym chroniącym komorę kondensacji oraz suszony produkt przed niepożądanym odpowietrzeniem oraz zanieczyszczeniem zwrotnym przepływem oleju po wyłączeniu zasilania pompy; zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego liofilizatora z wyposażeniem; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod liofilizator z wyposażeniem (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 800 mm x 700 mm x 900 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga liofilizatora z pompą próżniową | nie większa niż 80kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| STOŁOWY LABORATORYJNY LIOFILIZATOR (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena oferty netto za część VII (Stołowy laboratoryjny liofilizator z wyposażeniem) ………..... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena oferty brutto za część VII (Stołowy laboratoryjny liofilizator z wyposażeniem) ……….... złotych

Część VIII: CYFROWY WISKOZYMETR ROTACYJNY

Zamawiamy jeden cyfrowy wiskozymetr rotacyjny z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 84 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jeden cyfrowy wiskozymetr rotacyjny

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar i wyznaczanie m.in. lepkości, momentu obrotowego, prędkości ścinania, lepkości kinematycznej badawczych próbek z pomiarem jedno jak i wielopunktowym, próbek w postaci: cieczy, zawiesin, past, smarów, emulsji, pulpy, farb lakierów, kosmetyków, roztworów polimerów, stopionych polimerów, itp., pomiarów realizowanych w różnych temperaturach |  |
| 2 | Zakres pomiarowy lepkości | od 100 mPa·s do 40 mln mPa·s z dokładnością nie gorszą niż ±1.0% (w całym zakresie) oraz powtarzalnością nie gorszą niż ±0.2% |  |
| 3 | Prędkość obrotowa | regulowana w zakresie od 0,1 do 200 obr/ min |  |
| 12 | Inne | Cyfrowy wiskozymetr rotacyjny musi posiadać m.in.: konstrukcję z łożyskowym zawieszeniem osi z zaimplementowanym układem do łatwego i szybkiego mocowania wrzecion np.: za pomocą tzw. szybkozłącza; możliwość sterowania/ programowania, definiowania i wyboru systemu pomiarowego, w samodzielnej pracy przyrządu (w trybie wolnostojącym) bez komputera. Musi posiadać wbudowany wyświetlacz dotykowy kolorowy LCD co najmniej 5 calowy lub równoważny pozwalający na wyświetlanie danych konfiguracyjnych i pomiarowych z wyświetlaniem co najmniej: mierzonej lepkości (w jednostkach co najmniej w cP/ mPa·s), naprężenia stycznego badanej próbki w Pa; prędkości/ szybkości ścinania w s-1; prędkości obrotowej wrzeciona (w obr./min, rpm), temperatury badanej próbki (w jednostkach co najmniej °C) oraz momentu obrotowego % skali (maksymalnego momentu obrotowego) w tym również zgłaszanych błędów i komunikatów; wbudowaną sondę do pomiaru temperatury badanej substancji (pomiar temperatury z dokładnością ±1°C w zakresie co najmniej od -10°C do +140°C); możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej oraz wyboru (w trybie wolnostojącym, bez komputera) z co najmniej 20 zaprogramowanych/ zdefiniowanych przez użytkownika prędkości obrotowych; wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wiskozymetru; zaimplementowaną w wiskozymetr nieulotną pamięć na dane; zaimplementowany w wiskozymetr (praca w trybie wolnostojącym, bez komputera) systemem zarządzania danymi konfiguracyjnymi i pomiarowymi, z możliwością zapisu danych w wewnętrznej nieulotnej pamięci przyrządu jak i możliwości zapisywania tych danych w pamięci zewnętrznej typu flash np. pendrive (podłączonej do przyrządu), tworzeniem folderów danych, usuwaniem/ kopiowaniem/ zmienianiem nazw plików danych, przeglądaniem/ odczytywaniem danych z przeprowadzonych testów/ pomiarów z pamięci wewnętrznej i zewnętrznej, wydruku raportów z testów na podłączonej do wiskozymetru drukarce; możliwość w trybie wolnostojącym (bez komputera) wykonania jednopunktowego oraz wielopunktowego testu/ pomiaru lepkości dla złożonej analizy (do co najmniej 20 punktów zawierających informację o lepkości, momencie obrotowym, szybkości/ prędkości obrotowej, temperaturze próbki, naprężeniu ścinającym, szybkość ścinania); wyznaczenia lepkości kinematycznej (przy wprowadzonej gęstości badanego medium); możliwość w trybie wolnostojącym (bez komputera) wykonania automatycznego testu/ pomiaru jednopunktowego oraz wielopunktowego z automatycznym zakończeniem testu/ pomiaru z zakończeniem testu/ pomiaru po osiągnięciu zadanego przez użytkownika: czasu pomiaru, ilości zdefiniowanych punktów pomiaru, zdefiniowanej ilości obrotów wrzeciona, zdefiniowanego momentu obrotowego, zdefiniowanej lepkości badanej próbki, zdefiniowanej temperatury próbki; możliwość w trybie wolnostojącym (bez komputera) automatycznego wyznaczania/ obliczania wartości średnich lepkości z kilku pomiarów dla jednego punktu przy pomiarach jednopunktowych oraz dla wielu punktów dla całego testu przy pomiarach lepkości wielopunktowych; możliwość w trybie wolnostojącym (bez komputera) wykonania testu badanych próbek z klasyfikacją/ weryfikacją ich jakości tj. spełniania przez badane próbki dopuszczalnego zdefiniowanego przez użytkownika dopuszczalnego przedziału/ zakresu co najmniej dla: lepkości, momentu obrotowego, naprężenia ścinania; możliwość tworzenia i zapisywania przez użytkownika programów do wykonania automatycznego testu/ pomiaru lepkości jedno i wielopunktowej badanej próbki, z możliwością zapisu tych programów w zewnętrznej pamięci typu flash (bezpośrednio podłączanej do przyrządu) wczytania tych programów do przyrządu i realizowania automatycznych testów/ pomiarów w trybie wolnostojący, bez konieczności łączenia się z komputera PC; możliwość tworzenia i administrowania kontami użytkowników (tworzenie, usuwanie, zabezpieczania hasłem/ kodem PIN, kont użytkowników), zabezpieczenia przed niekontrolowaną/ nieautoryzowaną rekonfiguracją ustawień przyrządów, zmianą zdefiniowanych metod pomiarowych/ programów; wbudowane co najmniej dwa złącza USB do połączenia wiskozymetru: z komputerem PC (do monitorowania/ sterowania pracą przyrządu, uruchamiania procedur pomiarowych z komputera PC), z drukarką i zewnętrzną pamięcią typu flash np. pendrive lub inne równoważne złącza zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; możliwość doposażenia w późniejszym czasie/ rozbudowy zamawianego/ oferowanego wiskozymetru o: przystawkę pozwalającą na pomiar lepkości miękkich ciał stałych (niepłynących) typu: żele, kremy, i inne niepłynne substancje np.: przystawkę Helipath lub inną równoważną; przystawkę typu DIN do pomiaru lepkości co najmniej od 6 mPa•s do 40K mPa•s z równoczesna możliwością termostatowania badanej próbki w zakresie co najmniej od +1°C do +70°C; przystawką do pomiaru niskich lepkości co najmniej od 3 mPa•s do 1000 mPa•s z równoczesna możliwością termostatowania badanej próbki w zakresie co najmniej od +1°C do +80°C; przystawkę do badań próbek o małej objętości co najmniej od 3ml do 16ml z możliwością termostatowania tych próbek w zakresie co najmniej od +1°C do +100°C; przystawkę do pomiar lepkości badanych prób w wysokiej temperaturze z możliwością termostatowania badanej próbki w zakresie co najmniej od 40°C do 300°C z możliwością sterowania/ konfigurowania parametrów pracy (temperatury) przystawki z poziomu oprogramowania zainstalowanego w jednostce komputerowej np. PC; oprogramowanie do monitorowania i pełnego sterowania parametrami procesu pomiarowego wiskozymetru z rejestracją zmian parametrów w czasie trwania uruchomionego procesu, testu badania z jednostki komputerowej PC, oprogramowania w wersji polsko lub angielskojęzycznej zgodnego z system operacyjnym Windows 10 lub nowszym, które to oprogramowanie musi m.in.: posiadać możliwość precyzyjnego sterowania zarówno prędkością obrotową 0.1 obr/ min w zakresie od 1.0 do 200 obr/ min) jak i prędkością ścinania w trakcie badania, posiadać możliwość rejestracji danych pomiarowych zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym, posiadać możliwość wykonania testu/ pomiaru jedno jak i wielopunktowego (dla co najmniej 500 punktów) z rejestracją: lepkości, momentu obrotowego, szybkości/ prędkości obrotowej, temperatury próbki, naprężenia ścinającego, szybkości ścinania); posiadać możliwość prezentacji wyników pomiarów w postaci numerycznej oraz graficznej (kreślenie krzywych w zależnościach wybranych przez użytkownika) z wykonaniem analizy reologicznej zgodnie ze znanymi modelami matematycznymi; posiadać możliwość ustawienia alarmowych wartości momentu skręcającego osi aparatu, tworzenia pętli, inkrementacji prędkości, używania określonego interwału czasowego, sterowania termostatowaniem badanej próby, rejestracji parametrów pomiaru, automatycznego zapisania danych pomiarowych do pliku, itp.), posiadać możliwość sterowania temperaturą współpracujących łaźni cyrkulacyjnych, przystawki do badania lepkości w wysokiej temp. (z zakresem pracy 40°C do 300°C); posiadać możliwość tworzenia oraz wydruku raportów z pojedynczych pomiarów, w tym raportów porównawczych z kilku pomiarów, posiadać możliwość zapisu danych pomiarowych w standardowych formatach, pozwalających na transfer zgromadzonych/ zapisanych danych do innych programów celem dalszej analizy i obróbki np.: za pomocą oprogramowania Excel itp., opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Inne: komplet nierdzewnych wrzecion pozwalający na wykonanie pomiaru lepkości w zakresie co najmniej od 200mPa·s do 20mln mPa·s; osłona wrzeciona; statyw z zasilaczem; walizka/ torba transportowa; certyfikat kalibracji; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| CYFROWY WISKOZYMETR ROTACYJNY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część VIII - (Cyfrowy wiskozymetr rotacyjny z wyposażeniem) ………..… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VIII - (Cyfrowy wiskozymetr rotacyjny z wyposażeniem) ……..….. złotych

Część IX: SPECTROFOTOMETR FT-IR

Zamawiamy jeden spektrofotometr FT-IR z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 98 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jeden spektrofotometr FT-IR

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Rodzaj badań | Pomiary transmisyjne (transmitancji) oraz odbiciowe (reflektancji) w zakresie średniej podczerwieni prób w postaci ciał stałych, past, emulsji, proszków, granulatów, folii, cieczy itp., tworzyw, polimerów, kosmetyków, próbek żywnościowych, identyfikacja nieznanych materiałów, itp., wykonanie analizy ilościowej i jakościowej badanych próbek za pomocą spektrofotometru IR z transformacją Fouriera. |  |
|  | Zakres pomiarowy | co najmniej w zakresie od 7800 do 350 cm-1 |  |
|  | Dokładność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ± 0,01 cm-1 |  |
|  | Rozdzielczość pomiarowa | nie gorsza niż 0,4 cm-1 |  |
|  | Stosunek sygnał-szum | nie gorszy niż 35 000:1 |  |
|  | Inne | Spektrofotometr z transformacją Fouriera musi posiadać: konstrukcję kompaktową z wbudowaną podstawą antywibracyjną (tłumienie drgań przenoszonych przez stół); automatyczne rozpoznawanie zamontowanych przystawek; możliwość zamontowania dwóch detektorów; dedykowany interfejs komunikacyjny np.: USB lub inny równoważny do połączenia spektrofotometru z komputerem PC z oprogramowaniem do sterowania, monitorowania pracy przyrządu, w tym do wykonania pomiarów (w czasie rzeczywistym), skanowania, analizy ilościowej z możliwością zapisu danych pomiarowych w pamięci komputera w standardowym formacie celem dalszej obróbki i analizy za pomocą innych popularnych oprogramowań np.: Excel; system optyczny jednowiązkowy szczelnie zamknięty z rozdzielaczem beam splitter KBr/Ge z wbudowanym układem do przedmuchiwania komory interferometru oraz komory próbek i detektorów gazem suszącym; zaimplementowany algorytm kompensacji, korekty widma - usunięcie zanieczyszczenia spektralnej interferencji pochodzącej od H2O (wilgoci, pary wodnej, itp.) i CO2 (z powietrza) usunięcie z widma badanej próbki; możliwość szybkiej wymiany modułów bez konieczności ich justowania/ kalibracji z automatycznym ich rozpoznaniem przez spektrofotometr; źródło światła/promieniowania trwałe, ceramiczne o wysokiej intensywności co najmniej 1300°C, nie wymagające chłodzenia wodą, z elektroniczną stabilizacją temperatury; interferometr z napędem elektromagnetycznym nie wymagającym sprężonego powietrza, sterowany elektronicznie, o regulowanej szybkości skanowania co najmniej od 1 do 4 mm/s; detektor zamontowany DLATGS termostatowany układem Peltiera o zakresie pracy nie mniejszym niż wymagany zakres pomiarowy oferowanego spektrofotometru; możliwość rozbudowy o funkcję tzw. szybkiego skanowania możliwość wykonania co najmniej 10 pomiarów/ sek.; możliwość doposażenia w późniejszym czasie w: mikroskop z obiektywem ATR z kryształem diamentowym, przystawkę fotoakustyczną, sferę całkującą, przystawkę mikroskopową do obrazowania do pomiarów transmisyjnych, kuwety cieczowe i gazowe z uchwytami, kuwety rozbieralne oraz nierozbieralne, o różnej dł. optycznej; spektrofotometr i wyposażenie muszą posiadać opisy wskaźników i klawiszy oraz (w przypadku wbudowanych wyświetlaczy) wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie spektrofotometru | Oprogramowanie do sterowania spektrofotometrem, monitorowania pracy przyrządu, wykonania pomiarów (w czasie rzeczywistym), analiz, itp. Oprogramowanie musi umożliwiać: pełne sterowanie spektrofotometru FTIR i zamocowanych przystawek w tym pomiary ze zmianą temperatury: sterowanie uchwytami termostatowanymi z układem Peltiera, ustawiana szybkość zmiany temperatury, monitorowanie temperatury; wykonanie: pomiaru widm, pomiarów jakościowych i ilościowych, pomiarów kinetycznych z możliwością podglądu on-line wybranych pasm badanej próbki i analizą przestrzenną widm; programowanie sekwencji funkcji pomiarowo – obróbczej; wykonanie walidacji układów i stanu spektrofotometru; wykonanie analizy i obróbki widm: wygładzanie, korekcje, eliminacja szumów; transformacje i przekształcanie danych, analiza jakościową i ilościowa; wykonanie edycji danych z umieszczeniem komentarzy; zapis i odczyt danych w formatach JCAMP, GRAMS, ASCII z możliwością ich przeniesienia/ eksportem do programów zewnętrznych tj. np. OMNIC Specta, GRAMS, Excel; wykonanie analizy pomiarów w funkcji czasu z obrazowaniem przestrzennym i obróbką widm; automatyczną identyfikację próbek; wykonanie analizy i identyfikacji widm, z analizą i obrazowaniem grup funkcyjnych, z wbudowanej biblioteki podstawowych związków chemicznych, zawierającą minimum 10000 widm; tworzenie bibliotek, identyfikacji widm i badania struktur; musi umożliwiać zainstalowanie bibliotek widm polimerów; dostarczone oprogramowanie musi być zgodne z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym. Być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony). Musi być oprogramowaniem w wersji polsko- lub angielskojęzycznej. Pozostałe wyposażenie: Przystawka ATR jedno odbiciową o wysokiej przepustowości z kryształem diamentowym z możliwością podglądu powierzchni próbki w czasie pomiaru, do pomiarów proszków, past, cieczy i próbek stałych. W komplecie zestaw uchwytów i stempli dociskających; Uchwyty do kuwet i próbek, uchwyty do mocowania kuwet cieczowych i gazowych zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego spektrofotometru z wyposażeniem; dokumentację techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230 V 50 Hz |  |
|  | Gwarancja | sprzęt z wyposażeniem - gwarancja na okres, co najmniej 2 lat; źródło promieniowania - gwarancja na okres, co najmniej 5 lat; rozdzielacz wiązki BS (beam splitter) - gwarancja na okres, co najmniej 5 lat. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pełny zestaw części i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat |  |

| SPEKTROFOTOMETR FT-IR (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej (dotyczy tylko gwarancji na spektrofotometr), o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” (dotyczy tylko gwarancji na spektrofotometr) |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

# Cena netto za część IX – (Spektrofotometr FT-IR z wyposażeniem): …….… w złotych

# Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część IX – (Spektrofotometr FT-IR z wyposażeniem): …….... w złotych