ZAKRES NR 9 – Echokardiograf szt. 1

Załącznik 1B Zakres nr 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - ECHOKARDIOGRAF |
|  | Aparat mobilny, na konstrukcji jezdnej wyposażonej w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich centralnym pedałem, rok produkcji 2024 | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz | Tak |  | wymagane |
|  | Monitor o przekątnej min. 21,5”, o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | Tak | (**) | wymagane |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół, w zakresie min. 20 cm | Tak |  | wymagane |
|  | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo w zakresie +/- 30 stopni, niezależnie od jednostki centralnej | Tak |  | wymagane |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12’’ do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | Tak | (**) | wymagane |
|  | Wyjście typu DP, HDMI lub DVI-I umożliwiające przesyłanie obrazu z aparatu na dodatkowy monitor obserwacyjny | Tak | (**) | wymagane |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na panelu dotykowym | Tak |  | wymagane |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 4700000 | Tak |  | wymagane |
|  | Dynamika systemu 120 dB | Tak | (**) | wymagane |
|  | Regulacja wzmocnienia w zakresie głębokości obrazowania (min. 8 regulatorów) | Tak |  | wymagane |
|  | Regulacja wzmocnienia w kierunku poprzecznym wiązki (min. 4 regulatory) | Tak |  | wymagane |
|  | Zakres głębokości obrazowania: 1 do 40 cm | Tak | (**) | wymagane |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) od 1,5 do 18 MHz | Tak | (**) | wymagane |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych, min. 4 gniazda | Tak |  | wymagane |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | Tak |  | wymagane |
|  | Podręczna pamięć min. 2200 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru czasu trwania pętli obrazowych | Tak |  | wymagane |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D 1900 obrazów/s | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, przy użyciu wbudowanego modułu EKG | Tak |  | wymagane |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu o szerokości wydruku 110 mm | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie bateryjne (lub zainstalowany UPS) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 20s | Tak |  | wymagane |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array 2. liniowe 3. convex 4. dopplerowskie typu ołówkowego | Tak |  | wymagane |
|  | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode Doppler pulsacyjny (PW) Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak |  | wymagane |
|  | Dla trybu 2D: |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 5x | Tak |  | wymagane |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | Tak |  | wymagane |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | Tak |  | wymagane |
|  | Dla trybu M: |  |  | wymagane |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 450 s. | Tak |  | wymagane |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | Tak |  | wymagane |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak |  | wymagane |
|  | Dla trybu Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  | wymagane |
|  | Wielkość bramki PW Doppler regulowana w zakresie od 1 do 15 mm | Tak |  | wymagane |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak |  | wymagane |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  | wymagane |
|  | Dla trybu Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  | wymagane |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°: co najmniej 12 m/s | Tak |  | wymagane |
|  | Dla trybu Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | Tak |  | wymagane |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | Tak |  | wymagane |
|  | Głowica ultradźwiękowa |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy od 1,5 do 4,5 MHz. Ilość elementów min. 80 Kąt pola skanowania min. 90° | Tak |  | wymagane |
|  | Oprogramowanie aparatu |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: 1.echokardiograficznych dorosłych 2. echokardiograficznych pediatrycznych | Tak |  | wymagane |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak |  | wymagane |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora | Tak |  | wymagane |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania spektrum przepływów w sercu i dokonywanie pomiarów doplerowskich | Tak |  | wymagane |
|  | Oprogramowanie do badań StressEcho z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, długość akwizycji: od 1 do 180 sekund | Tak |  | wymagane |
|  | Dodatkowe moduły |  |  |  |
| 43 | Współpraca z zewnętrzną stacją roboczą EchoPAC wyposażoną w oprogramowanie, umożliwiające dalszą analizę obrazów, przeglądanie bazy, przyjmowanie danych pomiarowych w formacie DICOM, przechowywanie obrazów w formacie kompatybilnym z aparatem, tworzenie szablonów raportów, komentarz, przyjmowanie obrazów z aparatów lub pobieranie obrazów z systemów PACS, analiza obrazów 3D i 4D, pakiety pomiarowe kardiologiczne oraz naczyniowe, obróbki uzyskanych obrazów 3D przy pomocy głowicy przezprzełykowej itp. Stacja komunikuje się z aparatami USG poprzez sieć LAN w standardzie DICOM 3.0. | Tak |  | wymagane |
|  | Archiwizacja |  |  |  |
| 44 | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 512 GB | Tak |  | wymagane |
| 45 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  | wymagane |
| 46 | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  | wymagane |
| 47 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | Tak |  | wymagane |
| 48 | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. | Tak |  | wymagane |
| 49 | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  | wymagane |
| 50 | Podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowej analizy badań echokardiograficznych (EchoPAC) | Tak |  | wymagane |
| 51 | Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki aparatu przez internet pozwalającej na wykonanie testów, zgrania logów błędu, powiadamianiu serwera o wystąpieniu błędu itp. | Tak |  | wymagane |
| 52 | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe, komunikacja przez LAN | Tak |  | wymagane |
| 53 | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe, komunikacja przez WiFi | Tak |  | wymagane |
| 54 | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń min. 3 dni | Tak |  | wymagane |
| 55 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak |  | wymagane |
| 56 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia | Tak |  | wymagane |
| 57 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. | Tak |  | wymagane |
| 58 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  | wymagane |
| 59 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty | Tak |  | wymagane |
| 60 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  | wymagane |
| 61 | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  | Parametr oceniany 24 miesiące- 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

ZAKRES NR 10 -  Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej – szt. 1

Załącznik 1B Zakres nr 10   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca( w miejscach oznaczonych (**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej |
| 1 | Oprogramowanie sterujące kompatybilne z systemem Windows 11 Professional | Tak |  | wymagane |
| 2 | Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG na ekranie min. 23” w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym. | Tak |  | wymagane |
| 3 | Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych | Tak |  | wymagane |
| 4 | Różne formaty wyświetlania i wydruku EKG, min.: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów | Tak | (**) | wymagane |
| 5 | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax | Tak | (**) | wymagane |
| 6 | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | Tak | (**) | wymagane |
| 7 | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST | Tak | (**) | wymagane |
| 8 | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | Tak | (**) | wymagane |
| 9 | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | Tak | (**) | wymagane |
| 10 | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania | Tak | (**) | wymagane |
| 11 | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia | Tak | (**) | wymagane |
| 12 | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax | Tak | (**) | wymagane |
| 13 | Prezentacja poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach w postaci dwukolorowego wykresu słupkowego z oznaczeniem aktualnej wartości i wartości odniesienia, np. dla początku badania | Tak | (**) | wymagane |
| 14 | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | Tak | (**) | wymagane |
| 15 | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | Tak | (**) | wymagane |
| 16 | Prezentacja 12 median bieżących | Tak | (**) | wymagane |
| 17 | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak | (**) | wymagane |
| 18 | Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu | Tak |  | wymagane |
| 19 | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego | Tak |  | wymagane |
| 20 | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu | Tak | (**) | wymagane |
| 21 | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | Tak |  | wymagane |
| 22 | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania | Tak |  | wymagane |
| 23 | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST | Tak | (**) | wymagane |
| 24 | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej | Tak |  | wymagane |
| 25 | Możliwość ręcznego sterowania przebiegiem badania, wydrukiem raportów |  | (**) | wymagane |
| 26 | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | Tak | (**) | wymagane |

| 27 | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów | Tak | (**) | wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Wydruk raportów na drukarce laserowej w formacie A4 | Tak |  | wymagane |
| 29 | Możliwość podglądu całego raportu na ekranie przed wydrukiem | Tak |  | wymagane |
| 30 | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | Tak |  | wymagane |
| 31 | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, zmodyfikowany Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP | Tak | (**) | wymagane |
| 32 | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | Tak | (**) | wymagane |
| 33 | Współpraca z cykloergometrami i bieżniami różnych producentów | Tak | (**) | wymagane |
| 34 | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy | Tak | (**) | wymagane |
| 35 | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | Tak | (**) | wymagane |
| 36 | Możliwość eksportu raportu końcowego w formacie PDF | Tak | (**) | wymagane |
| 37 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w czasie badania | Tak |  | wymagane |
| 38 | Możliwość rozbudowy o export danych z badania (odstępy, amplitudy) do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy | Tak |  | wymagane |
| 39 | Możliwość integracji systemu z zestawem do ergospirometrii | Tak |  | wymagane |
| 40 | Możliwość rozbudowy o interfejs DICOM do komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym HIS/PAKS w zakresie listy zleceń Modality Worklist i archiwizacji raportów C-Store | Tak |  | wymagane |
| 41 | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | Tak | (**) | wymagane |
| 42 | Zakres częstotliwości pracy 2.400,96 – 2.482,56 MHz | Tak |  | wymagane |
| 43 | Transmisja dwukierunkowa z przeskokiem częstotliwości | Tak |  | wymagane |
| 44 | Powiązanie modułu akwizycji z wybranym urządzeniem metodą wywołania i odpowiedzi | Tak |  | wymagane |
| 45 | Rozłączane kable pacjenta gwarantujące możliwość wymiany pojedynczych przewodów | Tak |  | wymagane |
| 46 | Nadajnik wyposażony w przyciski funkcyjne do wydruków AUTO i rytmu | Tak |  | wymagane |
| 47 | Wymiary nadajnika poniżej 115x110x30 mm | Tak | (**) | wymagane |
| 48 | Waga nadajnika poniżej 200 g | Tak | (**) | wymagane |
| 49 | Zasilanie nadajnika z pojedynczej baterii typu AA | Tak |  | wymagane |
| 50 | Akwizycja sygnału EKG z częstotliwością próbkowania 40.000 próbek/sekundę/kanał | Tak | (**) | wymagane |
| 51 | Rozdzielczość 1,875 µV LSB | Tak |  | wymagane |
| 52 | Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz | Tak | (**) | wymagane |
| 53 | Zakres regulacji prędkości bieżni 0-20 km/h | Tak | (**) | wymagane |
| 54 | Możliwość zmiany prędkości bieżni w odstępach o 0,1 km/h | Tak | (**) | wymagane |
| 55 | Zakres kąta nachylenia bieżni 0-25% | Tak | (**) | wymagane |
| 56 | Możliwość zmiany nachylenia bieżni co 0,5 % | Tak | (**) | wymagane |
| 57 | Wbudowany czujnik grawitacyjny zapewniający za automatyczną kalibrację kąta nachylenia | Tak |  | wymagane |
| 58 | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | Tak |  | wymagane |
| 59 | Nośność bieżni min. 225 kg | Tak | (**) | wymagane |
| 60 | Długość pasa ruchowego min. 150 m | Tak | (**) | wymagane |
| 61 | Szerokość ruchowego pasa min. 50 cm | Tak | (**) | wymagane |
| 62 | Odległość ruchomego pasa od podłoża maks. 17 cm | Tak | (**) | wymagane |
| 63 | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 lub USB | Tak | (**) | wymagane |
| 64 | Możliwość zamocowania przycisku awaryjnego zatrzymania w dowolnym miejscu na poręczy bieżni | Tak |  | wymagane |
| 65 | Linka bezpieczeństwa z magnesem | Tak |  | wymagane |
| 66 | Poręcze boczne z możliwością przedłużenia (opcja) do całej długości pasa | Tak |  | wymagane |
| 67 | Możliwość doposażenia bieżni w konsolę sterującą z panelem dotykowym | Tak |  | wymagane |
| 68 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na płycie CD. | Tak |  | wymagane |
| 69 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. | Tak |  | wymagane |
| 70 | Dedykowany wózek medyczny z miejscem na komputer i drukarkę, z ramieniem do zamocowania monitora, wyposażony w kółka z blokadą co najmniej dwóch z nich | Tak |  | wymagane |
| 71 | Producent, kraj pochodzenia – poda. | Tak |  | wymagane |
| 72 | Typ – podać | Tak |  | wymagane |
| 73 | Rok produkcji: 2024 | Tak |  | wymagane |
| 74 | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy. | Tak |  | Parametr oceniany 24 miesiące- 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................