## FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu składającego się z dwóch routerów typu Next-Generation Firewall zwanymi dalej Zaporami.

Poprzez wdrożenie należy rozumieć dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie, w tym:

- Dostarczenie dwóch nowych Zapór wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami.

- Dostarczenie rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania FortiAnalyzer-VM64 do przyjmowania 15GB logów dziennie (obecnie licencja pozwala na przyjmowanie 5GB logów dziennie).

- Wykonania harmonogramu wdrożenia w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy.

- Instalacja, konfiguracja Zapór w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego oraz migracja ustawień z posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Fortigate 600D działających w trybie HA, z godnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.

- Wykonania dokumentacji tj. projektu technicznego, dokumentacji powykonawczej.

- Świadczenia przez Wykonawcę usługi Wsparcia Technicznego Wykonawcy w okresie min. 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia w zakresie wykonanych prac.

- Przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń dla dwóch administratorów wdrożonego rozwiązania, potwierdzonych certyfikatem producenta sprzętu w terminie wskazanym w harmonogramie lub dostarczenie vouchera uprawniającego do odbycia powyższego szkolenia.

- Zamawiający wymaga przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonej w toku realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentacji.

## 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne

- Zapory mają pełnić  funkcje: Firewall, IPSec VPN, Antywirus, Kontroli Aplikacji oraz IPS.

- Zapory zostaną skonfigurowane w klaster Active-Active.

- Każda z Zapór w konfiguracji klastra musi dysponować minimum 16 wolnymi portami GigabitEthernet, 8 gniazdami SFP 1Gbps, 4 gniazdami 10GigabitEthernet SFP+ i 4 gniazdami 10GigabitEthernet SFP+ Ultra Low Latency Slots wyposażonymi we wkładki SM. Wszystkie wymienione gniazda muszą posiadać sprzętową akcelerację dla obsługiwanego ruchu. Realizacja konfiguracji HA Active-Active musi zostać zrealizowana poprzez dedykowane porty nie pomniejszające liczby użytkowych.

- System musi pozwalać na obsługę łączy zapasowych i automatyczne przełączenie w przypadku awarii łącza podstawowego.

- Każda z Zapór musi zapewniać:

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- Realizując funkcję Firewall powinna dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym.

- Powinna umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q każdy.

- Funkcja Firewall’a musi obsługiwać nie mniej niż 7,8 milionów jednoczesnych połączeń oraz 500 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Zapora IPv4 musi gwarantować przepustowość funkcji Firewall’a min 78,5 Gbps dla pakietów 512 B.

- Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 55 Gbps.

- Wydajność szyfrowania SSL-VPN: nie mniej niż 3,6 Gbps.

- Zapora musi mieć możliwość współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń.

- Zapora musi pozwalać na stworzenie min.  10000 reguł firewall.

- Zapory muszą realizować wszystkie z poniższych funkcji.

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection;

- Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS;

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN;

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System;

- Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM;

- Kontrola zawartości poczty, antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP;

- Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma;

- Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: mssql, dns, syslog, ntp, smtp, skype, https-video, P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów) i na podstawie wykrytej aplikacji lub grupy aplikacji zabraniać lub pozwalać na ruch;

- Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL;

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP);

- Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS)  - minimum 12 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami w ramach modułu Application Control  - minimum 28 Gbps.

- Przepustowość każdej z Zapór podczas skanowania ruchu typu Enterprise Mix (z włączonymi wszystkimi funkcjami ochronnymi oraz logowaniem) AC, AV, IPS oraz jednocześnie włączonymi tunelami VPN nie może być niższa niż 9 Gbps.

- W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż:

- Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site;

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności ;

- Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh;

- Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF;

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

- W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci  powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.

- Zapory muszą zapewniać obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

- Klaster  Zapór musi mieć możliwość budowy minimum 10 oddzielnych logicznych instancji systemów bezpieczeństwa  w zakresie  Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a.

- Urządzenia muszą zapewniać translację adresów NAT adresu źródłowego i docelowego.

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci.

- Zapory muszą mieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ.

- Silnik antywirusowy Zapór powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR.

- Ochrona IPS Zapór powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów. Ponadto administrator Zapór powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza filtra WWW URL  musi być pogrupowana w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. Baza adresów powinna zawierać co najmniej 40 milionów adresów.

- Zapory muszą mieć możliwość skonfigurowania automatycznych aktualizacji sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

- System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

- haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

- haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory oraz oferować możliwości kwalifikacji (dopuszczania) ruchu na podstawie zidentyfikowanych użytkowników lub grup z Active Directory.

- Poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa Zapór muszą posiadać  dokumenty stwierdzające skuteczność ich działania, potwierdzone następującymi certyfikatami:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

- ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

- ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN

- Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Zainstalowane Zapory muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego rozwiązaniem FortiAnalyzer-VM64 w zakresie:

- składowania logów zdarzeń przez min. 2 lata;

- wykonywania automatycznych czynności w oparciu o zarejestrowane zdarzenia, w tym min.:

- detekcji zdarzeń w oparciu o sygnatury,

- korelacji zdarzeń,

- wysłanie wiadomości e-mail o zaistniałym zdarzeniu,

- blokowanie komunikacji urządzenia, które jest źródłem zdarzenia,

- tworzenia raportów w oparciu o zapisane dane oraz wskazany przedział czasowy.

## 3. Dokumentacja

Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz  elektronicznej w uzgodnionym formacie z Zamawiającym wdrożonego systemu w zakresie:

- Projekt techniczny – planowana architektura fizyczna i logiczna rozwiązania, wymagania dla serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych, zapotrzebowanie na adresy IP, reguły sieciowe.

- Dokumentacja powykonawcza – opis wdrożonej architektury wraz z konfiguracją poszczególnych elementów, pozwalająca na odtworzenie konfiguracji w przypadki awarii.

- Protokół z przeprowadzonej dostawy, instalacji, konfiguracji.

## 4. Gwarancja i licencje

- Całość rozwiązania musi zostać dostarczona z subskrypcjami dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń oraz gwarancją dla sprzętu i oprogramowania systemowego (w tym posiadany przez Zamawiającego FortiAnalyzer-VM64) na okres minimum 48 miesięcy.

- Całość rozwiązania musi być objęta serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym w siedzibie Zamawiającego przez firmę posiadającą autoryzację producenta na usługi serwisowe. Usuwanie awarii i usterek sprzętu będzie polegać na naprawie lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianie urządzenia na nowe.

- Naprawa rozwiązania będzie realizowana w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego

- Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 przez dedykowany serwis internetowy lub infolinię.

- Wykonawca przedstawi w formie pisemnej procedurę oraz niezbędne dane do realizacji zgłoszenia serwisowego.

- Bieg gwarancji oraz subskrypcji dla funkcji ochronnych biegnie od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

## 5. Prawa własności intelektualnej

- Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej na podstawie Umowy, w zakresie projektu technicznego rozbudowy Systemu oraz dokumentacji powykonawczej, która ma charakter „utworu” w rozumieniu ww. ustawy, obejmujących prawo do rozporządzania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ww. ustawy, a w szczególności do:

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego publikowania,

- rozpowszechniania,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

- wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia powyższych autorskich praw majątkowych określonych na rzecz osób trzecich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru  Systemu, w ramach którego dokumentacja została wydana Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz z tytułu udzielenia licencji na Oprogramowanie zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia lub zapewnienia licencji na Oprogramowanie, zgodnie z niniejszą Umową.

## 6. Zasady zachowania poufności

- Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej „Informacjami Chronionymi”, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji.

- Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim.

- Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.

- Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony niezwłocznie zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia (wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik do OPZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży tych informacji.

- Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

## 7. Harmonogram ramowy wdrożenia

| LP | Etap wdrożenia | Termin |
| --- | --- | --- |
|  | Analiza infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. | do 10 dni od dnia podpisania umowy |
|  | Szkolenie dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu konfiguracji i administracji wdrożonym rozwiązaniem. | do 30 dni od dnia podpisania umowy |
|  | Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie Zapór w siedzibie Zamawiającego | do 30 dni od dnia podpisania umowy |

Maksymalny termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy wynosi 30 dni.

8. Oferowany przedmiot zamówienia

| Ilość sztuk: 2 szt. ( dwie sztuki) |
| --- |
| Routery typu NGFW | Nazwa \ model oferowanego urządzenia: …………………………………………………… |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru dla pojedynczego urządzenia | Wartość parametru oferowanego dla pojedynczego urządzenia* (*Wykonawca ma podać dokładne parametry oferowanego przedmiotu zamienia) |
|  | Ilość wolnych gniazd GigabitEthernet do wykorzystania po uruchomieniu konfiguracji klastra Active-Active | 8 portów GigabitEthernet oraz 8 10GigabitEthernet SFP+ |  |
|  | Przepustowość funkcji Firewall | 78,5 Gbps dla pakietów 512B |  |
|  | Przepustowość funkcji IPS | 12 Gbps |  |
|  | Przepustowość funkcji AC | 28 Gbps |  |
|  | Wydajność szyfrowania VPN IPSec | 55 Gbps |  |
|  | Przepustowość podczas skanowania ruchu typu Enterprise Mix (z włączonymi wszystkimi funkcjami ochronnymi (AC, AV, IPS) logowaniem oraz jednocześnie włączonymi tunelami VPN | 9 Gbps |  |

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Razem wartość NETTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.