SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

2 SZTUK POJAZDÓW DO CELÓW SZKOLENIOWYCH.

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |
| 2. | Samochód przystosowany do prowadzania szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii „C” — odpowiadający wymaganiom, o których mowa w obowiązujących przepisach, w tym w art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami; |
| 3. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023. |
| 4. | Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy |
| 5. | Typ nadwozia: nadwozie skrzyniowe kryte opończą |
| 6. | Liczba osi: dwie - zawieszenie tylnej osi musi być pneumatyczne, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |
| 7. | Długość całkowita pojazdu: co najmniej 8 m nie więcej niż 8,5 m |
| 8. | Szerokość pojazdu: co najmniej 2,40 m |
| 9. | Dopuszczalna masa całkowita: co najmniej 12 ton |
| 10. | Silnik: rodzaj: silnik wysokoprężny pojemność: 5000-8000 cm3 moc: minimum 170 kW Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Zamawiającego Wydziale Komunikacji. |
| 11. | Skrzynia biegów: ręczna lub automatyczna, umożliwiająca ręczny wybór biegów przez kierowcę (minimum 8 przełożeń w jeździe do przodu). |
| 12. | Kolorystyka: kolor kabiny biały, czerwony, srebrny lub czarny (odcień do ustalenia na późniejszym etapie realizacji zamówienia) |
|  | Samochód musi posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą, burty aluminiowe o wysokości 400-500 mm, obudowaną plandeką w kolorze czerwonym (odcień do ustalenia z Zamawiającym), ze stałym dachem o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina i nie wyższym jak 500 mm ponad kabinę. |
| 13. | Układ kierowniczy: lewostronny, ze wspomaganiem, koło kierownicy regulowane min. w dwóch płaszczyznach |
| 14. | Minimalna osiągana prędkość: co najmniej 80 km/h |
| 15. | Dodatkowe lusterka wsteczne zewnętrzne: prawe i lewe. |
| 16. | Ogrzewane i elektrycznie sterowane główne lusterka wsteczne - lewe i prawe. |
| 17. | Zamontowane szerokokątne lusterka wsteczne - lewe i prawe. |
| 18. | Zamontowane lusterka krawężnikowe - lewe i prawe. |
| 19. | Lusterko przednie „dojazdowe” (zgodne z EU) po stronie pasażera. |
| 20. | Ogumione koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia. Opona musi posiadać ten sam bieżnik co opony założone na pojeździe. |
| 21. | Rozmiar opon: nie mniejszy niż 19,5” |
| 22. | Podgrzewany układ zasilania paliwa. |
| 23. | Tachograf samochodowy dla dwóch kierowców z legalizacją i kalibracją z menu w języku polskim. |
| 24. | Światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). |
| 25. | Instalacja wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy |
| 26. | Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik umieszczony z lewej strony pojazdu w łatwo dostępnym widocznym miejscu i wyraźnie oznakowany. |
| 27. | Dodatkowy pedał hamulca roboczego umieszczony po stronie pasażera. |
| 28. | 2 tablice kwadratowe barwy niebieskiej z białą literą „L”: zgodnie z art. 55 ustawy Prawo ruchu drogowym — tablice powinny być oświetlone zamawiający wymaga podświetlenia tablic światłem LED, tablice muszą być łatwe do demontażu (bez użycia narzędzi) oraz umieszczone z przodu i tyłu pojazdu. |
| 29. | Dodatkowe lampki kontrolne: a/ świateł mijania — w kolorze zielonym, b/ świateł drogowych — w kolorze niebieskim, c/ kierunkowskazu lewego oraz kierunkowskazu prawego — w kolorze zielonym, d/ świateł pozycyjnych — w kolorze pomarańczowym e/ użycia hamulca roboczego — w kolorze czerwonym, umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej i widoczne dla instruktora. |
| 30. | Tablica wskaźników w języku polskim na wyświetlaczu, umożliwiająca obserwację wskazań prędkościomierza z miejsca instruktora(tj. przedniego siedzenia dla pasażera). |
| 31. | Kabina kompaktowa trzyosobowa, dwudrzwiowa, z min. fotelem kierowcy pneumatycznym, amortyzowana, bez przestrzeni sypialnej. |
| 32. | Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby. |
| 33. | Centralny zamek drzwi z pilotem w kluczyku. |
| 34. | Tempomat z możliwością jego wyłączenia. |
| 35. | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera. |
| 36. | Klimatyzacja. |
| 37. | Hamulec silnikowy lub wydechowy. |
| 38. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| 39 | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy. |
| 40. | System kontroli trakcji — układ niedopuszczania do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania, wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy. |
| 41. | Samochód musi być przystosowany do ciągnięcia przyczepy (standardowy sprzęg z paszczą stalową, z urządzeniem pomocniczym z dźwignią do bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy — dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia). |
| 42. | Przyłącze hamulcowe dwuprzewodowe, pneumatyczne, przystosowane do duomat-u, złącze ABS, EBS i złącze elektryczne do przyczepy na końcu ramy — usytuowane po prawej stronie pojazdu. |
| 43. | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz. |
| 44. | 2 (dwa) komplety kluczyków. |
| 45. | Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem („na stałe”), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera. |
| 46. | Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem przy włączonym zapłonie („po kluczyku”), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera. |
| 47. | Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny „masowy”, niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera. |
| 48. | Kamera cofania (z możliwością wyłączenia). |
| 49. | Radioodtwarzacz z systemem głośników, oraz dodatkowe oświetlenie pola pracy instruktora. |
| 50. | Min. jedno gniazdo USB umożliwiające ładowanie np. telefonu. |
| 51. | Oświetlenie skrzyni ładunkowej. |
| 52. | Dodatkowo pojazd wyposażony w: 2 trójkąty ostrzegawcze do ustawiania na drodze, przeznaczone do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu, apteczka doraźnej pomocy, 3 kliny pod koła (do zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem), podnośnik hydrauliczny i klucz do odkręcania kół umożliwiające zmianę koła w pojeździe, 2 gaśnice przeciwpożarowe z ważną legalizacją, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia (jedna o minimalnym ładunku gaśniczym 6 kg), 2 kamizelki odblaskowe komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałowi dodatkowemu (hamulca) dla instruktora |
| 53. | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołów odbioru faktycznego. |