Załącznik nr 1a do IDW

Numer postępowania - 14/D/JRP/2021/RWiK

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYCZEPY

Oferowana marka i model  - …………………………………………………………

| L.p. | OPIS DANYCH TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | OPIS DANYCH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO POJAZDU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dopuszczalna masa całkowita – min. 10990 kg | ……………. kg |
| 2 | Ładowność – min. 8000 kg | ……………. kg |
| 3 | Masa własna – min. 2600 kg | ……………. kg |
| 4 | Pojemność ładunkowa – 9,8 – 12 m3 | …………… m3 |
| 5 | Powierzchnia ładunkowa - 9,8 – 12 m2 | …………… m2 |
| 6 | Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz – min. 4440 mm | …………… mm |
| 7 | Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz – Trapez: min. 2190/2240 mm | …………… mm |
| 8 | Wymiary gabarytowe – (długość/szerokość/wysokość) min. 6455/2390/2243 mm | …………… mm |
| 9 | Wysokość ścian skrzyni – Burty podwójne min. 500+500 mm | …………… mm |
| 10 | Grubość blachy podłogi /ściany – 4/2 mm | TAK/NIE* |
| 11 | Wysokość platformy od podłoża – min. 1215 mm | …………… mm |
| 12 | Rozstaw kół – min. 1700 mm | …………… mm |
| 13 | Zawieszenia – Resory paraboliczne lub piórowe | ……………………. |
| 14 | Rozmiar ogumienia – 400/60–15,5 | TAK/NIE* |
| 15 | Prędkość konstrukcyjna – 40 km/h | TAK/NIE* |
| 16 | System wywrotu – trójstronny | TAK/NIE* |
| 17 | Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) – 1700/13L/200 bar | TAK/NIE* |
| 18 | Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) – 50/46° | TAK/NIE* |
| 19 | Pozostałe wyposażenie standardowe: | TAK/NIE* |
|  | Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian | TAK/NIE* |
|  | System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie | TAK/NIE* |
|  | Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | TAK/NIE* |
|  | Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do tyłu ) | TAK/NIE* |
|  | Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | TAK/NIE* |
|  | Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm lub 600mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami | TAK/NIE* |
|  | Linka spinająca ściany | TAK/NIE* |
|  | Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej | TAK/NIE* |
|  | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | TAK/NIE* |
|  | Rama podwozia prostokątna, spawana z zamkniętych profili stalowych | TAK/NIE* |
|  | Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm (przystosowany do prędkości 40 km/h) | TAK/NIE* |
|  | Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową | TAK/NIE* |
|  | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa | TAK/NIE* |
|  | Postojowy hamulec ręczny z korbą | TAK/NIE* |
|  | Instalacja oświetlenia 12V (żarówka) z tylnym gniazdem elektrycznym | TAK/NIE* |
|  | Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem | TAK/NIE* |
|  | Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | TAK/NIE* |
|  | Tylny zaczep manualny, amortyzowany | TAK/NIE* |
|  | Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy | TAK/NIE* |
|  | Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty | TAK/NIE* |
|  | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym | TAK/NIE* |
|  | Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej | TAK/NIE* |
|  | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | TAK/NIE* |
|  | Błotniki kół tylnych | TAK/NIE* |
|  | System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV | TAK/NIE* |
| 20 | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga !

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa /tak/ lub /nie/, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. 
W przypadku, gdy Dostawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa /nie/  lub zaoferuje inne wartości niż wymagane przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy/ów